南京工业职业技术学院

校园道路测速显示系统项目招标文件

# 第一章   招标公告

根据公开、公平、公正、诚信的原则，欢迎符合资质要求、有供货能力的供应商参加投标。

1.1 项目名称：校园道路测速显示系统

1.2 投标人资格要求：

1.2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：..

（1）具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具备电子与智能化专业承包二级及以上资质或建筑智能化设计与施工一体化二级及以上资质；

(8)项目经理具备机电工程建造师资格证书（二级及以上）和安全生产考核B证。

采购金额20万及以上项目不接受进口产品投标，不接受联合体投标,中标后不允许分包、转包。

1.3 交货时间：合同生效之日起20日内；

1.4 交货地点：南京工业职业技术学院院内招标人指定地点；

1.5 投标截止及开标时间：2017年4月11日下午14点00分（北京时间）；

1.6 投标保证金：本次招标收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

1.7 投标文件及投标保证金送达地点：南京工业职业技术学院仙林校区行政楼205室

（地址：南京市仙林大学城羊山北路1号）；

1.8 有关招投标的事项和本项目的更正公告敬请关注本院校园网站发布的信息(网址：www.niit.edu.cn)，也可以与我中心联系，联系电话：

项目联系人： 吴老师 13951882838

招标联系人： 唐老师 025-85864066     传真：025-85864030。

南京工业职业技术学院招标中心

2017年4月1日

# 第二章  投标人须知

## 第一部分  总  则

## 2.1 适用范围

本招标文件仅适用于本招标邀请函中所叙述项目的货物、服务。

## 2.2 定义

2.2.1 “招标人”系指组织本次招标的机构，即南京工业职业技术学院。

2.2.2 “投标人”系指按照招标文件的规定获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

2.2.3 “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

2.2.4 “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

2.2.5 “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”。

## 2.3投标费用

2.3.1无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## 第二部分  招标文件说明

## 2.5 招标文件

2.5.1招标文件用以阐明招标的内容、投标文件的编制、递交、招投标程序、评标原则和办法、服务要求和相关的合同条款。

2.5.2 招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）合同主要条款；

（4）采购项目需求及技术要求；

（5）相关附件。

## 2.6 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问可要求澄清。澄清要求应在投标截止时间的3日前按招标邀请中说明的地址以书面形式（信函或传真）告知招标方，招标方将视情况确定适当的方式予以澄清或书面答复。

## 2.7 招标文件的修改

2.7.1招标方对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在南京工业职业技术学院招标办媒体上发布补充公告，并以书面形式通知所有招标文件的收受人。

2.7.2为使投标人在准备投标文件时有充分的时间，考虑到招标文件可能有修改，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间2日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在学院网站上发布变更公告；

2.7.3招标文件的澄清或修改部分将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

## 第三部分   投标文件要求

2.8 投标文件的组成

（1）投标函；

（2）投标保证金；（开标前递交）

（3）企业法人营业执照；（复印件）

（4）投标人法人资格证明或法人代表授权委托书（原件）；投标人法定代表人或授权代表的身份证（复印件，原件待查）；

（5）投标人基本情况表（格式见附件三）；

（6）电子与智能化专业承包资质证书或建筑智能化设计与施工一体化资质证书（复印件，原件备查）

（7）项目经理机电工程建造师资格证书和安全生产考核B证（复印件，原件备查）

以上资料必须提供，资质证书需要有效期内，否则不能通过资格审查，作废标

（8）明细报价表：包括总价和单价。总价为包干价，包括产品费、运输费、税金、售后服务等所有费用；

（9）设备清单中需标明各设备价格，详细配置、品牌，型号；并列出技术参数偏离表（附件五）；

（10）系统方案及施工组织设计；

（11）业绩；

（12）售后服务的内容与措施；

（13）交货时间，付款方式；（不得低于招标文件要求，否则做废标处理。）

（14）投标人认为其它需要说明的材料。

以上材料提供复印件的，另需提供原件备查，投标文件每一页均需盖投标人公章，招标文件要求提供原件的，应在正本中体现，投标文件第一页编写目录和页码方便评标委员查阅。

投标人应招标文件要求的投标文件格式，将投标文件牢固装订成册；牢固装订成册是指用适当的办法,如书脊涂有胶粘剂或用线、金属丝等材料牢固紧密扎紧，以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。没有牢固装订或编排页码的投标文件将视为无效投标文件。

## 2.9 投标文件的编写要求

2.9.1投标文件包括正本一份，副本二份，投标文件的内容、格式均应遵守本招标文件的规定。

2.9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标无效。

## 2.10 投标文件格式

2.10.1投标人应按招标文件中规定的格式填写招标文件要求的全部内容，如有疑问，可向招标方询问，任何不按规定格式填写的投标文件，将会被视为无效投标。

2.10.2投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

2.10.3除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

2.10.4除签名为手写外，所有文字及报价应为打印字体(除必要修改外)，标书中数据请认真核实后填写，不得涂改。

2.10.5投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

## 2.11 投标报价

2.11.1 除招标人要求免税进口的项目内容必须采用国际通用结算外币报价外，其余报价均使用人民币报价。

2.11.2本次投标报价包括所报产品本身价格、运输费用、各项税金等，签订合同时列入合同价款。报价大、小写金额不符的，以大写金额为准；单价和总价不符，以单价合计为准。

2.11.3投标人应提供详实的投标单价及投标总价；

2.11.4投标报价为一次性报价，投标人应根据招标文件要求，充分考虑市场风险和政策性调整因素，确立风险系数，计入总报价。开标后价格不得更改。

2.11.5招标人不保证最低报价中标。

## 2.12 投标人的资格证明文件

投标人在投标的同时，必须提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分，所有资格证明文件均须加盖投标人公章。

如：企业工商营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权书、税务登记证明（国、地税）、投标人的资信业绩、技术说明及投标人资格中所规定条件的资质证明。

## 2.13 投标保证金和履约保证金

2.13.1投标保证金是投标文件的组成部分之一；

2.13.2本次招标收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

2.13.3投标保证金的交纳形式为有效银行本票、银行汇票、转账支票。（招标人不接受汇款）。与投标文件在截止时间前一并递交。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2.13.4开标后投标方撤销投标或中标后未按照招标方要求的时间、地点签订合同的，投标保证金将被扣缴，不予退还。

2.13.5未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标；

2.13.6未中标方的投标保证金，在开标结束后立即退还。中标方的投标保证金自动转为履约保证金。合同履约保证金在中标人向招标人提交全部货物、完成安装调试并经中标方验收合格后无息退还。

2.13.7下列任何情况发生时，招标方不予退还投标保证金。

（1）投标文件中未提供真实有效的证明材料，以其它方式弄虚作假，骗取中标的；

（2）中标供应商未能按招标文件的规定签订合同；

2.13.8下列任何情况发生时，招标方不予退还履约保证金：

（1）中标供应商签订合同后，不履行合同的；

（2）投标方在项目执行过程中弄虚作假、以次充好的，提供的货物经检测不合格；

（3）中标供应商未按招标文件和合同约定的参数和期限提供货物和服务的。

## 2.14 投标有效期

投标有效期从开标日起90日内。

## 2.15 投标文件的签署和修改

2.15.1投标方应将准备投标文件装订成册，并在投标文件上明显位置注明“正本”、“副本”，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

2.15.2投标文件正本和副本须打印，由投标人法定代表人或委托代理人签署（委托代理人须具有授权书），同时加盖投标人公章；

2.15.3除投标人对错处作必要修改外（修改处加盖单位公章），投标文件中不许有加行、涂抹或改写；

2.15.4投标报价应为最具有竞争力的一次性报价，开标后不得更改。

## 第四部分  投标文件递交

## 2.16 投标文件的密封和标记

2.16.1投标人应将投标文件“正本”和“副本”装入文件袋密封，写明投标人名称，并在封口处加盖公章；

2.16.2对未按规定或未经密封处理的投标文件，将视为无效的投标。

## 2.17 递交投标文件的地点和截止时间

2.17.1投标文件由专人递交，所有投标文件及样品都必须按招标方在招标公告中规定的投标截止时间之前送至招标方；

2.17.2投标文件递交地点：南京工业职业技术学院行政楼205室；

2.17.3若出现推迟投标截止时间时，则按招标方修改通知规定的时间递交；

2.17.4招标方拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

## 第五部分  开标和评标

## 2.18 开标、唱标

2.18.1招标方根据投标邀请书规定的时间、地点组织公开开标，投标人须由法定代表人或委托代理人（具有授权书）参加，并签名报到，以证明其出席开标会议，否则，视为自动弃权；单一投标人参加招标会议的人员最多为2人。

2.18.2开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后，唱标人拆封唱标。

2.18.3投标文件如有下列错误，投标人必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝：A 单价与总价不符，以单价累计为准；B 文字与图形不符，以文字为准。

## 2.19 评标委员会

招标方将根据本次招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会具体负责对投标文件进行审查及评标工作；

## 2.20 询标及对投标文件的澄清

2.20.1开标后，评标委员会对各投标文件进行审查、评估，对投标文件中的疑点向投标人进行询问，询标是评标活动的一个重要环节，投标人法人代表或法人委托代表必须参加评标委员会的询标；

2.20.2为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有义务按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

## 2.21 对投标文件的审查

2.21.1开标后，由评标委员会对投标文件进行审查，审查通过后的投标人方有资格进入评标，审查其内容是：

（1）资质证明；

（2）投标文件的密封和正副本份数必须符合招标文件的要求；

（3）投标文件的完整性和规范性；

（4）投标人对招标文件中规定额度的投标保证金的提交情况；

（5）投标文件的签署是否符合招标要求。

2.21.2无效的投标

（1）超时送达；

（2）投标文件未密封；

（3）投标文件未按规定加盖本单位印章；

（4）在投标文件中未明确货物的生产厂家、品牌、规格、型号、技术参数。

（5）开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标商自动弃权；

（6）在投标文件中未响应招标文件实质性要求和相应的服务承诺；

（7）中标人近三年中曾为招标人供应货物或服务，但未按照与招标人订立的合同履行相应义务，情节严重的。

（8）其它不符合招标文件要求的投标。

（9）出现选择型报价。

## 2.22 评标原则

2.22.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣选出中标人，对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准；

2.22.2评标委员会按公开、公平、公正的原则平等对待所有投标人；

2.22.3评标时依据投标人的所报产品的参数、样品、质保及售后服务等进行评议；

## 2.23 评标办法及标准

综合评标法。(见附件)

## 2.24 其它注意事项

2.24.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

2.24.2在开标、投标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.24.3评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第六部分  合同授予

2.25  中标人在收到中标通知后，应在五个工作日内与招标人签署经济合同。投标文件及双方谈判中的承诺，均作为经济合同的组成部分全部履行。

2.26  中标人在规定的时间内未签署合同或不遵守招标要求，招标人将取消其中标资格。

# 第三章采购项目需求数量及技术要求

# 本项目预算总价20万元整，超预算投标将做废标处理

一、项目内容：

南京工业职业技术学院安防系统建设已久，本次计划在校园的两条主干道设立三个道路测速点。进入校园车辆增多速度过块，容易引发交通事故，因此在主干道路需要设立测速点，需与校门门禁系统联网后可实现联动处理（需软件定制开发），同时完成与学校OA系统（致远协同办公系统）的对接，通过其所提供接口，实现超速信息在OA系统内直接推送至个人。可对出现校园逆行、违章停车、超速行驶的车辆进行黑名单处理：初次警示、二次警告、三次拒绝出入。本次采购含校园道路测速显示系统的设备供货、线路铺设、安装调试、培训验收、质保期内的维修保养及售后服务等(具体内容见技术要求）质量要求：整体质保期三年

作为学校管理信息系统之一，需执行学校数据标准，并承诺免费向学校数据中心提供所需部分或全部数据。

## 一、工程概况

南京工业职业技术学院目前有仙林、中山、天堂三个校区，占地面积1360余亩，学校现有师生近1.4万人，车辆1000多辆，随着经济的快速发展，校园车辆越来越多，车辆超速危害师生安全，目前主要出入口有二个大门（南门、北门），南门及北门已经建成车牌识别车辆管理系统，本次计划在校园的两条主干道设立三个道路测速点，可对出现校园逆行、违章停车、超速行驶的车辆进行黑名单处理：初次警示、二次警告、三次拒绝出入。测速点如下图：

## 二、功能要求

系统功能及性能规划严格按照公安部颁标准《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2009）、《机动车测速仪》（GBT 21255-2007）中的有关规定执行，并合理应用科技进步成果提升整体系统性能，同时根据公安交警部门的具体业务应用需求，对数据进行深度挖掘，实现具有行业针对性的业务功能扩展。系统具有公安部检测中心出具的《公路车辆智能检测记录系统》检测报告、《机动车测速仪》检测报告。具体功能设计如下：

### 车辆捕获功能

系统通过视频检测方式实现车辆捕获功能，能对所有经过车辆进行捕获，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。在正常车速（5km/h～200km/h）范围内的监控区域规范行驶的车辆图像捕获准确率达95%以上。

### 车辆速度检测功能

在结合各种提高测速精度辅助手段的基础上采用地感测速方式,从根本上最大程度的解决了系统测速不准和出现异常速度的问题。

当机动车速度小于100km/h时，道路实测误差不超过-6km/h～0km/h；当机动车速度大于或等于100km/h时，道路实测误差不超过机动车速度的-6%～0%。

系统具备分车型分别设置标志限速和执法限速值的功能。

### 车辆图像记录功能

系统能够准确捕获、记录通行车辆信息。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到毫秒）、地点、方向、号牌号码、号牌颜色、车身颜色、车速等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

### 超速抓拍功能

系统能够准确捕获机动车超速行驶违法行为，每辆超速车辆采集2幅不同时间或者不同位置的特征图片，记录超速违法行为的完整过程，所记录的图片能清晰辨别机动车车型、车身颜色、号牌号码等基本特征。

每幅图片上叠加有交通违法日期、时间、地点、方向、图像取证设备编号、限速值、行驶速度值和超速比例等信息。

取证数据满足《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T832-2009）的相关要求。

### 智能补光功能

系统综合考虑车辆前挡风玻璃对光线的反射特性、贴膜情况、环境光线照射情况，采用特殊的滤光镜头、专门的成像控制策略和补光方式，同时安排合理的设备布设方式，使得系统全天候对各类车型都能有效解决前挡风玻璃反光和强光直射等问题，确保车身、车牌都清晰可辨。

采用补光灯和摄像机成像控制模块之间的反馈控制技术，满足夜间拍摄要求。采用强光抑制技术，避免强逆光、强顺光环境下对拍摄造成的影响。

### 反馈显示功能

所有车辆信息传输到中心，中心服务器对相关数据的汇聚、处理、存储、并反馈到前端LED显示屏上，显示屏内容也可自定义显示。

### 与门禁系统联动功能

可对出现校园逆行、违章停车、超速行驶的车辆进行黑名单处理：初次警示、二次警告、三次拒绝出入。

### 与OA系统联动功能

完成与学校OA系统（致远协同办公系统）的对接，通过其所提供接口，实现超速信息在OA系统内直接推送至个人。

数据规范要求

作为学校管理信息系统之一，需执行学校数据标准，并承诺免费向学校数据中心提供 所需部分全部数据。

## 三、主要设备性能指标要求

### 3.1 300万卡口抓拍摄像机

图像传感器：应采用1/1.8英寸Progressive Scan CCD；

最大图像尺寸：≥2048×1536像素；

视频帧率：帧率在1～25fps可调；

处理器：应采用TI 集ARM、DSP于一体的嵌入式控制芯片，不得使用双DSP技术方案；

支持JPEG图片、H.264视频流同时输出；

最低照度：彩色≤0.01lx@(F=0.95)；

分辨力：≥1300TVL；

快门模式：应支持三种独立快门：视频快门、录像快门、抓拍快门；

镜头接口类型：C/CS接口；采用高清定焦镜头，焦距35mm，可根据现场情况选择；

自动光圈：DC驱动；

视频压缩标准：H.264/MJPEG；

压缩输出码率： 32Kbps~16Mbps；

图像格式：JPEG；图片质量可设；

登陆密码检测及提示功能：设置登陆密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高；简单密码具有重新设置提醒功能；（提供公安部检验报告证明）

网络升级断网保护功能：设备在进行网络升级过程中，网络异常导致升级失败时，经重新启动后仍可使用升级前版本正常运行；（提供公安部检验报告证明）

抗丢包能力：应具有抗丢包（5%）处理能力；（提供公安部检验报告证明）

多路访问功能：应支持主码流同时输出20路2048×1536、2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览；（提供公安部检验报告证明）

车牌区域增强编码功能：应支持车牌区域增强编码功能；（提供公安部检验报告证明）

3G/4G功能：应支持USB外接3G/4G模块，可接入3G/4G网络；

机动车、行人和二轮车捕获功能：应具备机动车、行人和二轮车捕获功能；

违章图片合成功能：图片合成功能支持超速等违法图片记录的合成处理，图片合成可以配置多种合成方式；

违章录像功能：应支持违章片段录像并上传，支持预录时间设置；

车型识别功能：设备应可识别10种车型，包括：轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，白天识别准确率≥95%，晚上识别准确率≥90%；（提供公安部检验报告证明）

字符叠加功能：应可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌号码等信息；

数字水印功能：设备导出的图片和录像应具有水印校验信息，当图片和录像被修改后，通过专用工具可检测出图片和录像数据被篡改；

存储功能：支持SD/SDHC，USB存储设备；

接入协议：支持GB/T28181协议，支持标准Onvif协议；

网络协议：TCP/IP，HTTP, DHCP, DNS, RTP,RTSP, NTP,支持FTP上传图片；

断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片、录像存储于样机内置SD卡内或外接USB存储中，当网络恢复时，可上传抓拍的图片、录像到客户端；

通用功能：心跳，密码保护,NTP校时；

补光灯控制：闪光灯自动控制、时控可选；支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等；

专用功能：支持视频触发、外部I/O触发、网络触发、RS-485触发，支持红绿灯状态输入，支持JPEG抓图功能，支持电源同步，支持IO测速功能；

支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传；

通讯接口： 10M/100M/1000M自适应RJ45接口≥1个， RS-485接口≥1个；

触发输入：≥4路外部触发输入；

触发输出：≥3路(光耦隔离2500VAC),可作为补光灯同步输出控制；

应有SD卡插槽，支持不少于32GB 高速SD卡，护罩内不得安装硬盘等不稳定器件；

电源适应性：电源电压在AC220V±25%范围内变化时，设备应能正常工作；

工作环境温度：-40℃～+85℃；

工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结；

电源适配器、网络信号的防雷器应安装于护罩内，应采用前突式防尘防水面板；

防护等级：外壳防护等级应不低于IP66；

嵌入式一体化300万像素高清卡口抓拍单元应符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准，参考品牌：海康、宇视、大华、中兴力维，需提供公安部检测机构出具的GB/T28181-2011检验报告。

### 3.2 LED屏闪灯

- 产品要求:

LED频闪灯,14°,16颗,覆盖1-2车道，基于高清治安卡口的工作环境和功能要求设计，要求寿命长、回电时间快、闪光亮度可调、闪光亮度稳定、亮度衰减小、用于高清相机抓拍补光，架设垂直高度6米，距离抓拍位置水平距离25 ~ 32米。

- 技术参数:

闪光能量：300J；

色温：5600K±500K；

回电时间：＜67ms；

峰值闪光持续时间：1/30ms；

工作寿命：≥300万次；

触发方式：电平，+5VDC；

覆盖范围：7.5m～8m @25m处；

有效补光距离：16m～30m；

电压：165VAC～265VAC；频率：48Hz～52Hz；

功耗：平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W；

工作环境温度：-20℃～+70℃；

工作环境湿度：5%~90%@40℃，无凝结；

防护等级：IP65；

外形尺寸：260mm(W)×260mm(H)×420mm(D)；

重量：3.5kg。

### 3.3 终端服务器

处理器：单颗高性能 Davinci™ 数字媒体处理器； ARM® Cortex™-A8: Up to 1.2 GHz；DSP: Up to 1.0 GHz；

内存：1GB；

Flash：512MB；

硬盘：内部最多可接4个3.5”SATA硬盘或者4个2.5”SATA硬盘(若装2.5”硬盘需配支架)。

网络接口：内置独立的8口100M以太网接口及2个1000M网络接口，1个可光电转换网络接口(使用光口需另配光模块)；

报警接口：4路报警输入；4路报警输出；

其他接口： 2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口；

操作系统：嵌入式Linux； 操作界面：WEB；

支持对通行车辆的信息存储、上传；

数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改

数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改

支持web、NTP、外置GPS模块方式校时

车辆信息存储容量：≥200万辆通行车辆信息 或 ≥100万辆的违法车辆信息；

可接入车道数：≤12车道；

最多可接入12路IP摄像机（单路码率8M）

支持录像存储功能；

支持前端与后端设置不同的网段；

工作电压：DC12V；

功耗：＜30W(含1块3.5”硬盘)；

工作环境温度：-40℃~70 ℃；

工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；

外形结构及尺寸：全铝机身，无风扇设计；370mm(W)×106mm(H)×260mm(D)。

重量：7.2kg。

### 3.4测室外高亮LED屏

室外P10红绿双色模组，显示屏显示区域长100cm，宽度80cm，不锈钢包边速反馈仪

像素管：346              物理点间距：10mm     物理密度：10000点/m2  
发光点颜色：1R1G
基色：纯红+纯绿          板子尺寸：320mm×160mm                   
模组行列数：32点×16点   物理分辨率：512点/模组
模组重量：650g           每平米20个模组，200W电源带组6-8个
最佳视距：15～500m       最佳视角：水平140度，垂直90度
驱动扫描：1/4扫描        接口方式：12接口
环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃  工作 -20℃ ～ +50℃
相对湿度：≤90～95%  屏体厚度：≤12cm＋维护厚度70CM
工作电压： 220  平均功率：800/m2， 最大：1200W/m2
操作系统：WIN 7/ NT/XP

### 3.5 数字硬盘录像机

32路1080P高清IPC接入，支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆

支持录像打包时间1-300分钟可设置

支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC

支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式；

支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像；

支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表；

支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表；

可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字；

支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；

可接入总带宽不小于256Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像；

支持1200W高清网络视频的解码显示；

可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频；

支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠；

3.6 平台管理软件

支持强制登录在线用户下线，支持用户优先级管理功能，清晰的用户优先等级制度，用户优先等级可设置，利用干线管理进行云台抢占以及流媒体抢占

组织管理提供组织结构的增删改管理，组织结构目前支持深度为5级

支持1/4/9/16画面及全屏预览方式。支持画面自定义布局显示，预览画面应支持4:3、16:9及画面自适应比例

视频支持查看图像分辨率、码率、编码格式、码流类型

预览界面应支持音频控制、主子码流切换、手动录像、抓图及连续抓图

预览应支持自动断网重连

支持电子放大和3D放大

支持全景图像拼接功能

支持H.264，Mpeg4，H.265等视频编码和G711、G722、AAC等音频编码

支持云台设置锁定的时长；根据用户等级抢占云台

支持设备存储、嵌入式存储、云存储

支持对同一通道录像资料分成不同时间段同时播放，应支持4段、9段、16段分段播放模式，分段录像应支持缩略图显示

回放应支持暂停、停止、单帧进、单帧退、调整播放速度（1/16倍至16倍）、画面自适应、画面拉伸、全屏等模式

回放支持监控点信息查看分辨率、码率、编码格式、帧率

支持音频控制、电子放大、抓图、连续抓图

录像检索精确度达到秒级

文件播放器可进行本地文件播放，并支持支持暂停、拖动播放、快放（2、4、8倍数）、慢放（1/2、1/4、1/8倍数）；单帧播放；精准定位到某一帧；AB段循环播放；视频增强（至少包括去雾、增强、去噪、锐化、去块滤波、色彩平衡、镜头畸变、色彩调节等），支持对录像的剪辑、抓图、连拍；支持视频转码成标准MP4和Avi格式文件

支持录像编辑。文件编辑器支持对视频文件视频播放，视频剪辑，视频合并，抓图，文件移动，跟踪特技，文本特技。

支持大屏拼接、画面分割、画面开窗、画面漫游、轮巡、场景切换功能

支持回放图像上墙

支持线框选，圈选，线选穿过摄像头照射区域选中监控点快捷操作预览、上墙、回放

支持监控点的近三和近八预览，网格人员跟踪

支持监控点、报警点、出入口和门禁声音和闪烁报警

支持地图标识网格区域，标识责任人姓名和电话号码

支持车辆的超速设置、限制进入设置：可支持一般超速和严重超速设置，以及内外部车辆分别超速几次后近期被限制进入

支持园区内流量、超速、违停、黑名单告警的查询及统计：支持按日、月、年时间维度或按照卡口维度统计；并支持违章记录导出。

支持一键报警柱在地图显示，报警闪烁，支持可视对讲

系统应支持监控点覆盖范围可视域管控，可根据云台转动动态获取监控方向及覆盖范围

支持2.5D校园全景地图；支持高德在线/离线，谷歌在线/离线；最大图元数不小于10万；支持视频巡逻；支持电子围栏功能；地图响应速度不大于1秒；

支持黑名单、开门延时等门禁事件报警联动，报警应自动关联报警预案

支持门禁报警事件查询

支持手动获取当前门禁状态并支持远程开门、关门，

支持车辆出入信息查询，可根据车牌号查询指定时间内出入信息

支持车辆黑名单报警功能

支持停车场剩余车位查询功能

支持卡口根据车辆车型，车标，车牌，车身颜色和车速查询过车图片

支持车辆来源统计，以图表的形式展示各省份的车辆来源分布情况

支持人脸识别

支持出入口客流统计，显示人员进出数据和报表统计信息

支持进入区域、离开区域、穿越警戒线、徘徊周界防范功能

支持浓缩播放：对检索出来的事件录像进行正常播放或慢放，非事件录像进行快放。

车牌比对：支持根据监控点、车牌号、时间范围来进行车牌比对检索

摘要播放：支持摘要播放某重点监控区域的录像文件，查看一段时间内的可疑事件和事件发生时间，并根据摘要短片中的某个事件直接链接播放可疑事件的原始录像

支持Android、IOS操作系统的移动终端接

在移动终端上支持实时预览、录像回放、云台控制、报警等功能

支持案件管理并支持电子地图标记事件发生地点

支持案件关联预案、预案执行响应及上传处理结果

预案支持联动预置点、本地客户端、上墙、出入口、短信和I/O输出

支持日程管理，可实现将不同的节目按照计划进行播放，可按周或按天进行周期性设置。

支持资产管理，对资产进行维修和报废处理，显示维修历史记录和维修统计信息

支持户籍的管理，户籍的外借与归还流程管理；支持外借历史查询

平台支持设置值班任务

手持终端上可以接收巡更任务

支持上传图片，视频，音频到系统平台

单兵支持查询人员信息和车辆信息

地图上支持显示巡更人员轨迹

支持对考场监控点设置计划任务，计划录像数据直接写入用户接入电脑磁盘。

支持设备在线状态、服务器异常状态的显示、查询和统计功能

支持视频质量诊断（支持检测雪花干扰/视频丢失/图像模糊/条纹干扰/亮度异常/偏色异常/画面冻结等）

支持监控点视频图像质量及录像状态的显示、查询和统计功能（以最小5分钟的精度进行录像完整性检查）

客户端支持一机多屏，不通的屏幕显示告警中心，电视墙，客流量等模块。支持屏幕间的交互操作

流媒体抢占的干线管理；支持流媒体集群及负载均衡

支持直播，点播，导播

支持校园的车辆管理功能，车辆收费功能，支持卡口自动抓拍车牌，车牌抓拍结果自动入库。

支持报警主机，鱼眼摄像机，门禁，卡口设备接入

能够直接注册管理10万的设备资源；

支持5000用户同时在线；

支持100用户并发登录。

# 四、其他

# 投标时必须提供本项目经理机电工程建造师资格证书（二级及以上）和安全生产考核B证。中标后不得更换项目经理。

售后报务：质保期2年，质保期内供方提供免费上门维修和更换，质保期外收取维修成本费。使用期间如有质量问题，供方于2小时内响应，24 小时内解决问题，如供方不能及时解决问题，须提供性能不低于故障设备的备用品供需方使用。

工期：供方于合同生效之日起   5个工作日内交付货物至需方指定地点，12个工作日内完成安装调试。设备运输、安装调试等工作由供方负责，所有费用由供方承担。安装调试完毕后需方用户负责试用并签收。

付款：项目完成验收合格后付100%的合同价款，两年后付清合同质保金（质保金为合同总价的5%，付全款前提交学校）。

勘察: 投标人自行勘察,联系人：吴老师13951882838.

# 工作量清单

| 校园道路测速系统工程量清单（3套正反方向） |
| --- |
| 序号 | 产品设备名称名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术参数3.1 | 6 | 台 |
| 2 | LED频闪灯 | 详见主要设备技术参数3.2 | 6 | 套 |
| 3 | 终端服务器 | 详见主要设备技术参数3.3 | 3 | 台 |
| 4 | 室外设备箱 | 定制不锈钢箱体，尺寸：600mm×500mm×350mm | 3 | 台 |
| 5 | 车辆检测处理器 | 支持4路线圈接入； 支持2路RS485 支持灵敏度及线圈频率可调； 支持红绿灯信号接入 最大响应时间 ：46±1.4ms； | 6 | 套 |
| 6 | 地感线圈专用防腐线 | 国标1.5MM优质地感线，0.26丝*19根 | 12 | 卷 |
| 7 | 接入交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个1000Base-X SFP千兆以太网端口，背板带宽192Gbps ,包转发率 42Mpps,支持基于端口的VLAN,支持VLAN Mapping ,支持Voice VLAN 支持GVRP,支持Telnet远程配置、维护 | 3 | 台 |
| 8 | 10/100/1000M单模光纤收发器 | 10/100/1000M单模光纤收发器 | 3 | 对 |
| 9 | 测速摄像机安装立柱 | 锥形变径6M高，壁厚5mm，底∮250上∮160，含基础浇筑、法兰，接地电阻小于4欧姆，含不锈钢机箱400*300；侧伸4米，∮120，与立杆法兰可靠连接 | 3 | 根 |
| 10 | 测速显示屏立杆 | 3.5m，Φ114热镀锌杆，含基础、法兰、浇铸 | 6 | 根 |
| 11 | 室外摄像机防雷避雷器 | 电源避雷、以太网RJ45避雷二合一 | 9 | 套 |
| 12 | 室外摄像机接地系统 | 专用接地棒，小于4欧姆 | 9 | 套 |
| 13 | 测速反馈仪（室外高亮LED屏） | 测速反馈仪详见主要设备技术参数,需与测速系统对接，实时更新显示车速情况，含实时控制软件开发等,含交通诱导屏户外防水配电系统。详见主要设备技术参数3.4 | 6 | 套 |
| 14 | 电源线 | RVV3*1.5 | 1000 | 米 |
| 15 | 室外防水六类网线 | 8芯双绞,室外防水 | 4 | 箱 |
| 16 | 聚乙烯PE软管 | Φ32 | 1500 | 米 |
| 17 | 室外土建（挖沟、埋管、回填） | 50cm深,含管井及井盖 | 1500 | 米 |
| 18 | KBG管 | Φ32 | 50 | 米 |
| 19 | 6芯室外单模光缆 | 6芯 | 1500 | 米 |
| 20 | 数字硬盘录像机 | 详见主要设备技术参数3.5 | 1 | 台 |
| 21 | 监控专用硬盘 | 4TB 7200转 64M SATA3接口 企业级 | 2 | 块 |
| 22 | 平台管理软件 | 测速系统管理软件详见主要设备技术参数3.6 | 1 | 套 |
| 23 | 与校园出入口车牌识别系统对接集成 | 与校园出入口车牌识别系统对接，实现对出现校园逆行、违章停车、超速行驶的车辆进行黑名单处理：初次警示、二次警告、三次拒绝出入 | 1 | 套 |
| 24 | 与与校园OA办公系统对接集成 | 完成与学校OA系统（致远协同办公系统）的对接，通过其所提供接口，实现超速信息在OA系统内直接推送至个人 | 1 | 套 |
| 25 | 辅助材料 | 插头座、开关、接插件、连接件等 | 1 | 项 |
| 一 | 设备材料费用 |  |  |
| 二 | 安装、调试费 |  |  |
| 三 | 工程总造价（元） |  |  |

# 注：清单为基本配置，供方可以增加设备，所投报价为完成项目的一切费用，采购人不再额外支付其他费用。

# 拆除设备需运至学校指定地点交由学校实验室与资产管理处处理。

# 附件一：                        投标函（格式）

致：南京工业职业技术学院招标中心

根据贵方          招标项目的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一份，副本二份。

签字人兹宣布同意如下事项：

(1)按招标文件规定提供交付的货物，投标总价为        元人民币，中标后    天内供货，到货后     天内安装完毕交付使用。

(2) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(3) 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4) 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

(5) 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

(6) 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(7) 一旦我方中标,我们将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证货物在规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

(8)与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位法人代表姓名（签字）：

投标单位名称：

公    章：

日    期：       年    月    日

# 注： 1. 投标函应为原件，复印件无效

# 2. 应按投标函中规定的报价方式报价，不按此方式报价，或出现选择型报价均为废标

# 附件二：                       法人授权委托书

致：南京工业职业技术学院：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                                   法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：      年   月   日

所在单位：                                    职务：

身 份 证：                        联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京工业职业技术学院招标中心组织的                        的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

附件三                           基本情况简表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册时间 |  | 经济类型 |  |
| 参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |  |
| 是否依法缴纳税收 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |
|  |  | 负 债 万元 |  |
|  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润（万元） |
| 财务状况 （最近三年） | 2013年 |  |  |  |  |
|  | 2014年 |  |  |  |  |
|  | 2015年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意如贵方要求出示进一步证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签字) ：                            日期：

# 附件四：                        投标报价明细表

| 序号 | 物品名称（品牌、型号） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 报价金额总计 |  |  |

投标单位全称（公章):

授权代表签字：

注:1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2.总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填列；

3.上表中的“投标报价总计”数应当等于“投标函”中“投标报价总计”数。

# 附件五：                       技术要求偏离表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标单位全称（公章):

授权代表（签字）：

注:1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

# 附件六：

评标方法与评标标准

1、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

同一品牌同型号多家单位参与投标，以符合招标文件要求的最低报价者参与评标，其他视为无效投标。

2、综合评分标准

本项目采用综合打分法确定中标候选人 1个。综合得分值最高的为中标人，评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

| 1 | 投标报价评分标准 （40）分 | 报价（满分40分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。 不满足招标文件要求的不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 商务得分 （56）分 | 技术标准响应（27）分 | 投标产品技术参数全部满足招标要求的得满分20分；各项指标有一项负偏离评委视其重要程度扣1分，扣完为止。具体由评委根据投标单位的投标文件中《技术要求响应表》和技术支持资料打分,未应答条目视为负偏离。 考虑系统整体性要求，卡口抓拍单元、终端服务器、测速反馈仪等为同一品牌的得3分；不同品牌但能兼容的、不影响实际使用的得1分。 为保证本系统可靠性，投标人需提供所投主要产品三年内有一次获得全球安防A&S排名前五的得2分，其他不得分。 能提供符合要求的卡口抓拍单元样机的得2分，没有不得分。 |
|  |  | 综合能力和信誉（17）分 | 1）投标人提供主要生产厂家（包括卡口抓拍单元、终端服务器、测速反馈仪）针对本项目的授权书，提供全得1分,缺一不得分。 2）投标人提供主要产品生产厂家（包括卡口抓拍单元、终端服务器、测速反馈仪）针对本项目的质保承诺书，提供全得1分，缺一不得分。 3）投标人具有建筑智能化系统设计专项甲级资质得3分，乙级资质得2分。 4)具有安防工程企业设计施工维护能力证书得2分。 5)服务团队能提供两个或以上监控设备原厂商认证工程师得2分,能提供四个或以上中级工程师得2分（以上人员需提供证书复印件加盖公章及最近1年社保证明材料，原件备查）。 6)投标供应商提供ISO9001质量保证体系认证证书，得2分（须在有效期内，原件备查） （投标文件中提供证书复印件，原件备查）。 7)财务状况：企业信用评价为AAA的得2分，AA的得1分，其他不得分，8)能提供依据经会计师事务所出具的2015年度财务报告得2分，没有不得分。 |
|  |  | 系统方案及施工组织设计（8）分 | 对招标文件的深化理解和项目实施组织方案阐述，具体由评委根据投标人的项目人员组成、时间进度安排、文明施工措施、施工方案、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等施工方案优劣酌情评分，评委会根据投标文件中的相关内容进行综合评定，较好的得8-6分，一般得5-3分，较差得2分及以下。 |
|  |  | 业绩（4）分 | 投标人提供2014年1月1日以来，中标价20万及以上的类似安防项目的成功案例（提供合同复印件加盖公章，原件备查），每提供一个加1分，该项最多得4分。以上业绩须提供合同复印件，原件备查。 |
| 3 | 售后服务 （4）分 | 售后保障（2）分 | 投标单位为本地企业或在南京有分公司的企业，得2分； |
|  |  | 售后保修（2）分 | 整体质保期3年，每增加一年得1分，最高得2分。 |