南京工业职业技术学院仙林校区教5楼内墙出新项目招标文件

# 第一章   招标公告

根据公开、公平、公正、诚信的原则，欢迎符合资质要求、有供货及施工能力的单位参加投标。

1.1 项目名称：教5内墙涂料出新。

1.2 投标人资格要求：

1.2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

1.2.2投标人必须为2017-2019年度江苏省省级机关、事业单位限额内工程定点采购分包二中的中标单位。

本项目不接受进口产品投标，不接受联合体投标,中标后不允许分包、转包。

1.3 工期：双方签订合同后30日内施工完毕且验收合格。

1.4 制作样板时间：开标前自行制作，投标时随投标文件提交。

1.5勘察时间：自行勘察，招标人不集中组织。联系人：曹老师，025-85864116。

1.6施工地点：南京工业职业技术学院仙林校区教5楼；

1.7投标截止及开标时间：2018年7月20日 下午14点30分（北京时间）；

1.8投标保证金：本次招标收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

1.9投标文件及投标保证金送达地点：南京工业职业技术学院仙林校区行政楼205室

（地址：南京市仙林大学城羊山北路1号）；

1.10 有关招投标的事项和本项目的更正公告敬请关注本院校园网站发布的信息(网址：www.niit.edu.cn)，也可以与我中心联系，联系电话：

项目联系人： 基建处 025-85864116

招标联系人： 唐老师025-85864066、85864013/85864212,18014481306

传真：025-85864030。

南京工业职业技术学院招标中心

2018年7月12日

# 第二章  投标人须知

## 第一部分  总  则

#### 2.1招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.2合格的投标人

#### 2.2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定；

#### 2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 2.3适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2.4招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 2.5投标费用

无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。招标人不收取中标服务费。

## 第二部分  招标文件说明

## 2.6招标文件

2.6.1招标文件用以阐明招标的内容、投标文件的编制、递交、招投标程序、评标原则和办法、服务要求和相关的合同条款；

2.6.2 招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购项目需求及技术要求；

（4）相关附件。

## 2.7招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问可要求澄清。澄清要求应在投标截止时间的3日前按招标邀请中说明的地址以书面形式（信函或传真）告知招标方，招标方将视情况确定适当的方式予以澄清或书面答复。

## 2.8招标文件的修改

2.8.1招标方对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在南京工业职业技术学院招标办媒体上发布补充公告，并以书面形式通知所有招标文件的收受人；

2.8.2为使投标人在准备投标文件时有充分的时间，考虑到招标文件可能有修改，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间2日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在学院网站上发布变更公告；

2.8.3招标文件的澄清或修改部分将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

## 第三部分   投标文件要求

2.9投标文件的组成

（1）投标函；

（2）投标保证金；（开标前递交）

（3）营业执照；（复印件）

（4）投标人法人资格证明或法人代表授权委托书（原件）；

（5）投标人法定代表人或授权代表的身份证（复印件，原件待查）；

（6）投标人基本情况表（格式见附件三）；

以上资料必须提供(资质证书需要有效期内)，否则不能通过资格审查，作废标。

（7）工期及付款方式；（不得低于招标文件要求，否则做废标处理。）

（8）已标价工程量清单；

（9）内墙乳胶漆及可擦洗涂料检测报告（复印件加盖公章，原件备查）；

（10）业绩；

（11）投标人认为其它需要说明的材料；

以上材料提供复印件的，另需提供原件备查，招标文件要求提供原件的，应在正本中体现，投标文件第一页编写目录和页码方便评标委员查阅。

投标人应招标文件要求的投标文件格式，将投标文件牢固装订成册；牢固装订成册是指用适当的办法,如书脊涂有胶粘剂或用线、金属丝等材料牢固紧密扎紧，以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。没有牢固装订或编排页码的投标文件将视为无效投标文件。

## 2.10 投标文件的编写要求

2.10.1投标文件包括正本一份，副本三份，投标文件的内容、格式均应遵守本招标文件的规定；

2.10.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标无效。

## 2.11投标文件格式

2.11.1投标人应按招标文件中规定的格式填写招标文件要求的全部内容，如有疑问，可向招标方询问，任何不按规定格式填写的投标文件，将会被视为无效投标；

2.11.2投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文；

2.11.3除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；

2.11.4除签名为手写外，所有文字及报价应为打印字体(除必要修改外)，标书中数据请认真核实后填写，不得涂改；

2.11.5投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

## 2.12 投标报价

2.12.1 除招标人要求免税进口的项目内容必须采用国际通用结算外币报价外，其余报价均使用人民币报价；

2.12.2 本工程采用最新建设工程工程量清单报价，报价必须包含分部分项工程和单价措施项目、总价措施项目、其他项目以及规费、税金，其中分部分项工程和单价措施项目清单需附有综合单价分析表。报价大、小写金额不符的，以大写金额为准；单价和总价不符，以单价合计为准；

2.12.3投标人应提供详实的投标单价及投标总价；

2.12.4投标报价为一次性报价，投标人应根据招标文件要求，充分考虑市场风险和政策性调整因素，确立风险系数，计入总报价。开标后价格不得更改；

2.12.5招标人不保证最低报价中标。

## 2.13 投标保证金和履约保证金

2.13.1投标保证金是投标文件的组成部分之一；

2.13.2本次招标收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

2.13.3投标保证金的交纳形式为转账支票、有效银行本票、银行汇票等。（招标人不接受汇款）。与投标文件在截止时间前一并递交。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2.13.4开标后投标方撤销投标或中标后未按照招标方要求的时间、地点签订合同的，投标保证金将被扣缴，不予退还。

2.13.5未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标；

2.13.6未中标方的投标保证金，在开标结束后立即退还。中标方的投标保证金自动转为履约保证金。合同履约保证金在中标人向招标人提交全部货物、完成安装调试并经中标方验收合格后无息退还；

2.13.7下列任何情况发生时，招标方不予退还投标保证金：

（1）投标文件中未提供真实有效的证明材料，以其它方式弄虚作假，骗取中标的；

（2）中标供应商未能按招标文件的规定签订合同；

2.13.8下列任何情况发生时，招标方不予退还履约保证金：

（1）中标供应商签订合同后，不履行合同的；

（2）投标方在项目执行过程中弄虚作假、以次充好的，提供的货物经检测不合格；

（3）中标供应商未按招标文件和合同约定的参数和期限提供货物和服务的。

## 2.14 投标有效期

投标有效期从开标日起90日内。

## 2.15 投标文件的签署和修改

2.15.1投标方应将准备投标文件装订成册，并在投标文件上明显位置注明“正本”、“副本”，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

2.15.2投标文件正本和副本须打印，由投标人法定代表人或委托代理人签署（委托代理人须具有授权书），同时加盖投标人公章；除投标人作必要修改外（修改处加盖单位公章），投标文件中不许有加行、涂抹或改写；

2.15.3投标报价应为最具有竞争力的一次性报价，开标后不得更改。

## 第四部分  投标文件递交

## 2.16 投标文件的密封和标记

2.16.1投标人应将投标文件“正本”和“副本”装入文件袋密封，并在封口处加盖公章；

2.16.2对未按规定或未经密封处理的投标文件，将视为无效的投标。

## 2.17 递交投标文件的地点和截止时间

2.17.1投标文件由专人递交，所有投标文件及样品都必须按招标方在招标公告中规定的投标截止时间之前送至招标方；

2.17.2投标文件递交地点：南京工业职业技术学院行政楼205室；

2.17.3若出现推迟投标截止时间时，则按招标方修改通知规定的时间递交；

2.17.4招标方拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

## 第五部分  开标和评标

## 2.18 开标、唱标

2.18.1招标方根据投标邀请书规定的时间、地点组织公开开标，投标人须由法定代表人或委托代理人（具有授权书）参加，并签名报到，以证明其出席开标会议，否则，视为自动弃权；单一投标人参加招标会议的人员最多为2人。

2.18.2开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后，唱标人拆封唱标。

2.18.3投标文件如有下列错误，投标人必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝：A 单价与总价不符，以单价累计为准；B 文字与图形不符，以文字为准。

## 2.19 评标委员会

招标方将根据本次招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会具体负责对投标文件进行审查及评标工作；

## 2.20 询标及对投标文件的澄清

2.20.1开标后，评标委员会对各投标文件进行审查、评估，对投标文件中的疑点向投标人进行询问，询标是评标活动的一个重要环节，投标人法人代表或法人委托代表必须参加评标委员会的询标；

2.20.2为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有义务按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

## 2.21 对投标文件的审查

2.21.1开标后，由评标委员会对投标文件进行审查，审查通过后的投标人方有资格进入评标，审查其内容是：

（1）资质证明；

（2）投标文件的密封和正副本份数必须符合招标文件的要求；

（3）投标文件的完整性和规范性；

（4）投标人对招标文件中规定额度的投标保证金的提交情况；

（5）投标文件的签署是否符合招标要求。

2.21.2无效的投标

（1）超时送达；

（2）投标文件未密封；

（3）投标文件未按规定加盖本单位印章；

（4）在投标文件中未明确货物的生产厂家、品牌、规格、型号、技术参数；

（5）开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标商自动弃权；

（6）在投标文件中未响应招标文件相应的服务承诺；

（7）中标人近三年中曾为招标人供应货物或服务，但未按照与招标人订立的合同履行相应义务，情节严重的；

(8)出现选择型报价；

（9）其它不符合招标文件要求的投标。

## 2.22 评标原则

2.22.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣选出中标人，对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准；

2.22.2评标委员会按公开、公平、公正的原则平等对待所有投标人。

## 2.23 评标办法及标准

综合评标价法。（合格投标人必须满足三家，才能进行评标）

## 2.24 其它注意事项

2.24.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行；

2.24.2在开标、评标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动；

2.24.3评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第六部分  合同授予

2.25  中标人在收到中标通知后，应在五个工作日内与招标人签署经济合同。投标文件及双方谈判中的承诺，均作为经济合同的组成部分全部履行。

2.26  中标人在规定的时间内未签署合同或不遵守招标要求，招标人将取消其中标资格。

# 第三章采购项目需求数量及技术要求

# 本项目预算总价27.38万元整，超预算投标将做废标处理

- 项目概况

- 仙林校区教5内墙涂料（1.5米高以下部分内墙面积：2533㎡，1.5米高以上部分内墙面积约3467平米）出新，1.5米高以下部分采用耐擦洗内墙涂料，1.5米高以上部分采用一般内墙乳胶漆，具体数量见工程量清单。

- 教室木门、金属门油漆出新，具体数量见工程量清单。

- 总预算：约27.38万元。

- 工期：双方签订合同后30日内施工完毕且验收合格。

三、施工工艺与技术要求

1、施工工艺：

（1）、铲除原有内墙涂料至粉刷层。

（2）、若原有内墙粉刷层出现局部疏松、空鼓、起皮、脱落，还需予以铲除。

（3）、铲除内墙粉刷层部分，砖墙部分洒水润湿（混凝土墙体刷界面剂一道），12mm厚1:3水泥砂浆打底，8mm厚1:2水泥砂浆抹面。

（4）、墙面基层清理。

（5）、满批腻子两遍，局部修补。

（6）、墙面砂纸磨平。

（7）、墙面乳胶漆两遍（其中1.5米高以下部分采用耐擦洗涂料，1.5米高以上部分采用一般内墙乳胶漆。）

2、耐擦洗涂料建议品牌：益涂、墙特、荷仕达。投标人可从以上建议品牌（或相当于此）中任选一个报价。

3、主要技术指标：投标人需在投标文件中附正规有效的耐擦洗涂料和内墙乳胶漆检测报告（检测报告需包含环保指标，必须符合国家相关环保要求）。耐擦洗涂料技术指标中耐擦洗次数至少≥1000，涂料无破损、掉皮、掉粉等现象。

4、质量检验标准：

对于耐擦洗涂料的检验标准，可参考国标《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)第十章的部分。

1）主控项目

1、耐擦洗涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。
检验方法：检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

2、耐擦洗涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。
检验方法：观察。

3、耐擦洗涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉。
检验方法：观察、手摸检查。

4、耐擦洗涂料涂饰工程的基层处理应符合本规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)第 10.1.5 条的要求。
检验方法：观察、手摸检查、检查施工记录。

2）一般项目

1、颜色均匀一致；不允许泛碱、咬色、流坠、疙瘩；无砂眼、无刷痕。
检查方法：观察。

2、装饰线、分色线直线度允许偏差1mm。

检查方法：拉5m线，不足5m 拉通线，用钢直尺检查。

四、报价要求

1、本工程采用工程量清单报价，必须包含分部分项工程和单价措施项目、总价措施项目、其他项目以及规费、税金，其中分部分项工程和单价措施项目清单需附有综合单价分析表。

2、本工程设暂列金20000元，各投标人报价中必须包含暂列金，暂列金是否使用由招标人自行决定，若没有使用，则从竣工结算中扣除。

3、投标人报价时应全面考虑施工期间材料、人工、机械价格波动及政策性影响等因素，一旦中标，所报单价不做调整。

4、内墙涂料出新采用何种脚手架由投标单位根据现场踏勘情况自行考虑并报价，结算时不做调整，无论采用何种形式均不得影响内墙涂料施工质量与施工安全。

5、投标人在报价时漏报、少报则视为该费用已包含在综合单价中，结算时不另行增加。

6、施工过程中要对楼内原有物品做合理有效的保护，严禁损坏与污染，如有损坏或污染，由责任方负责修复赔偿。投标报价时应考虑与此相关费用，结算时不另外增加与此相关费用。

7、施工期间水电费由承包人承担（水4.9元/m3、电1.0元/度，若有最新收费标准，则按最新标准计取），工程竣工后按实向发包人缴纳或直接从工程结算款中扣除。

8、投标人在报价前必须自行踏勘现场，充分了解内墙涂料现状，招标人不集中组织现场踏勘，中标后不得以不了解现场情况为由提出增加造价或者抬高单价的要求。

五、质保期：叁年（从验收合格之日起算）

六、付款方式

1、完成全部工程量的50%且验收合格，经发包人、监理、跟踪审计确认后，发包人按实支付至应付合同总价的40%（不含暂列金额）。

2、工程全部完工且验收合格后，发包人按实付至应付合同总价的80%（不含暂列金额）。

3、承包人提交合格的竣工结算资料经发包人委托的审计单位审计结束后，发包人付至审定结算总价的97%（但应扣除相关应扣款项），同时留3%作为质保金。为提高承包人竣工结算书的准确性，若审计核减率超过4%（含4%），承包人支付全额审计费；若审计核减率低于4%（不含4%），发包人支付全额审计费；审计费按核减额的5%计取。

4、工程验收合格后叁年内无质量问题，发包人付清尾款，尾款不计利息。以上每笔付款，发包人均需开具正规足额发票。

第四章  合同

第一部分  协议书格式

发包人（全称）南京工业职业技术学院（简称甲方）

承包人（全称）                    （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：教5内墙涂料出新

工程地点：南京工业职业技术学院仙林校区羊山北路1号

工程内容：墙裙部分耐擦洗涂料、墙裙以上部分内墙乳胶漆、木门金属门油漆出新

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

资金来源：自筹

二、工程承包范围

承包范围：内墙涂料出新（耐擦洗涂料、内墙乳胶漆）、木门金属门油漆出新

三、合同工期

开工日期： 2018 年   月   日。

竣工日期： 2018年   月   日

合同工期总日历天数30天。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家最新相关质量验收标准。

五、合同价款

金额（大写） ：        元(人民币) ，￥ ：         元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、明确双方权利、义务的纪要、协议

4、本合同通用条款

5、投标书、招标文件和中标通知书

6、施工图纸

7、国家现行的相关标准、规范及有关技术文件、技术要求

8、已标价的工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：        年        月       日

合同订立地点：  江苏省南京市

本合同双方约定  双方签字盖章后生效

发  包  人：（公章）               		承  包  人：（公章）

住      所：                            住      所：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开户银行：                              开户银行：

账     号：                             账     号：

邮政编码：                              邮政编码：

第二部分  通用条款（略）

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：(1)本合同协议书及发包人和投标人之间的书面承诺；（2）专用条款及有关协议；（3）工程量清单及编标说明；(4)招标文件及澄清(即答疑)；(5)通用条款；(6)中标通知书；（7）投标文件及其附件；（8）标准规范及有关技术资料；（9）工程量清单报价书。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，不使用语言文字

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国住建部颁发的有关最新标准、规范及省、市、行业有关规定及施工图中规定的标准。

发包人提供标准、规范的时间：开工后

国内没有相应标准、规范时的约定：不适用

3.图纸

3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：无

3.2使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

5．发包人派驻的现场代表

5.1 姓名：    甲方代表    职务：

职权：代表学校行使发包人的权利。

6.项目经理

姓名：               职务：项目负责人

承包人投标文件中明确的项目负责人必须常驻现场，每天不少8小时，每周不少于5天，否则发包人有权按每次1000元人民币收取违约金，并在进度款中扣除。

如果更换项目负责人，必须经发包人同意，且扣除5万元人民币；若未经发包人同意擅自更换项目负责人，则扣除10万元人民币。

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本完成。

(2)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工前挂表计量，费用由承包人承担（水4.9元/m3、电1.0元/度，若有最新收费标准，则按最新标准计取），最终按实结算向校方缴纳或直接从工程款中扣除。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：以现状为准。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：以现状为准。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：计算工期前办妥相关开工手续。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：/

(7)图纸会审和设计交底时间：另行确定

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：督促承包人做好保护工作。

(9)双方约定发包人应做的其它工作：协商办理

8.2 发包人委托承包人办理的工作：渣土、拆除垃圾准运证及弃置费等由承包人承担。

9.承包人工作

（1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无约定。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供施工总进度计划和材料进场总计划，每周分别向发包人方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。禁止外单位施工车辆、人员出入工地。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无

（5） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理上述各项手续，费用由承包人承担（按规定缴纳）。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品保护由承包人负责保护，

费用由承包人承担。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：做好邻近建、构筑物的保护工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，费用按规定赔付。

（8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场清洁符合有关规定，交工前做到工完场地清。

（9）双方约定承包人应做的其它工作：协助发包人做好与市容、环保、交通、派出所、街道等部门和周边居民的协调工作。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：图纸会审及设计交底后一周内，每周五报周进度计划。

工程师确定的时间：收到承包方资料7天内予以确认。

10.2群体工程中有关进度计划的要求： 服从发包人的协调 。

13.工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：因发包人原因延误，工期顺延；因承包人原因造成的工期延误，罚则见35.2条。

四、质量与验收

15.工程质量符合国家最新相关质量验收标准。

16.隐蔽工程和中间验收

16.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程（空鼓部分）必须经过发包人验收后方可继续下一轮工序施工，否则视为不合格，且罚款5000元一次。（施工方需提前一天书面提交报验手续）

17.工程试车

17.5 试车费用的承担：无约定

五、安全施工：承包人在现场的安全管理、教育和安全事故责任均由承包人负责，费用含在措施费中。承包人负责施工现场的安全及第三方的人身安全。若因承包人原因发生安全责任事故，则由承包人承担全部责任，与发包人无关。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2本合同价款采用（1）方式确定。

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：施工期间的政策性调整及市场风险、人工费及材料费上涨。

风险费用的计算方法： 已含在合同价内，不予调整。

风险范围以外合同价款调整方法：允许调整内容：（1）发包人提出的工程变更；（2）发包人认可的签证；（3）工程量的偏差。

调整方法为：

1）分部分项工程量费用：

①合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

②合同中已有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

③合同中没有适用或类似综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人、监理、跟踪审计确认后执行。

2） 措施项目清单费用：总价措施项目费用随分部分项工程量变化调整，费率按投标文件执行；单价措施项目费用结算时单价不调整。

3）暂列金额按实际发生量结算，施工过程中未发生费用，在结算时扣除该项费用。

4）规费：除工程排污费除外，其它规费的费率按投标费率，计费基数按实调整；工程排污费按上缴的发票金额计取。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： /

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： /

23.2双方约定合同价款的其他调整因素：无。

24．工程预付款

发包人向承包人预付的工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 无 。

扣回预付工程款的时间、比例： 无 。

25.工程量的确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每周五前将当周完成的工程量送发包人。

26.工程款（进度款）支付

26.1付款方式

1、完成全部工程量的50%且验收合格，经发包人、监理、跟踪审计确认后，发包人按实支付至应付合同总价的40%（不含暂列金额）。

2、工程全部完工且验收合格后，发包人按实付至应付合同总价的80%（不含暂列金额）。

3、承包人提交合格的竣工结算资料经发包人委托的审计单位审计结束后，发包人付至审定结算总价的97%（但应扣除相关应扣款项），同时留3%作为质保金。为提高承包人竣工结算书的准确性，若审计核减率超过4%（含4%），承包人支付全额审计费；若审计核减率低于4%（不含4%），发包人支付全额审计费；审计费按核减额的5%计取。

4、工程验收合格后叁年内无质量问题，发包人付清尾款，尾款不计利息。以上每笔付款，发包人均需开具正规足额发票。

26.2甲方有权直接扣除按合同规定对乙方的罚款；

26.3所有工程付款必须经总监理工程师和甲方代表签发付款证书后甲方才予以支付。

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符：按通用条款27.4（1）执行。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：承包人应按设计要求提供准确的材料设备的品种、规格、型号和质量等级，如因承包人应提供的具体资料不准确而导致的一切损失由承包人承担。反之，由发包人负责。

(3)承包人可代为调剂串换的材料：按通用条款27.4（3）执行

(4)到货地点与一览表不符：按通用条款27.4（4）执行。

(5)供应数量与一览表不符：供应数量由承包人按设计要求提供，如因承包人应提供的数量不准确而导致的一切损失由承包人承担。

(6)到货时间与一览表不符：  按通用条款27.4（6）执行。

27.6发包人供应材料设备的结算方法：

A、发包人供应的材料按投标时确定的价格在支付工程进度款时扣回。

B、每次支付工程进度款时按相应比例计算甲供材扣回款，工程竣工结算时按招标文件中提供的甲供材料价格计算。超定额用量部分领用的材料、设备扣回价格，若实际采购价高于招标文件规定价格，按发包人的实际采购价结算；若实际采购低于招标文件规定价格，按招标文件规定价格结算。

28.承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：

双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范、设计图纸及招标文件规定的质量要求，由发包人约定品牌的材料，承包人必须按约定品牌选择采购，并提供产品出厂证明、合格证书、发票及复印件，按规定在使用前对进场材料进行检测或复试并提供检测报告，检测费由承包人承担，检测不合格的不得使用，否则由此造成的损失均由承包人承担。代用材料时，须经发包人事先认可。承包人不得擅自改变投标时材料品牌及规格，否则视为承包人违约，发包人有权对承包人处以合同价5%的罚金并由承包人承担给发包人造成的相关损失。

八、工程变更

工程变更除应按专用条款执行外，还应按发包人规定的程序执行。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工后一个月内提供肆套完整的竣工图及其他相关竣工资料。

32.2 承包方提交申请验收时，施工现场须达到无垃圾、无施工材料堆放，做到工完料尽场地清，生活区卫生由承包人自行负责，否则在工程款中扣除相应的场地清理费。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间： 按通用条款执行。

33．竣工结算

承包人在工程完工后一个月内将竣工结算资料提交发包人审计部门进行审计，在审计过程中发包人不接受承包人提交的任何补充资料（除非这些补充资料的内容被证实是发生在工程完工以后的），所有遗漏的结算资料发包人将视为承包人做出的优惠。

工程竣工结算送第三方审计，若核减率超过4%（含4%），则由承包人支付全额审计费，若核减率低于4%（不含4%），则由发包人支付全额审计费（审计费按核减额的５％计取）。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

双方约定的发包人其他违约责任：无

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：若承包人原因造成工期延误，则对承包人处以10000元/天的罚款，以合同总价的2%为限，此罚款并不能解除承包人应完成工程的责任、合同及法律规定的其他责任。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：如一次验收达不到国家验收标准，除返工至合格外，还需对承包人处以合同总价的5%的罚款。

双方约定的承包人其他违约责任：      /

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： 采用第(2)种办法

（1）建设主管部门调解，合同履行地经济合同仲裁机关仲裁；

（2）建设主管部门调解，向工程所在地人民法院起诉方式解决，

十一、其它

38.工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程： 本工程须承包人自行完成，不准转包，若发现承包人自行转包，发包人有权要求承包人退场，一切损失均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门汇报。

分包施工单位为：无。

39. 不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行。

40.保险

40.1本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容： 无。

发包人委托承包人办理的保险事项：无。

(2)承包人投保内容：承包人必须为从事危险工作的职工办理意外伤害险，并由承包人支付保险费。

41.担保

41.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人须在施工合同签订前，向发包人一次性提交中标价（不含暂列金额）的20 % 的履约保证金(或银行保函)，该保证金（或银行保函）于工程竣工验收合格后退还。

46.合同份数

46.1双方约合同副本份数：

46.2双方约合同副本份数：正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，分送有关部门。

47．补充条款：

（1）承包人须服从发包人保卫处的管理，办理相关手续并缴纳治安保证金，如无意外，退场后如数退还。

（2）承包人施工车辆须按照发包人指定通行路线在校园内行驶。

（3）因承包人施工原因造成外窗损坏的，由承包人照价赔偿并负责修复。

附件一：                        投标函（格式）

致：南京工业职业技术学院招标中心

根据贵方          招标项目的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一份，副本三份。

签字人兹宣布同意如下事项：

(1)按招标文件规定本工程投标总价为        元人民币，中标后    天内进场，进场后     天内完工并验收合格。

(2) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(3) 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4) 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

(5) 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

(6) 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(7) 一旦我方中标,我们将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证货物在规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

(8)与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位法定代表人或授权代表（签字）：

投标单位名称：

公    章：

日    期：       年    月    日

# 注： 1. 投标函应为原件，复印件无效

# 2. 应按投标函中规定的报价方式报价，不按此方式报价，或出现选择型报价均为废标

# 附件二：                       法人授权委托书

致：南京工业职业技术学院：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                                   法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：      年   月   日

所在单位：                                    职务：

身 份 证：                        联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京工业职业技术学院招标中心组织的                        的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

附件三                           基本情况简表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册时间 |  | 经济类型 |  |
| 参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |  |
| 是否依法缴纳税收 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |
|  |  | 负 债 万元 |  |
|  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润（万元） |
| 财务状况 （最近三年） | 2015年 |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意如贵方要求出示进一步证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签字) ：                            日期：

# 附件四：                        投标报价明细表

详见附件：工程量清单及清单编制说明

附件五

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称)：南京工业职业技术学院

承包人(全称)：

为保证南京工业职业技术学院仙林校区教5楼内墙涂料出新  （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

具体质量保修内容双方约定如下：南京工业职业技术学院仙林校区教5楼内墙涂料出新。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：  3年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保本工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为审计结算价的  3％ 。

质量保修金银行利率为         零          。

五、质量保修金的返还

竣工验收合格之日起满3年，无质量问题付清尾款，质保金不计利息。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：     无

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：              	   承  包  人(公章)：

法定代表人或授权人(签字)：             法定代表人或授权人(签字)：

年     月    日                    年     月    日

# 附件六：

评标方法与评标标准

1、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、综合评分标准

本项目采用综合打分法确定中标候选人1个。综合得分值最高的为中标人，评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

1、投标报价（满分70分）：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×70。分值保留小数点后2位。

2、现场样板（满分12分）：投标人须随投标文件提供耐擦洗涂料样板一块，样板只能注上编号，不能出现投标人单位名称、材料品牌等字样，由招标人组织评标专家对样板质量进行打分，优（8-12]分，中(4-8]分，差[0-4]分。

3、主要技术指标（满分9分）：耐擦洗涂料耐擦洗次数≥1000，得3分；耐擦洗涂料耐擦洗次数≥5000，得6分；耐擦洗涂料耐擦洗次数≥10000，得9分。以拟用材料检测报告中相关检测结果为准。

4、企业业绩（满分9分）：2016年1月1日以来承担过合同金额在21万及以上的内墙涂料出新项目，有1个得3分，需提供施工合同、竣工验收证明等相关材料，时间、造价以合同为准，原件备查。