货物询价采购函

尊敬的供应商：

我院将以询价采购的方式采购密集书架，现将有关事项说明如下:

一、规格、型号、颜色

密集书架   20组*7节=140节；  每节规格：高2700mm×宽900mm×厚560mm/节（带门约590mm）；每组7层，可双面放图书。

颜色：米白色

二、技术标准、技术性能要求

密集架需严格按照国家档案局《直列式档案密集架行业标准》生产，并取得ISO9001质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

1.1、具体技术标准

（1）每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度≤2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙≤2mm，门缝间隙均匀并在1—2mm之间。

（2）传动机构转动灵活、平稳，没有失灵现象。

（3）导轨安装平行度偏差≤1mm/m，全长≤2mm，导轨对接处高低差≤0.3mm。

（4）底梁平直，直线度≤0.5mm/m,全长≤2mm。

（5）架体安装垂直度偏差＜2mm，达到横平竖直。

（6）各零件、组合件表面光滑、平整，没有尖角、突起。

（7）所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。

（8）喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。

（9）产品各零件、组合件之间具有很好的互换性。

（10）搁板上均匀载重400N，放置24h最大挠度＜4mm，卸载后2h搁板没有裂缝，残余变形量≤0.3mm。

（11）每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不存在倾斜现象。

（12）在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，没有阻滞现象。

1.2、载重性能

（1）单面搁板上均布载重45Kg,最大挠度为3mm，24小时卸载后，无裂纹及永久变形。（需楼层承重每平方米800Kg）

（2）每标准节（六层双面搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重45kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾倒现象。

（3）在受全部载荷1/20外力(沿X、Y轴两个方向的水平外力)的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高1%，支架、立柱无明显的变形。

三、用材说明

（1）材料全部采用一级冷轧钢材料；

材料厚度：镀锌地轨：3.0mm、中柱：1.5mm；搁板：1.0mm；挂板：1.0mm；围脚：2.0mm；侧板：0.8mm；顶板1.0mm

（2）钢质部磷化处理，静电喷塑。

（3）书架整体结构安全稳固；搁板每层承重80公斤，长期使用不变形；搁板漆面美观防腐性能强。

检验标准：经检验，所检项目符合GB/T13667.4-2003、GB5296.6-2004标准。

送货时间由买方协调指定

本项目总价人民币9.8万元整，超预算投标作废标。报价品牌圌山牌、宇峰牌、双燕牌，同一品牌同型号多家单位参与报价的，以符合报价文件要求的最低报价者参与评标，其他视为无效报价。

四、其他

1、被询价的供应商应就以上采购清单中的货物及相关要求报价，并与2018年6月19日14：00前，将报价文件一式三份（密封）、及投标保证金人民币壹千元送至我院行政楼205室，电话：025-85864066。投标保证金的交纳形式为支票、有效银行本票、银行汇票等。（招标人不接受汇款）。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2、报价文件包括：营业执照复印件，法人授权委托书，受托人身份证复印件，报价表明细（品牌、价格），技术要求表，质保，完工时间及售后承诺

3、报价有效期为报价截止后30天。

4、增值税、营业税等相关税费及拆装费、运输费、装配、校准、调试的费用均包括在报价中，报价函按第二部分格式填报、签字和盖章。如供应商未按照以上要求递交报价文件，询价小组将视同无效报价予以作废。

5、付款方式：

供货方安装结束完毕，经校方验收合格后付总款项的95%，剩余款项于安装验收合格当日后1年付清。

6、经评审的最低价中标。

7、数量如有变更，需经过使用部门签证后按单价结算。

五、联系人及联系电话

杨老师  13851778901      唐老师025-85864066

传真：025-85864030

南京工业职业技术学院招标中心

2018年6月8日

供应商报价函

致：南京工业职业技术学院：

本公司已经收到贵校       采购项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                    。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵中心认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将货物询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

- 货物报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 正/负偏离 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

- 售后服务条款（详细）

四、付款方式：

受托人签字：

联系电话：                  手机：

（公司盖章）

年   月   日