货物询价采购函

尊敬的供应商：

我院将以询价采购的方式采购开炼机和平板硫化机，现将有关事项说明如下:

- 项目概况

本项目拟建设概况：高分子成型实训室主要培养学生在高分子制品方面的工艺操作、样品制备、制品测试等技能。高分子成型实训室现有一台双螺杆挤出造粒机组、一台单螺杆挤出机组、一台注塑机，可以开展高分子材料成型设备、高分子材料注射成型、高分子材料挤出成型等课程。现需采购开炼机和平板硫化机设备来丰富学生对高分子制品工艺操作、样品制备、制品测试等方面的技能。

拟采购物资清单:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开炼机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 平板硫化机 | 1 | 台 |  |

二、各项目技术要求

1、开炼机

技术参数

1）辊筒直径：ф120mm

2）辊筒工作长度：350mm

3）辊筒间调节距：0-5mm

4）辊筒速比：双调频器

5）辊筒转速：0-30r/min双调频器

6）一次加料量：0.5Kg

7）滚筒材质：KDB高碳钢实心材料中间转空发热

8）滚筒润滑：高温合成润滑脂

9）温度：常温~300度

10）加热方式：电加热

11）挡板设计：挡板材料上面为45号钢，下面为聚四氟乙烯

12）电机：减速马达2台

13）调速器：变频器2台

要求：

1)免费送货上门，免费操作培训和技术支持；

2)供方承诺提供不低于2年的质保服务。能上门维修已坏机器；

2、平板硫化机

技术参数

1）油缸：复动缸（双向动作）

2）活塞规格：活塞直径 150mm

3）热板：热板尺寸：300mm×300mm

4）热板平行度：±0.1mm

5）热板温度：最高 300℃

6）热板材质：50# 钢，

7）电镀处理，静态热加工精磨

8）加热源渠道：上层置式上下热板电热

9）温度控制：LED控制

10）油压单元：压力开关：双接点

11）压力感应方式：压力感测器

12）动作型式：下模移动式

13）锁模力：可控制的范围5~30 吨

14）计时范围:0.1~99 秒; 0.1~99 分钟; 0.1~99 小时(分别选择)

要求：

1)免费送货上门，免费操作培训和技术支持；

2)供方承诺提供不低于2年的质保服务。能上门维修已坏机器；

以上技术要求应全满足，只允许正偏离。供货方所报价格为运输、安装、含税到位价。报单价和总价

本项目总价人民币9万元整，超预算投标作废标。同一品牌同型号多家单位参与报价的，以符合报价文件要求的最低报价者参与评标，其他视为无效报价。

工期：签合同后10个工作日内完成。

三、 提供给客户的资料

交货时供货方应提供装箱单、合格证、质量保证书、使用说明书等相关资料及配件，即按照设备的生产厂家（公司）的承诺应当提供的相关资料及配件必须提供齐全，否则买方有权拒绝接收。

四、 售后服务

质保期过后，维修和保养按照材料成本价结算。质保期内遇有部件损坏供方负责免费维修和保养，校方报故障需在两个工作日内有专业维修人员到校进行维修和保养。

五、其他

1、被询价的供应商应就以上采购清单中的货物及相关要求报价，并与2017年9月15日09：30前，将报价文件一式三份（密封）、及投标保证金人民币壹千元送至我院行政楼205室，电话：025-85864066。投标保证金的交纳形式为转账支票、有效银行本票、银行汇票等。（招标人不接受汇款）。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2、报价文件包括：营业执照复印件，法人授权委托书，受托人身份证复印件，报价表明细（品牌、价格），技术要求表，质保，完工时间及售后承诺

3、报价有效期为报价截止后30天。

4、增值税、营业税等相关税费及拆装费、运输费、装配、校准、调试的费用均包括在报价中，报价函按第二部分格式填报、签字和盖章。如供应商未按照以上要求递交报价文件，询价小组将视同无效报价予以作废。

5、付款方式：

供货方安装结束完毕，经校方验收合格后付总款项的95%，剩余款项于安装验收合格当日后1年付清。

6、经评审的最低价中标。

7、数量如有变更，需经过使用部门签证后按单价结算。

六、联系人及联系电话

苏老师  13770718931       唐老师025-85864066

传真：025-85864030

南京工业职业技术学院招标中心

2017年9月11日

供应商报价函

致：南京工业职业技术学院：

本公司已经收到贵校       采购项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                    。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵中心认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将货物询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

- 货物报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 正/负偏离 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

- 售后服务条款（详细）

四、付款方式：

受托人签字：

联系电话：                  手机：

（公司盖章）

年   月   日