南京工业职业技术学院仙林校区电机控制装置项目招标文件

# 第一章   招标公告

根据公开、公平、公正、诚信的原则，欢迎符合资质要求、有供货能力的供应商参加投标。

1.1 项目名称：电机及电气技术实验装置 7套。

1.2 投标人资格要求：

1.2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

采购金额20万及以上项目不接受进口产品投标，不接受联合体投标,中标后不允许分包、转包。

1.3 交货时间：合同签订后45天内；

1.4勘察时间：无，联系人：无

1.5交货地点：南京工业职业技术学院院内招标人指定地点；

1.6投标截止及开标时间：2017年11月2日14点30分（北京时间）；

1.7 投标保证金：本次招标收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

1.8 投标文件及投标保证金送达地点：南京工业职业技术学院仙林校区行政楼205室

（地址：南京市仙林大学城羊山北路1号）；

1.9 有关招投标的事项和本项目的更正公告敬请关注本院校园网站发布的信息(网址：www.niit.edu.cn)，也可以与我中心联系，联系电话：

项目联系人： 李老师 13776601286

招标联系人： 唐老师 025-85864066     传真：025-85864030。

南京工业职业技术学院招标中心

2017年10月26日

# 第二章  投标人须知

## 第一部分  总  则

#### 2.1招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.2合格的投标人

#### 2.2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定；

#### 2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 2.3适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2.4招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 2.5投标费用

无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。招标人不收取中标服务费。

## 第二部分  招标文件说明

## 2.6招标文件

2.6.1招标文件用以阐明招标的内容、投标文件的编制、递交、招投标程序、评标原则和办法、服务要求和相关的合同条款；

2.6.2 招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购项目需求及技术要求；

（4）相关附件。

## 2.7招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问可要求澄清。澄清要求应在投标截止时间的3日前按招标邀请中说明的地址以书面形式（信函或传真）告知招标方，招标方将视情况确定适当的方式予以澄清或书面答复。

## 2.8招标文件的修改

2.8.1招标方对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在南京工业职业技术学院招标办媒体上发布补充公告，并以书面形式通知所有招标文件的收受人；

2.8.2为使投标人在准备投标文件时有充分的时间，考虑到招标文件可能有修改，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间2日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在学院网站上发布变更公告；

2.8.3招标文件的澄清或修改部分将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

## 第三部分   投标文件要求

2.9投标文件的组成

（1）投标函；

（2）投标保证金；（开标前递交）

（3）营业执照；（复印件）

（4）投标人法人资格证明或法人代表授权委托书（原件）；

（5）投标人法定代表人或授权代表的身份证（复印件，原件待查）；

（6）投标人基本情况表（格式见附件三）；

以上资料必须提供(资质证书需要有效期内)，否则不能通过资格审查，作废标。

（7）对项目后期服务的承诺；

（8）交货时间，付款方式；（不得低于招标文件要求，否则做废标处理。）

（9）投标人认为其它需要说明的材料；

（10）报价表（总价和单价）：包括产品费、运输费、安装调试费、税金、售后服务、人员培训等所有费用；

（11）设备配置清单、品牌、技术指标；

（12）技术要求偏离表；

（13）验收方案；

（14）业绩。

以上材料提供复印件的，另需提供原件备查，招标文件要求提供原件的，应在正本中体现，投标文件第一页编写目录和页码方便评标委员查阅。

投标人应招标文件要求的投标文件格式，将投标文件牢固装订成册；牢固装订成册是指用适当的办法,如书脊涂有胶粘剂或用线、金属丝等材料牢固紧密扎紧，以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。没有牢固装订或编排页码的投标文件将视为无效投标文件。

## 2.10 投标文件的编写要求

2.10.1投标文件包括正本一份，副本二份，投标文件的内容、格式均应遵守本招标文件的规定；

2.10.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标无效。

## 2.11投标文件格式

2.11.1投标人应按招标文件中规定的格式填写招标文件要求的全部内容，如有疑问，可向招标方询问，任何不按规定格式填写的投标文件，将会被视为无效投标；

2.11.2投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文；

2.11.3除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；

2.11.4除签名为手写外，所有文字及报价应为打印字体(除必要修改外)，标书中数据请认真核实后填写，不得涂改；

2.11.5投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

## 2.12 投标报价

2.12.1 除招标人要求免税进口的项目内容必须采用国际通用结算外币报价外，其余报价均使用人民币报价；

2.12.2本次投标报价包括所报产品本身价格、运输费用、各项税金等，签订合同时列入合同价款。报价大、小写金额不符的，以大写金额为准；单价和总价不符，以单价合计为准；

2.12.3投标人应提供详实的投标单价及投标总价；

2.12.4投标报价为一次性报价，投标人应根据招标文件要求，充分考虑市场风险和政策性调整因素，确立风险系数，计入总报价。开标后价格不得更改；

2.12.5招标人不保证最低报价中标。

## 2.13 投标保证金和履约保证金

2.13.1投标保证金是投标文件的组成部分之一；

2.13.2本次招标收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

2.13.3投标保证金的交纳形式为转账支票、有效银行本票、银行汇票等。（招标人不接受汇款）。与投标文件在截止时间前一并递交。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2.13.4开标后投标方撤销投标或中标后未按照招标方要求的时间、地点签订合同的，投标保证金将被扣缴，不予退还。

2.13.5未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标；

2.13.6未中标方的投标保证金，在开标结束后立即退还。中标方的投标保证金自动转为履约保证金。合同履约保证金在中标人向招标人提交全部货物、完成安装调试并经中标方验收合格后无息退还；

2.13.7下列任何情况发生时，招标方不予退还投标保证金：

（1）投标文件中未提供真实有效的证明材料，以其它方式弄虚作假，骗取中标的；

（2）中标供应商未能按招标文件的规定签订合同；

2.13.8下列任何情况发生时，招标方不予退还履约保证金：

（1）中标供应商签订合同后，不履行合同的；

（2）投标方在项目执行过程中弄虚作假、以次充好的，提供的货物经检测不合格；

（3）中标供应商未按招标文件和合同约定的参数和期限提供货物和服务的。

## 2.14 投标有效期

投标有效期从开标日起90日内。

## 2.15 投标文件的签署和修改

2.15.1投标方应将准备投标文件装订成册，并在投标文件上明显位置注明“正本”、“副本”，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

2.15.2投标文件正本和副本须打印，由投标人法定代表人或委托代理人签署（委托代理人须具有授权书），同时加盖投标人公章；除投标人作必要修改外（修改处加盖单位公章），投标文件中不许有加行、涂抹或改写；

2.15.3投标报价应为最具有竞争力的一次性报价，开标后不得更改。

## 第四部分  投标文件递交

## 2.16 投标文件的密封和标记

2.16.1投标人应将投标文件“正本”和“副本”一同装入文件袋密封，并在封口处加盖公章；

2.16.2对未按规定或未经密封处理的投标文件，将视为无效的投标。

## 2.17 递交投标文件的地点和截止时间

2.17.1投标文件由专人递交，所有投标文件及样品都必须按招标方在招标公告中规定的投标截止时间之前送至招标方；

2.17.2投标文件递交地点：南京工业职业技术学院行政楼205室；

2.17.3若出现推迟投标截止时间时，则按招标方修改通知规定的时间递交；

2.17.4招标方拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

## 第五部分  开标和评标

## 2.18 开标、唱标

2.18.1招标方根据投标邀请书规定的时间、地点组织公开开标，投标人须由法定代表人或委托代理人（具有授权书）参加，并签名报到，以证明其出席开标会议，否则，视为自动弃权；单一投标人参加招标会议的人员最多为2人。

2.18.2开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后，唱标人拆封唱标。

2.18.3投标文件如有下列错误，投标人必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝：A 单价与总价不符，以单价累计为准；B 文字与图形不符，以文字为准。

## 2.19 评标委员会

招标方将根据本次招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会具体负责对投标文件进行审查及评标工作；

## 2.20 询标及对投标文件的澄清

2.20.1开标后，评标委员会对各投标文件进行审查、评估，对投标文件中的疑点向投标人进行询问，询标是评标活动的一个重要环节，投标人法人代表或法人委托代表必须参加评标委员会的询标；

2.20.2为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有义务按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

## 2.21 对投标文件的审查

2.21.1开标后，由评标委员会对投标文件进行审查，审查通过后的投标人方有资格进入评标，审查其内容是：

（1）资质证明；

（2）投标文件的密封和正副本份数必须符合招标文件的要求；

（3）投标文件的完整性和规范性；

（4）投标人对招标文件中规定额度的投标保证金的提交情况；

（5）投标文件的签署是否符合招标要求。

2.21.2无效的投标

（1）超时送达；

（2）投标文件未密封；

（3）投标文件未按规定加盖本单位印章；

（4）在投标文件中未明确货物的生产厂家、品牌、规格、型号、技术参数；

（5）开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标商自动弃权；

（6）在投标文件中未响应招标文件相应的服务承诺；

（7）中标人近三年中曾为招标人供应货物或服务，但未按照与招标人订立的合同履行相应义务，情节严重的；

(8)出现选择型报价；

（9）其它不符合招标文件要求的投标。

## 2.22 评标原则

2.22.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣选出中标人，对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准；

2.22.2评标委员会按公开、公平、公正的原则平等对待所有投标人。

## 2.23 评标办法及标准

综合评标价法。（合格投标人必须满足三家，才能进行评标）

## 2.24 其它注意事项

2.24.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行；

2.24.2在开标、评标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动；

2.24.3评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第六部分  合同授予

2.25  中标人在收到中标通知后，应在五个工作日内与招标人签署经济合同。投标文件及双方谈判中的承诺，均作为经济合同的组成部分全部履行。

2.26  中标人在规定的时间内未签署合同或不遵守招标要求，招标人将取消其中标资格。

# 第三章采购项目需求数量及技术要求

# 本项目预算总价40万元整，超预算投标将做废标处理

一、招标内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机及电气技术实验装置 | 7套 |  |

二、招标货物技术要求

（一）技术性能

- 输入电源：三相四线～380V±10%	50Hz

- 工作环境：温度-10℃～+40℃相对湿度＜85%(25℃)海拔＜4000m

- 装置容量：＜1.5kVA

- 参考外形尺寸：187cm×73cm×160cm，允许偏差＜5%

- ﹡安全保护：设有电流型漏电保护器和电压型漏电保护器，当线路有漏电现象，即能实施保护并切断输出电源(电压型漏电保护器需提供相应的证明，带原件备查)

- ﹡为了保证本产品实训教学效果及确保产品质量稳定可靠，以及激发学生学习的兴趣，要求投标时提供“电机及电气技术实验装置”的省级以上部门出具的产品检测报告，带原件备查。

- 为了防止出现“三无产品”，交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等。

（二）装置的主要组成（至少包含以下部件）

- 电源控制屏(铁质喷塑结构，铝质面板)

  - 交流电源

﹡提供三相0～450V可调交流电源，同时可得到单相0～250V可调的交流电源(配有一台三相同轴联动自耦调压器（规格1.5kVA、0～450V），可调交流电源输出处设有过流保护装置，要求投标时提供相应证明，带原件备查，当相间、线间过电流及直接短路均能自动保护，应可避免调换保险丝带来的麻烦。配有三只指针式交流电压表，通过切换开关，可指示三相电网电压和三相调压电压。

  - 高压直流电源两路

提供220V(0.5A)励磁电源及40～250V(3A)连续可调稳压电枢电源(具有过压、过流、过热及短路软截止自动恢复保护功能)各一组，并设有直流数显电压表及切换开关。

  - 人身安全保护体系：

1）设有三相隔离变压器保护；

2）﹡设有电压型漏电保护器：对隔离变压器前的线路有漏电现象，即能实施保护并切断输出电源；同时对隔离变压器后的线路及实验过程中的接线等有漏电现象，即能发出声光告警并切断输出电源，投标时提供相应的证明，带原件备查；

3）设有电流型漏电保护器：控制屏若有漏电现象，当漏电流超过一定值时，即切断电源；

4）强电连接线及插座保护：采用全封闭结构，使用安全、可靠、防触电。

  - 仪器、仪表保护体系：具有交流过流、短路保护器、直流高压电源过压、过流、过热及短路保护器、设有仪表超量程保护器

  - 定时器兼报警记录仪（服务管理器）：具有设定时间、到时报警、切断电源及记录各种告警次数等功能。

  - 控制屏正面大凹槽内，设有两根不锈钢钢管，可挂仪表及实验部件。凹槽底部设有多个蓝色单相三芯220V电源插座以及四芯航空33V插座，给仪表等部件供电用。控制屏两侧设有单相三极220V电源插座及三相四极380V电源插座。实验台照明用220V、40W的日光灯一盏。

- 实验桌：实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，形状似长方体封闭式结构，实验桌底部装有四个万向轮和四个固定调节机构，便于移动和固定。

- 不锈钢电机导轨、光码盘测速系统（1024增量式光电编码器）及数显转速表：电机与电机、电机与测功机之间连接的同心度不超过±5丝。电机运行时噪声小，实验参数典型，能较好满足实验的要求。

- 测力矩支架、测力矩圆盘及弹簧秤

- 直流并励电动机：220V、1.1A、185W、1600r/min

- 三相鼠笼式异步电动机：220V/△、0.5A、100W、1420r/min

- 三相线绕式异步电动机：220V/Y、0.6A、120W、1380r/min

- 线绕式异步电机起动与调速电阻箱：三相0Ω、2Ω、5Ω、15Ω、∞Ω五档可调

- 校正直流测功机：220V、2.0A、350W、1500r/min，即可作电动机又可作测功机，做电动机使用时，可作为发电机的原动机，也可用于拖动电动机完成四象限测试；作测功机使用时，由于电机经特殊设计，容量是被测电机的2～3倍，并经精密仪器校正，能很好的完成被测电机的加载输出转矩的测试

- 直流数字电压、毫安、安培表

直流数显电压表二只，测量范围0～1000V，分2V、20V、200V、1000V四档，直键开关切换，三位半数显，输入阻抗为10MΩ，精度为0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。

直流数显毫安表二只，测量范围0～2000mA，分20mA、200mA、2000mA三档，直键开关切换，三位半数显，精度为0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。

直流数显电流表二只，测量范围0～5A，三位半数显，精度为0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。

- 数/模交流电流表（三只）

提供真有效值交流数字电流表一只，测量范围0～5A，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显，具有超量程告警、指示及切断总电源功能。

提供指针式精密交流电流表两只，采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头（不同的量程读取相应的刻度线），测量范围0～5A，分0.3A、1A、3A、5A四档，精度1.0级，直键开关切换，设有超量程告警、指示及切断总电源功能。

- 数/模交流电压表（三只）

提供真有效值交流数字电压表一只，测量范围0～500V，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显。

提供指针式精密交流电压表两只，采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头（不同的量程读取相应的刻度线），测量范围0～500V，分10V、30V、100V、300V、500V五档，输入阻抗1MΩ，精度1.0级，直键开关切换，每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能。

- 单三相智能功率、功率因数表（三只表）

由两套微电脑，高速、高精度A/D转换芯片和全数显电路构成。采用专用的DSP计算有功功率、无功功率。单相功率及三相功率P1、P2的测量，其精度为0.5级；电压、电流量程分别为450V、5A，可测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及负载的性质等；此外还可以贮存、记录15组功率和功率因数的测试结果数据，并可逐组查询。通过两表法即可测量三相总功率，直接显示总功率P(即P1、P2之和)。

- 三相可调电阻器(三组90Ω×2/1.3A瓷盘电阻)

- 三相可调电阻器(三组900Ω×2/0.41A瓷盘电阻)

- 可调电阻器、电容器：提供90Ω×2/1.3A及900Ω×2/0.41A瓷盘电阻各一组，1µF/450V、2µF/450V、35µF/450V、4µF/450V电力电容各1只，10kΩ/8W、20kΩ/8W功率电阻各1只。

- 波形测试及开关板：由变压器的波形测试部分和两个三刀三位开关、一个双刀双掷开关组成。

- 交流伺服电机实验挂箱及实验部件：提供伺服电机控制器件及SL系列鼠笼转子两相伺服电机。

- 高压直流无刷电机及控制系统：高压直流无刷电机控制器采用DSP控制技术，能够实现电机正、反转控制及调速等功能。提供220V、100W、1500r/min高压直流无刷电机一台。

- 继电接触控制(一)：提供交流接触器（线圈电压220V）三只，热继电器一只，电子式时间继电器（通电延时，工作电压220V）一只，变压器（220V/26V/6.3V）、整流电路、能耗制动电阻（10Ω/25W）各一组，带灯按钮（黄、绿、红各一只）三只。面板上画有器件的外形，并将各器件的工作端子引到面板上，供实验接线用，器件的工作状态均有发光二极管指示。面板上设有摇臂结构，可看到具体的器件并对可需要调节的器件进行调节。

- 继电接触控制(二)：提供中间继电器（线圈电压220V）二只，热继电器一只，熔断器三只，转换开关三只，按钮一只，行程开关四只，信号灯、保险丝座各一只。各器件的工作端子均已引到面板上，供实验接线用，中间继电器及热继电器的工作状态用发光二极管指示。

- ﹡电机拆装与维修仿真实训软件（为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，同时激发学生学习的兴趣，投标时提供省级部门出具的软件测评报告,带原件备查）：本软件应结合电机结构动态演示和拆装过程仿真为一体，示教过程生动形象。应采用3D技术与交互式动画相结合的方式，模拟电机拆装的过程，可实现以下功能：变压器的结构认识、变压器的拆装、单相交流异步电动机的结构认识、单相交流异步电动机的拆装、三相交流异步电动机的结构认识、三相交流异步电动机的拆装、三相同步电机的结构认识、三相同步电机的拆装、直流电动机的结构认识、直流电动机的拆装等。

- ﹡电力拖动仿真实训软件（为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，同时激发学生学习的兴趣，投标时提供省级部门出具的软件测评报告，带原件备查）：应满足学生对电气元件结构、作用、安装、接线、电路分析的多媒体教学和熟悉电气控制线路的虚拟接线实训及应知考核测试功能。电力拖动仿真软件至少应包含电拖专业里最基础、最重要的多种电路，分为电动机反接制动控制线路、电动机半波整流能耗制动控制线路、Y-△起动控制线路、电动机串电阻降压起动控制线路、顺序控制线路、位置控制线路、双重联锁正反转控制线路、接触器联锁正反转控制线路、按钮联锁正反转控制线路、接触自锁正转控制线路、点动正转控制线路、三相鼠笼式电动机自耦减压启动线路、风电闭锁电气控制线路、磁力启动器控制的启动线路。每种线路分为元件结构、原理分析、实际接线、课堂练习四大模块。其中原理分析采用文字、声音、图像有机合在一起，生动形象。实际接线采用FLASH动画，与学生交互接线，一边原理图显示要连接的导线，一边提供元件，供学生根据原理图连接实物器件，错误连接应有相应提示，故障诊断与维修模块具有故障设置功能，故障点设置典型、全面，操作者根据故障现象，利用所学知识进行排故练习。

- ﹡安全用电仿真实训软件（为增强实验效果及确保软件产品的性能可靠性，同时激发学生学习的兴趣，投标时提供省级部门出具的软件测评报告，带原件备查）：以Flash动画与3D虚拟仿真相结合，软件主要分为五个模块：1）理论知识：包含安全用电概述、安全用电的相关基础知识、怎么安全用电、触电预防共四部分；2）动画仿真：包含家庭电路的组成、为什么要用三线插头、人是怎么触电的、认识欧姆定律、电功率与安全用电的关系、认识低压断路器、漏电保护器的原理以及注意预防雷电共八部分；3）用电事故预防：包含用电事故预防、电的危害、生活中如何预防电气事故等八部分；4）紧急救护：包含医疗急救小常识、触电急救动画讲解；5）答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答。

- 导线架

用于悬挂和放置实验专用连接导线，参考外形尺寸为530mm×430mm×1200mm，设有五个万向轮，造型应美观大方。

- 实验连接线及配件

采用高可靠护套结构手枪插连接线，里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触优良。

- ﹡实训室智能电源管理系统

输入电压：三相四线制380V±10%，50HZ；上电前合闸条件检测：输入过压、欠压、对地漏电、过流、任一故障存在不合闸，并且进行普通话语音报警；运行检测保护：输入过压、欠压、输出过流、漏电，任一故障出现将自动跳闸，实施保护，并且进行普通话语音报警，保护阀值现场可设置；实训室总体智能电源管理系统上电前合闸条件检测，符合上电条件后，实训室总体智能电源管理系统自动合闸，恢复供电；具有实时电压显示/故障次数显示。（投标时提供详细的系统参数，并提投标现场供样机演示或视频演示）

（三）可开设实验项目：（至少包含以下项）

      - 直流电机实验

- 认识实验

- 直流并励电动机

- 直流电动机转动惯量测试

      - 异步电机实验

- 三相鼠笼异步电动机的工作特性

- 三相异步电动机的起动与调速

- 三相鼠笼异步电动机的不对称运行

- 三相鼠笼异步电动机的温升

- 三相鼠笼式异步电动机转子转动惯量的测试

      - 电动机机械特性的测定

- 直流他励电动机在各种运转状态下的机械特性

- 三相异步电动机在各种运行状态下的机械特性

- 三相异步电机M-S曲线的测绘

      - 微特电机实验

- 交流伺服电机实验

- 直流伺服电机实验

- 高压直流无刷电机实验

      - 继电接触控制与电力拖动（电气控制）的实验

- 三相异步电动机点动和自锁的控制线路

- 三相异步电动机正反转的控制线路

- 顺序控制线路

- 三相鼠笼异步电动机降压起动的控制线路

- 三相线绕式异步电动机起动的控制线路

- 三相异步电动机能耗制动的控制线路

- 三相异步电动机单向启动及反接制动的控制线路

- 两地控制的线路

- 工作台往返循环控制的线路

- C620车床的电气控制线路

- 电动葫芦的电气控制线路

三、采购物资清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 电源控制屏 | 7件 |
|  | 实验桌 | 7张 |
|  | 不锈钢电机导轨、光码盘测速系统（1024光电编码器）及数显转速表 | 7件 |
|  | 测力矩支架、测力矩圆盘及弹簧秤 | 7套 |
|  | 直流并励电动机 | 7台 |
|  | 三相鼠笼式异步电动机 | 7台 |
|  | 三相线绕式异步电动机 | 7台 |
|  | 线绕式异步电机起动与调速电阻箱 | 7件 |
|  | 校正直流测功机 | 7台 |
|  | 直流数字电压、毫安、安培表（三只表） | 14件 |
|  | 数/模交流电流表（三只表） | 7件 |
|  | 数/模交流电压表（三只表） | 7件 |
|  | 单三相智能功率、功率因数表（三只表） | 7件 |
|  | 三相可调电阻器（每组90Ω×2/1.3A） | 7件 |
|  | 三相可调电阻器（每组900Ω×2/0.41A） | 7件 |
|  | 可调电阻器、电容器 | 7件 |
|  | 波形测试及开关板 | 7件 |
|  | 交流伺服电机实验挂箱及实验部件 | 7套 |
|  | 高压直流无刷电机及控制系统 | 7套 |
|  | 继电接触控制（一） | 7件 |
|  | 继电接触控制（二） | 7件 |
|  | 高可靠护套结构手枪插实验连接线及配件 | 7套 |
|  | 欧式导线架 | 7件 |
|  | 安全用电仿真实训软件 | 2套 |
|  | 电机拆装与维修仿真实训软件 | 2套 |
|  | 电力拖动仿真实训软件 | 2套 |
|  | 实训室智能电源管理系统 | 1套 |

四、供货时间

签订合同后45天内完成交货。

五、支付与保修条款

1、付款方式：

（1）货到付款：货物由卖家免费运送到采购方指定场所，安装调试结束，经采购方验收合格，中标人提交所需单据，且将尾款5%打入我校指定账户，提供转账凭证或者电子回单后，我校一次性支付合同总价的100%；

（2）最终付款：质保期满后，支付合同总价的5%尾款。

我校相关账户信息：

单位名称：南京工业职业技术学院

账    号：088680201091426634

开户银行：南京银行中山东路支行

税    号：320103426090824

2、质保及服务要求：

2.1 中标方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。

2.2 采购方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，招标方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由招标方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由双方合议定价。

（3）退货处理：中标方应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.3 如在使用过程中发生质量问题，中标方在接到甲方通知后在_  8 _小时内到达采购方现场。

2.4 在质保期内，中标方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.5上述的货物免费保修期为   壹  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

# 附件一：                        投标函（格式）

致：南京工业职业技术学院招标中心

根据贵方          招标项目的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一份，副本二份。

签字人兹宣布同意如下事项：

(1)按招标文件规定提供交付的货物，投标总价为        元人民币，中标后    天内供货，到货后     天内安装完毕交付使用。

(2) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(3) 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4) 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

(5) 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

(6) 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(7) 一旦我方中标,我们将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证货物在规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

(8)与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位法人代表姓名（签字）：

投标单位名称：

公    章：

日    期：       年    月    日

# 注： 1. 投标函应为原件，复印件无效

# 2. 应按投标函中规定的报价方式报价，不按此方式报价，或出现选择型报价均为废标

# 附件二：                       法人授权委托书

致：南京工业职业技术学院：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                                   法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：      年   月   日

所在单位：                                    职务：

身 份 证：                        联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京工业职业技术学院招标中心组织的                        的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

附件三                           基本情况简表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册时间 |  | 经济类型 |  |
| 参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |  |
| 是否依法缴纳税收 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |
|  |  | 负 债 万元 |  |
|  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润（万元） |
| 财务状况 （最近三年） | 2014年 |  |  |  |  |
|  | 2015年 |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意如贵方要求出示进一步证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签字) ：                            日期：

# 附件四：                        投标报价明细表

| 序号 | 物品名称（品牌、型号） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 报价金额总计 |  |  |

投标单位全称（公章):

授权代表签字：

注:1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2.总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填列；

3.上表中的“投标报价总计”数应当等于“投标函”中“投标报价总计”数。

附件五

# 技术要求偏离表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标单位全称（公章):

授权代表（签字）：

注:1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

# 附件六：

评标方法与评标标准

1、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

相同品牌投标文件按有效投标文件中最低价文件计入报价。

2、综合评分标准

本项目采用综合打分法确定中标候选人1个。综合得分值最高的为中标人，评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

评

| 序号 | 分值 | 评分依据 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45 |
| 2 | 35 | 技术性能响应情况 | 技术要求的符合性：即对提供货物的技术参数、配置、性能及要求提供的证明材料（实验指导书、产品检测报告）等（要求提供原件的投标人若不能提供，则证明材料分不予认可）是否符合招标文件要求进行评价，由评标小组进行综合评定，完全符合的得20分，标注星号的技术条款一条不满足的扣3分,没标注星号技术条款一条不满足扣1分,直至扣完为止。 现场演示部分：对相关设备的视频（设备整体演示视频及实训室智能电源管理系统演示视频）及配套软件进行不超过15分钟的功能效果演示，由评标小组进行综合评定，演示效果优的得15分，演示效果良的得8分，演示效果一般的得4分，演示效果差的得0分。 |
| 3 | 5 | 售后服务 | 在江苏南京有售后服务部门的得2分（须提供营业执照或租赁协议原件等证明材料，否则不得分）； 满足招标文件质保期（壹年）得1分，每延长一年加1分，最高加2分； 有合理的人员培训方案及有配件和耗品的数量和价格承诺的得1分，没有则不得分； |
| 4 | 3 | 销售业绩 | 提供2014年至今投标供应商承担过与本项目类似的产品的销售业绩3份，每提供单个合同50万元及以上的合同得1分，最高3分（投标文件中提供合同复印件加盖公章，开标时必须携带原件或公证件核查，否则评审时不得分） |
| 5 | 12 | 企业资质 | ISO9001：2008质量管理体系认证证书、ISO14001：2004环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、测量管理体系认证证书，有以上全部认证证书的得4分，有部分认证证书的得2分，没有得0分。 省级企业研究院、省级院士专家工作站、国家级博士后科研工作站：具有上述全部条件的可加6分，具有上述部分条件的可加2分，没有得0分。 属于AAA级重合同守信用单位的及具有省级及以上著名商标证书的可加1分。提供其中一项的加0.5分。 属于全国职业教育师资专业技能培训示范单位的可加1分。 注：以上材料开标时须提供相关复印件加盖公章，原件备查，否则评审时不得分。（如本次投标单位为代理商,则需出具原厂授权书及投标产品生产厂家的上述各项资质） |