货物询价采购函

尊敬的供应商：

我院将以询价采购的方式采购LED灯管3500只，现将有关事项说明如下:

- 项目概况

该项目范围涉及南京工业职业技术学院仙林校区教学区域高效节能型LED灯具采购，货物名称、规格及数量如下：

| T8型LED灯管 | 16W\1200mm | 白光 | 3500只 |
| --- | --- | --- | --- |

- 技术要求

《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50258-96）

《建筑工程施工现场供电安全规范》（GB50194-93）

《灯具安全要求与试验》（GB7000.1-2013）

未注明的按国家和地方规定的其他法律法规及标准。

# 三、 投标单位的要求：

1、所投产品需有保险公司承保单，或在产品包装能显著看到被保险标识。

3、投标时请提供上述规格的产品样品及完整的产品检测报告。

4、投标单位提供生产商关于本次招标事项的专项授权。

5、中标方负责设备的运输。

# 四、供货要求

供货要求：签订合同之日起 30个自然日。

# 五、产品质量及技术参数

1、产品质量要求：

1.1投标方需保证所提供的产品为优质产品，所投产品的寿命大于30000小时，质量保证期不少于2年。质保期内因产品质量引起的损坏，由投标方负责在24小时内免费包换产品，无需投入维护费用。

1.2投标方需保证所提供的产品安全性能可靠，所投产品如因产品质量引起的安全事故，由投标方负责，由此产生的一切损失均由投标方承担。

2、标的物技术参数及性能要求：

2.1规格16瓦T8LED 灯管

| 项目 | 技术参数及性能 |
| --- | --- |
| 电源 | 采用隔离式电源 |
| 色温 | 4800K-5200K |
| 显色指数 | ≥70 |
| 光通量 | ≥1280lm |
| 电压 | 180 V-265V |
| 功率 | 16W(1200mm) |
| 光衰 | 一年以内小于5%，三年内小于15%； |
| 频闪 | 无 |
| 进线方式 | T8灯管两端进线 |
| 灯体与灯罩 | 采用铝合金与PC材料，照度均匀，无光斑 |
| 散热 | 采用铝基板，铝散热器 |
| 照度 | ≧300lux |
| Led芯片寿命 | ≧5年 |
| 质保期限 | 二年及以上 |

# 六、投标报价

1、投标人报价汇总表中所有报价均为含税报价。

2、投标人必须注明所用主材的品牌、规格型号及产地。

本项目总价人民币9.5万元整，超预算投标作废标。报价品牌为飞利浦、松下、雷士、欧普、三雄极光、深圳长方等国内知名品牌，同一品牌同型号多家单位参与报价的，以符合报价文件要求的最低报价者参与评标，其他视为无效报价。

七、其他

1、被询价的供应商应就以上采购清单中的货物及相关要求报价，并与2018年6月19日14：00前，将报价文件一式三份（密封）、及投标保证金人民币壹千元送至我院行政楼205室，电话：025-85864066。投标保证金的交纳形式为支票、有效银行本票、银行汇票等。（招标人不接受汇款）。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2、报价文件包括：营业执照复印件，法人授权委托书，受托人身份证复印件，报价表明细（品牌、价格），技术要求表，质保，完工时间及售后承诺

3、报价有效期为报价截止后30天。

4、增值税、营业税等相关税费及拆装费、运输费、装配、校准、调试的费用均包括在报价中，报价函按第二部分格式填报、签字和盖章。如供应商未按照以上要求递交报价文件，询价小组将视同无效报价予以作废。

5、付款方式：

供货方安装结束完毕，经校方验收合格后付总款项的95%，剩余款项于安装验收合格当日后1年付清。

6、经评审的最低价中标。

7、数量如有变更，需经过使用部门签证后按单价结算。

八、联系人及联系电话

周老师  13770557548      唐老师025-85864066

传真：025-85864030

南京工业职业技术学院招标中心

2018年6月8日

供应商报价函

致：南京工业职业技术学院：

本公司已经收到贵校       采购项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                    。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵中心认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将货物询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

- 货物报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 正/负偏离 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

- 售后服务条款（详细）

四、付款方式：

受托人签字：

联系电话：                  手机：

（公司盖章）

年   月   日