南京工业职业技术学院仙林校区负载均衡设备采购项目招标文件

# 第一章   招标公告

根据公开、公平、公正、诚信的原则，欢迎符合资质要求、有供货能力的供应商参加投标。

1.1 项目名称：负载均衡系统一台。

1.2 投标人资格要求：

1.2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

采购金额20万及以上项目不接受进口产品投标，不接受联合体投标,中标后不允许分包、转包。

1.3 交货时间： 合同生效30天内；

1.4交货地点：南京工业职业技术学院院内招标人指定地点；

1.5投标截止及开标时间：2018年3月20日上午09点30分（北京时间）；

1.6投标保证金：本次招标收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

1.7投标文件及投标保证金送达地点：南京工业职业技术学院仙林校区行政楼205室

（地址：南京市仙林大学城羊山北路1号）；

1.8 有关招投标的事项和本项目的更正公告敬请关注本院校园网站发布的信息(网址：www.niit.edu.cn)，也可以与我中心联系，联系电话：

项目联系人： 石老师  02585864099

招标联系人： 唐老师 0-5-85864066     传真：025-85864030。

南京工业职业技术学院招标中心

2018年3月13日

# 第二章  投标人须知

## 第一部分  总  则

#### 2.1招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.2合格的投标人

#### 2.2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定；

#### 2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 2.3适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2.4招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 2.5投标费用

无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。招标人不收取中标服务费。

## 第二部分  招标文件说明

## 2.6招标文件

2.6.1招标文件用以阐明招标的内容、投标文件的编制、递交、招投标程序、评标原则和办法、服务要求和相关的合同条款；

2.6.2 招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购项目需求及技术要求；

（4）相关附件。

## 2.7招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问可要求澄清。澄清要求应在投标截止时间的3日前按招标邀请中说明的地址以书面形式（信函或传真）告知招标方，招标方将视情况确定适当的方式予以澄清或书面答复。

## 2.8招标文件的修改

2.8.1招标方对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在南京工业职业技术学院招标办媒体上发布补充公告，并以书面形式通知所有招标文件的收受人；

2.8.2为使投标人在准备投标文件时有充分的时间，考虑到招标文件可能有修改，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间2日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在学院网站上发布变更公告；

2.8.3招标文件的澄清或修改部分将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

## 第三部分   投标文件要求

2.9投标文件的组成

（1）投标函；

（2）投标保证金；（开标前递交）

（3）营业执照；（复印件）

（4）投标人法人资格证明或法人代表授权委托书（原件）；

（5）投标人法定代表人或授权代表的身份证（复印件，原件待查）；

（6）投标人基本情况表（格式见附件三）；

以上资料必须提供(资质证书需要有效期内)，否则不能通过资格审查，作废标。

（7）对项目后期服务的承诺；

（8）交货时间，付款方式；（不得低于招标文件要求，否则做废标处理。）

（9）报价表（总价和单价）：包括产品费、运输费、安装调试费、税金、售后服务、人员培训等所有费用；

（10）设备配置清单、品牌、技术指标；

（11）技术服务和售后服务的内容与措施；

（12）技术要求偏离表；

（13）投标人认为需要提供的其他资料。

以上材料提供复印件的，另需提供原件备查，招标文件要求提供原件的，应在正本中体现，投标文件第一页编写目录和页码方便评标委员查阅。

投标人应招标文件要求的投标文件格式，将投标文件牢固装订成册；牢固装订成册是指用适当的办法,如书脊涂有胶粘剂或用线、金属丝等材料牢固紧密扎紧，以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。没有牢固装订或编排页码的投标文件将视为无效投标文件。

## 2.10 投标文件的编写要求

2.10.1投标文件包括正本一份，副本二份，投标文件的内容、格式均应遵守本招标文件的规定；

2.10.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标无效。

## 2.11投标文件格式

2.11.1投标人应按招标文件中规定的格式填写招标文件要求的全部内容，如有疑问，可向招标方询问，任何不按规定格式填写的投标文件，将会被视为无效投标；

2.11.2投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文；

2.11.3除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；

2.11.4除签名为手写外，所有文字及报价应为打印字体(除必要修改外)，标书中数据请认真核实后填写，不得涂改；

2.11.5投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

## 2.12 投标报价

2.12.1 除招标人要求免税进口的项目内容必须采用国际通用结算外币报价外，其余报价均使用人民币报价；

2.12.2本次投标报价包括所报产品本身价格、运输费用、各项税金等，签订合同时列入合同价款。报价大、小写金额不符的，以大写金额为准；单价和总价不符，以单价合计为准；

2.12.3投标人应提供详实的投标单价及投标总价；

2.12.4投标报价为一次性报价，投标人应根据招标文件要求，充分考虑市场风险和政策性调整因素，确立风险系数，计入总报价。开标后价格不得更改；

2.12.5招标人不保证最低报价中标。

## 2.13 投标保证金和履约保证金

2.13.1投标保证金是投标文件的组成部分之一；

2.13.2本次招标收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

2.13.3投标保证金的交纳形式为转账支票、有效银行本票、银行汇票等。（招标人不接受汇款）。与投标文件在截止时间前一并递交。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2.13.4开标后投标方撤销投标或中标后未按照招标方要求的时间、地点签订合同的，投标保证金将被扣缴，不予退还。

2.13.5未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标；

2.13.6未中标方的投标保证金，在开标结束后立即退还。中标方的投标保证金自动转为履约保证金。合同履约保证金在中标人向招标人提交全部货物、完成安装调试并经中标方验收合格后无息退还；

2.13.7下列任何情况发生时，招标方不予退还投标保证金：

（1）投标文件中未提供真实有效的证明材料，以其它方式弄虚作假，骗取中标的；

（2）中标供应商未能按招标文件的规定签订合同；

2.13.8下列任何情况发生时，招标方不予退还履约保证金：

（1）中标供应商签订合同后，不履行合同的；

（2）投标方在项目执行过程中弄虚作假、以次充好的，提供的货物经检测不合格；

（3）中标供应商未按招标文件和合同约定的参数和期限提供货物和服务的。

## 2.14 投标有效期

投标有效期从开标日起90日内。

## 2.15 投标文件的签署和修改

2.15.1投标方应将准备投标文件装订成册，并在投标文件上明显位置注明“正本”、“副本”，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

2.15.2投标文件正本和副本须打印，由投标人法定代表人或委托代理人签署（委托代理人须具有授权书），同时加盖投标人公章；除投标人作必要修改外（修改处加盖单位公章），投标文件中不许有加行、涂抹或改写；

2.15.3投标报价应为最具有竞争力的一次性报价，开标后不得更改。

## 第四部分  投标文件递交

## 2.16 投标文件的密封和标记

2.16.1投标人应将投标文件“正本”和“副本”装入文件袋密封，并在封口处加盖公章；

2.16.2对未按规定或未经密封处理的投标文件，将视为无效的投标。

## 2.17 递交投标文件的地点和截止时间

2.17.1投标文件由专人递交，所有投标文件及样品都必须按招标方在招标公告中规定的投标截止时间之前送至招标方；

2.17.2投标文件递交地点：南京工业职业技术学院行政楼205室；

2.17.3若出现推迟投标截止时间时，则按招标方修改通知规定的时间递交；

2.17.4招标方拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

## 第五部分  开标和评标

## 2.18 开标、唱标

2.18.1招标方根据投标邀请书规定的时间、地点组织公开开标，投标人须由法定代表人或委托代理人（具有授权书）参加，并签名报到，以证明其出席开标会议，否则，视为自动弃权；单一投标人参加招标会议的人员最多为2人。

2.18.2开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后，唱标人拆封唱标。

2.18.3投标文件如有下列错误，投标人必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝：A 单价与总价不符，以单价累计为准；B 文字与图形不符，以文字为准。

## 2.19 评标委员会

招标方将根据本次招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会具体负责对投标文件进行审查及评标工作；

## 2.20 询标及对投标文件的澄清

2.20.1开标后，评标委员会对各投标文件进行审查、评估，对投标文件中的疑点向投标人进行询问，询标是评标活动的一个重要环节，投标人法人代表或法人委托代表必须参加评标委员会的询标；

2.20.2为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有义务按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

## 2.21 对投标文件的审查

2.21.1开标后，由评标委员会对投标文件进行审查，审查通过后的投标人方有资格进入评标，审查其内容是：

（1）资质证明；

（2）投标文件的密封和正副本份数必须符合招标文件的要求；

（3）投标文件的完整性和规范性；

（4）投标人对招标文件中规定额度的投标保证金的提交情况；

（5）投标文件的签署是否符合招标要求。

2.21.2无效的投标

（1）超时送达；

（2）投标文件未密封；

（3）投标文件未按规定加盖本单位印章；

（4）在投标文件中未明确货物的生产厂家、品牌、规格、型号、技术参数；

（5）开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标商自动弃权；

（6）在投标文件中未响应招标文件相应的服务承诺；

（7）中标人近三年中曾为招标人供应货物或服务，但未按照与招标人订立的合同履行相应义务，情节严重的；

(8)出现选择型报价；

（9）其它不符合招标文件要求的投标。

## 2.22 评标原则

2.22.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣选出中标人，对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准；

2.22.2评标委员会按公开、公平、公正的原则平等对待所有投标人。

## 2.23 评标办法及标准

综合评标价法。（合格投标人必须满足三家，才能进行评标）

## 2.24 其它注意事项

2.24.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行；

2.24.2在开标、评标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动；

2.24.3评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第六部分  合同授予

2.25  中标人在收到中标通知后，应在五个工作日内与招标人签署经济合同。投标文件及双方谈判中的承诺，均作为经济合同的组成部分全部履行。

2.26  中标人在规定的时间内未签署合同或不遵守招标要求，招标人将取消其中标资格。

# 第三章采购项目需求数量及技术要求

# 本项目预算总价22万元整，超预算投标将做废标处理

因校园信息化建设发展的需要，我校拟对“应用负载均衡设备采购项目”进行公开招标采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标。

# 现状分析

随着移动互联网应用及终端的发展，以及校园信息化业务的不断推进，选课系统、网络学习平台等系统的访问频率与在线人数不断增加，需要保证系统负载均衡和高可用性，将用户访问内容的请求智能发送到恰当的服务器，以提供最佳性能和最高可用性。例如，在4-7层采用负载均衡算法，在所有虚拟化资源池中衡分配应用工作负载；保持会话，即使用户断网也能保证会话不丢；提供应用和服务器健康检查功能，对应用服务器基础架构的能力进行监控，确保将用户请求发送给有能力完成请求的健康的应用资源；卸载过度负载的网络和服务器压力，降低后台服务器成本；将服务器无法处理好的任务从服务器上卸载下来，从而使现有服务器可以支持更多的访问。

# 负载均衡技术规范

1、校园链路智能选路与可视化技术

现有的校园网络既连接教育网，又和电信网通等运营商链路相连，当学生跨教育网或运营商访问时，访问体验会下降，甚至有时会无法访问。

学校需要可实现智能 DNS 的解析和冗余，根据最优算法来分配资源。保证在有多条出口链路的情况下，访问同样的域名，教育网的用户可以被智能判断得到教育网地址，其他运营商用户可得到解析出的对应的运营商地址。

入站链路站点需要具备可视性。借此可以准确掌握同一站点不同链路的访问量，也可精确统计访问者排名，浏览器类型，地理位置等，甚至可以根据此统计动态部署优化和安全之策略。

2、系统负载与接管技术

需要对选课系统、网络学习平台等系统的服务器进行多种算法负载均衡，分担压力。学校相关业务系统的虚拟IP永远存活，后端任何服务器的故障或者维护下线均不会影响在线学生和教师，当性能不够时可以随时平滑扩展上线新服务器。

2.1、DNS 缓存

在DNS负载压力大时，需要DNS高速缓存功能，大量的请求并不需要转到后端服务器，负载均衡设备高速缓存直接回应。

2.2、DNS 健康检查

确保DNS服务高可用性的技术关键在于是否能准确判断后端 DNS 是否健康存活，以及延时是否过高等，简单的 ping 或者端口检查并不能如实反映情况。需要负载均衡设备可以模拟正常用户的 DNS 查询请求行为，只有按照规定时间，规定内容响应 DNS 健康监控查询的服务器，才会将用户的请求依据算法负载至后端。

3、SSL加密卸载技术

选课、网络学习平台等系统需通过SSL传输才可保障访问内容安全，用户名密码不被中间人窃取，负载均衡要具备业界最先进的性能最高的SSL卸载功能，满足所有机密传输，减轻后台服务器加密压力。

4、学校未来虚拟桌面和虚拟应用访问安全、加速和负载均衡

虚拟化桌面和应用资源池交付老师和办公人员使用，保证访问安全性，并能够优化和加速虚拟化桌面和虚拟化应用流量及网络链路的性能，影响应用性能延迟高和数据包丢失严重的链路，提高虚拟桌面访问的性能和效率，保护后台数据中心的虚拟化资源远离不断增多的应用层攻击，防止有价值的用户信息和客户数据的丢失。

# 设备的主要技术要求

投标方自行到我校进行考察，了解网络和应用实际环境，根据现场情况设计方案，合理选型。

投标设备的参数和功能学校保留进一步测试的权利，投标方若涉及弄虚作假可能导致取消中标资格。

## 3.1项目清单

| 序号 | 设备名称（类型） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负载均衡系统 | 1 | 台 |

## 3.2设备具体技术需求：

| 负载均衡技术参数要求 |
| --- |
| 指标项 | 指标要求 |
| 硬件规格要求 |  |
| 硬件类型 | 独立的硬件负载均衡设备，不接受交换机插板式负载均衡解决方案，1U设备 |
| ★CPU | ≥4核 |
| ★内存 | ≥32G |
| ★网络接口 | ≥ 2个万兆接口和6个千兆电口 |
| 电源 | 冗余电源 |
| 性能指标要求 |  |
| ★HTTP吞吐量 | ≥10Gbps |
| ★HTTP请求数/秒 | ≥600,000 请求/秒 |
| ★新建TCP连接数/秒 | ≥400,000/秒 |
| SSL 性能 | ★SSL 硬件加速卡：要求默认带SSL硬件加速卡 |
|  | SSL 交易/秒（2K）：≥9,000交易/秒 |
|  | SSL 吞吐量：≥5Gbps |
| HTTP压缩吞吐量 | ≥3Gbps |
| SSLVPN并发用户许可 | ≥500 |
| 虚拟应用接入代理许可 | >=10000个并发 |
| 服务器负载均衡功能要求 |  |
| 支持应用层协议 | HTTP/HTTPS：基于HTTP协议中的每个Request进行分发，无需额外配置就能实现同一连接中的多个request能转发到不同的服务器 DNS：实现对DNS服务的负载均衡，同时实现对DNS对象的缓存等优化 RDP：实现对Microsoft RDP协议的负载均衡，自动识别RDP Session 其他协议：TCP，UDP，FTP，RADIUS，NNTP，SNMP，RTSP，DHCPRA等 |
| 支持算法 | 轮询：支持基于HTTP Request的应用层轮询算法 最少连接数：支持基于服务器的连接数算法 URL Hash：无需编程，支持对Request的URL进行Hash，当Service不可用时，实现二次Hash，当Service状态变化时，提供会话保持能力 Source IP Hash：无需编程，实现基于客户端地址Hash，同一IP（或IP段）的请求转发到同一服务器服务，无需额外配置会话保持 Token：支持基于自定义的Token进行负载均衡 其他算法：最快响应时间，最小带宽，最少包，Domain Hash，Destination IP Hash等 |
| 会话保持能力 | Source IP：支持基于客户端源地址的会话保持 Cookie Insert：支持在HTTP/HTTPS请求中插入Cookie，实现会话保持 自定义ID：支持基于自定义的参数的会话保持 其他：Session ID Destination IP，Source IP和Destination IP，Call ID，RSTP SID等 |
| 健康检查能力 | TCP，HTTP，UDP，Ping等检查方法 Mysql，SQL Server等数据库检查能力 FTP，SMTP，POP3，NNTP等服务检查能力 ★无需编程实现对虚拟化应用，虚拟化桌面组件应用层检查能力：如XML服务中对应用进行枚举，对WI等检查是检查Cookie ECV检查：对检查对象发送指定请求，校验返回结果 自定义：支持自定义的脚本检查方法 Down Time功能：当对象检查失败后，可以指定健康检查暂停一段时间 禁用健康检查功能，保持检查对象状态“UP” |
| 应用层负载均衡功能要求 |  |
| 默认请求分发 | 无需额外配置，实现应用层负载均衡，而不是默认基于四层的负载均衡，可根据应用层信息制定策略，实现流量分发。 |
| 基于不同请求内容分发 | 实现基于客户端请求内容进行分发，如：客户端支持中文的请求会发送到中文版的服务器上服务，其他语言版的发送到英文版的服务器服务。 |
| 对象改写 | 可以将客户端的请求，进行改写后发送到后台服务器，如：客户端访问：/product_a123.indx改写成/product.jsp?item=a123；可以将服务器的响应改写后发送给客户端，如：服务器响应：Server: Microsoft-IIS/6.0改写成：Server: Apache/2.2 |
| 请求直接返回 | 可以根据如客户端的请求等进行直接响应，如：当客户端首次访问时，不将请求直接发送到服务器，而是由设备返回一个带cookie的refresh的请求。 |
| 性能优化功能要求 |  |
| 服务器连接复用 | 无需额外配置实现客户端连接到服务器端的连接的复用，节省服务器TCP连接开销。 |
| 客户端和服务器端优化 | 实现TCP buffering，连接Keep-alive，Windows Scaling,，Selective Acknowledgement，Fast Ramp等 |
| HTTP压缩 | 提供HTTP压缩能力，节省服务器数量 |
| 应用安全功能要求 |  |
| 精细ACL控制 | 实现基于MAC地址，VLAN id等数据控制 |
| 应用层过滤 | 对客户端的请求进行过滤，决定是否转发到服务器，如：当客户端访问带admin的请求时，将客户端的连接重置。 |
| DoS/DDoS防护 | 默认实现DDoS防护，无需额外配置 |
| ★速率控制 | 实现可定义时间内连接数控制、请求数控制。如将在10秒钟内连接数超过10000的IP的连接丢弃 |
| 应用优先级 | 基于应用区分，设置不同的优先级 |
| 可视化功能要求 |  |
| 可视化功能要求 | 支持统一集中管理平台 支持客户端访问数据实时收集 对服务器响应数据等进行日志处理，进行每7秒钟详细数据记录 对数据量大小和日志多少，循环等可以进行定制，可以定制vserver，service等的数据报表 支持应用程序分析软件如CA，solorwinds，splunk等实时分析平台，分析TCP，延时，HTTP数据 ★支持客户端角度的数据收集，提供客户端请求、服务器响应等时间数据，为决策部门提供报表 |
| 性能扩展要求 |  |
| 支持堆叠扩展 | 可以增加相同的设备组成堆叠集群，作为一台更大服务能力的设备进行管理。无需单独管理每台设备，无需将应用改成多个IP分散到多台设备，同一个虚拟IP可以同时运行在所有的设备上。 |
| 可管理要求 |  |
| 可管理要求 | 支持CLI和Web GUI管理 支持虚拟化组件Web界面 提供SNMP管理，实时仪表板监控 提供虚拟化应用，虚拟桌面配置模板 提供在线用户连接表格查询 |

# 投标方投标要求

1．投标方的方案中，可根据学校的要求，结合自己产品和技术的特点、优势等，须达到需求中的指标要求。

2．投标方所列的产品清单中，必须注明该产品的品牌,性能、配置、参数等具体技术指标。

3. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。除非特别声明，项目实施中若因投标方考虑不周或选型不当而致的配件增加，相应费用均由投标方负责。

4. 各参加竞标投标方视各自方案的具体情况，必须提供满足购买方正常使用的必要配置及功能许可。

# 投标方供货及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。免费提供不少于3人（次）的针对业务负载规划、设计、运维、管理等方面高层次的专门培训，保证我方人员能正常使用。欢迎投标方提供更优的售后服务及培训方案。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

3. 中标方须在协议签订前提供负载均衡产品的原厂商针对本项目的授权书和三年原厂质保函原件。

# 附件一：                        投标函（格式）

致：南京工业职业技术学院招标中心

根据贵方          招标项目的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一份，副本二份。

签字人兹宣布同意如下事项：

(1)按招标文件规定提供交付的货物，投标总价为        元人民币，中标后    天内供货，到货后     天内安装完毕交付使用。

(2) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(3) 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4) 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

(5) 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

(6) 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(7) 一旦我方中标,我们将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证货物在规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

(8)与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位法定代表人姓名（签字）：

投标单位名称：

公    章：

日    期：       年    月    日

# 注： 1. 投标函应为原件，复印件无效

# 2. 应按投标函中规定的报价方式报价，不按此方式报价，或出现选择型报价均为废标

# 附件二：                       法人授权委托书

致：南京工业职业技术学院：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                                   法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：      年   月   日

所在单位：                                    职务：

身 份 证：                        联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京工业职业技术学院招标中心组织的                        的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

附件三                           基本情况简表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册时间 |  | 经济类型 |  |
| 参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |  |
| 是否依法缴纳税收 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |
|  |  | 负 债 万元 |  |
|  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润（万元） |
| 财务状况 （最近三年） | 2015年 |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意如贵方要求出示进一步证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签字) ：                            日期：

# 附件四：                        投标报价明细表

| 序号 | 物品名称（品牌、型号） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 报价金额总计 |  |  |

投标单位全称（公章):

授权代表签字：

注:1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2.总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填列；

3.上表中的“投标报价总计”数应当等于“投标函”中“投标报价总计”数。

附件五

# 技术要求偏离表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标单位全称（公章):

授权代表（签字）：

注:1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

# 附件六：

评标方法与评标标准

1、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、综合评分标准

本项目采用综合打分法确定中标候选人1个。综合得分值最高的为中标人，评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价格 （40分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(最低报价/该投标人的投标报价)×40分。 |
| 技术 （25分） | 全部响应所有技术指标要求的，得25分；不响应的最多扣25分。 |
|  | 打“★”的技术指标不满足要求，有负偏离的，每一项扣3分。 |
|  | 非打“★”技术指标不满足要求，有负偏离的，每一项扣1分。 |
| 资质 （15分） | 投标品牌在南京本地设有研发中心（非办事处机构）的得3分，没有不得分（投标文件中提供证明材料）。 |
|  | 投标人需为投标产品的认证代理商，可在原厂官网查询认证（提供官网链接和官网截图证明），满足得3分。 |
|  | 投标人需具有原厂认证的工程师（需提供证书复印件），每提供一名工程师社保证明（不低于半年，加盖投标人公章）得2分，最多4分。 |
|  | 投标方所投主要设备品牌近三年连续在Gartner第一象限得（5）分（投标方需提供连续三年的相关证明材料加盖原厂章）。 |
| 方案 （15分） | 实施方案应包计划进度、质量管理、验收等相关内容，视方案的科学性、合理性、完整性等情况，得（0-10）分。 |
|  | 评委根据投标文件提供的详细的售后服务方案（服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）评分，优得5分，良得3分-4分，一般得1分-2分。 |
| 培训 （5分） | 评委根据投标文件提供的培训方案评分，最优得5分，良得3分-4分，一般得1分-2分。 |