南京工业职业技术学院

智能数字互动教室建设项目

招  标  文  件

编号：06601790

第二册

采购人：南京工业职业技术学院

采购代理机构：江苏省设备成套有限公司

时间：2017年2月26日

目  录

第三章：投标邀请书（招标公告）…………………………………

第四章：技术规格、参数及其他要求………………………………

第五章：评标标准和方法……………………………………………

第六章：合同主要条款………………………………………………

第七章：其他说明……………………………………………………

第三章：投标邀请书（招标公告）

江苏省设备成套有限公司受南京工业职业技术学院委托，就南京工业职业技术学院智能数字互动教室建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目名称：智能数字互动教室建设

编号：06601790

二、招标项目简要说明：

技术参数详见招标文件设备清单

采购预算：人民币89.5万元

投标人资质要求：

3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件（并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》提供相关证明材料）:
   （1）具有独立承担民事责任的能力；
   （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
   （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
   （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
   （6）法律、行政法规规定的其他条件。
    3.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：
   （1）投标申请人具有独立法人资格，招标内容在其营业执照的经营范围内。（提供营业执照副本原件）。提供合法的企业法人营业执照、 税务登记证、组织机构代码证、行业相关许可资格证书等。

（2）提供投标申请人法定代表人授权委托书。（提供原件）

（3）投标申请人财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为，有良好的商业信誉和完善的售后服务体系。（提供承诺书原件）

（4）投标人须满足的其它要求：

1）未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态；

2）企业没有因骗取中标或严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3）招投标活动中没有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期未满；

（5）本次招标不接受联合体投标。

3.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

# 四、招标文件的获取：

4.1凡有意参加投标者，请于2017年2月  日9时至2017年2月  日17时(北京时间，下同)，登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子招标文件。

4.2招标文件每套售价500元，平台下载费50元，邮购费50元，售后不退。

4.3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。

4.4下载者须通过平台填写“购标申请”，并上传营业执照原件和单位介绍信原件，否则购买操作无法完成。

4.5下载者选择“需要邮购纸质标书”的，需支付邮购费，招标代理机构将在文件下载后的1个工作日内寄送。

4.6下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用及邮购费发票由招标代理机构出具，在开标时领取；平台下载费发票由平台公司出具，联系平台公司领取。

4.7平台公司咨询电话为：4000928199；平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

4.8联合体投标（如公告允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、购买文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

4.9各投标人在购买招标文件时请提供本公告“3.2”条相关证明文件复印件加盖公章及原件和《单位介绍信》原件,上传至系统已供审核。

# 五、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：2017年2月  日上午09：00（北京时间）

投标文件接收截止时间：2017年2月  日上午09：30（北京时间）

投标文件接收地点：江苏省设备成套有限公司开标厅2205室

# 六、开标有关信息：

开标时间：2017年2月   日上午09：30（北京时间）

开标地点：江苏省设备成套有限公司开标厅2205室

本次招标联系事项：

联系人：高工   蒋工

联系电话：025-83311056

传真电话：025-86636057

联系地址：南京市山西路120号江苏国贸大厦17楼1701室

邮政编码：210009

邮箱地址：250559031@qq.com

# 七、投标保证金：

（1）金额：人民币壹万元整；

（2）投标保证金的形式：电汇

投标保证金收款账户名称、收款开户行、收款账号：投标人下载招标文件后，进入中招联合招标采购平台“缴纳保证金”模块，填写相关信息后自动生成“投标保证金”账户信息，按此账户信息电汇投标保证金（该账号为虚拟账号，只针对本投标人本项目有效，对于其他投标人、其他项目均无效）。

（3）投标人递交投标文件时，应同时递交投标保证金的证明文件；

（4）投标保证金的有效期应与投标有效期一致；

（5）投标保证金的退还：合同签订后5日内向中标人和未中标人退还投标保证金。

第四章：技术规格、参数及其他要求

# 1. 项目概述

本次招标的是南京工业职业技术学院智能数字互动教室建设项目。

# 2. 招标设备清单及招标内容

2.1 招标内容

2.1.1、项目概况

本项目为“智能数字互动教室”，提供一种真实人机交互体验，实现物与物、物与人的泛在链接以及对教学过程的智慧化识别、跟踪、监控和管理。打破传统教学习惯，创造自主舒适的学习环境，该室的设计兼顾后期的教师培训中心，同时提供师生的访谈录制等功能。

其中录播系统要求同时满足实现无人值守的全自动录播和人工干预手动精品课程录制功能；要求支持远程直播、点播、录播；并可在课程录制完成后自动上传至服务器端进行存储。支持移动摄像预留，教室可以利用专业摄像机摄像；实现录播教室内直播、点播、录播；持系统平台权限管理。

2.1.2、功能要求

# （1）定位跟踪拍摄设备

1、全自动多场景录制：在常态教学活动中自动切换，进行全过程、全场景的无人值守自动录制和自动编辑；采用影视镜头组接的技巧和原则，保证多组目标镜头之间过渡平滑、均匀、合理。

2、录制过程常态化，整套系统不要求上课老师和学生佩戴任何发射及感应设备。跟踪拍摄系统采用图像分析算法自动跟踪拍摄教师、学生，不受环境光源影响，跟踪灵敏度可以根据教学情况调整；★摄像机拍摄须根据教师身高进行自动景别调节，自动对景位进行垂直升降，确保老师图像始终位于整个画面中央，符合人像拍摄要求。

3、系统可以进行多种景别的拍摄，根据教师不同的教学活动摄像机自动变焦，拍摄的教师图像更加生动。可实现对整个教室的探测，覆盖范围无盲点，实现教师讲台全景、学生全景与老师特写、学生特写平滑切换，不能出现摄像机移动拉伸等垃圾画面；要求教师走下讲台，也能很好跟踪定位，同时要求能实现学生走上讲台和台上老师的互动拍摄；老师走下讲台，学生起立回答问题；两位以上学生同时起立回答问题等状态都可实现跟踪拍摄，

# （2）导播控制设备

1、应具有垃圾镜头处理技术，采用影视镜头组接的技巧和原则，保证两组目标镜头之间过渡平滑、均匀、合理。系统应能实现教师教学、学生听课、板书、电脑、师生互动等多场景的自动录制。录制画面应可在各场景间依据需要自动、无缝、平滑（无延迟、跳跃）、完整（不能丢失）地进行切换，切换时提供上翻、下翻、左进、右出、滑行、溶解等70余种特效功能画面切入切出，以满足实时录制课件的渲染氛围，不能生硬的切换多路场景画面。

2、★系统支持学生回答问题时，只需站立起来，系统自动先给学生一个全景画面，然后再给一个特写镜头；并且实现，教师特写画面与学生特写画面形成师生对话模式；当回答完问题的学生坐下时，系统自动返回给教师镜头。学生无需按任何元器件，包括手持无线麦克等，也不需要在座椅上安装其他任何感应元器件。

3、★支持大于8路高清音视频源和1路计算机画面输入，其中包含：实物展台，校园电视台采访信号，两路视频插入4路音视频信号参与导播，音视频源支持来源于高清摄像机（支持HD-SDI、高清分量输入）、复合/数字摄像机、音视频服务器、本地计算机内的音视频文件。如DVD，VCD等本地所有能够播放的视频。如摄像头、DV、实物展台、VGA传输过来的信号。

4、采用软件采集方式采集教师电脑PPT画面，不管教师是操作电脑或者播放动态视频，都能如实获得带有运行轨迹的教学画面。★实现PPT切换时间根据文字的数量进行自动调节，文字多则切换画面停留时间长，反之则短。

5、导播系统可以为自动和手动两种方式，有不同应用场合下可手动切换多路画面。

6、★支持终端远程导播，如Ipad/Android手机等，通过移动终端设备实现远程导播的控制。

7、★对于PPT等电脑视频图像画面的录制应该能够根据教师教学习惯（方法）的不同，采用不同的应对策略，采集教师电脑PPT画面需无论是教师机操作界面或者播放的动态视频，都能如实获得带有运行轨迹的教学画面。

# 2.1.3、音频采集

1、采用远距离拾音技术，用强指向定向话筒，配合全场景自动调音台技术，每一路话筒都有语音滤波器，去除人声以外的频率成分，使声音清晰干净，每一路都能自动控制音量，不管声源远近，确保声音大小一致，每一路都能自动开启和关闭，有声音则立即开启，没有声音则在较短时间内自动关闭。电路开关采用无痕进入退出技术，不会因话筒的接入与关闭产生噪音不需要任何调整与设置，系统自动识别主讲区域，自动屏蔽噪音区域，调整音量、开闭话筒自动完成。

# 2.1.4、课件录制直播

1、建议支持 SCORM1.2 国际标准，能够通过SCORM官方测试工具测试。确保录制课件的通用性，防止成为信息孤岛。要求支持多路高清（分辨率：1080×720P、1920×1080i、1920×1080P）音视频源和1路计算机画面输入；同时还要支持每一路数据的原始通道录制，以确保原始数据可以作为后期加工精品课件的原始素材。

2、 系统录制的课件样式包括电影模式、三分屏、画中画等，且可同时生成电影模式与三分屏。方便不同的应用需求，电影模式用于精品课评估、三分屏用于还原课堂情景模式。其中三分屏模式的课件可自动生成带时间点文件索引以及缩略图，提供知识点的查找与定位，方便学生的使用要求。录制课件时系统可自动生成片头、片尾、LOGO、图标、水印。

3、录制后课件不需再次经过压缩或者格式转换或者编辑，就可以直接支持Http文件发布、直接支持MMS流式发布。用 Internet Explorer 浏览器即可播放，无须安装其他播放器软件。

4、★录制屏幕部分区域内容，区域大小可以任意定义；能够根据教师所用的PPT以及Word讲稿，自动生成文字章节索引；可自动创建带时间点的缩略图索引，观看课件方便快捷。同时还要支持每一路数据的原始通道录制，以确保原始数据可以作为后期加工精品课件的原始素材。

5、支持网络用户通过IE浏览器实时观看录播教室内容的直播；支持单画面电影模式和多画面模式直播，多画面直播时，客户端可以自主变换视频窗口，每个窗口都能全屏播放。能将主播教室的实况进行实时的Web直播，网络延时必须小于1秒，声音与视频同步延时小于500ms。

6、录制时，可同时生成MPG4\WMV\ASF等3种以上的不同格式的文件，适应不同码流的需要。

# 2.1.5、云录播平台

1、B/S架构资源管理平台，资源共享，自主学习，具有用户管理、权限设置、资源分类、直播接收、课件点播等功能，在课堂实录过程中，其他用户可通过IE以单画面或多画面方式实时接收讲课内容。具有视频文件发布管理、课程分类管理、智能搜索功能、网上直播观看功能、热门课程推荐功能、课程点评功能等等，支持数据库扩展功能。

- 内置Web管理平台，按管理权限的授权通过浏览器可进行设备配置、系统管理、远程控制、远程升级、用户与权限管理、文件的点播、更名、删除、下载、归档等管理。

2.2 招标设备清单：

| 序号 | 产品品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像定位系统 | 1、一体化硬件设计；机身≥1U； CPU：奔腾双核；内存：2G；硬盘：500G；视频输入：≥8路；分辨率：720x576-PAL@25、720x480-NTSC@30； 串口卡：4路串口卡；网络接口：千兆接口。具有多种跟踪模式，具有纯图像识别跟踪功能，适用于不同的教室环境。 2、图像跟踪与定位系统分为两个子系统：老师图像跟踪系统、学生图像定位系统，分别用于跟踪拍摄老师视频、定位拍摄学生特写视频。 3、采用高级图像分析算法，老师跟踪效果平滑，整套系统无需借助其他配件，不受环境光源影响，老师始终处在图像定位范围之内，保证图像定位安全性、稳定性，无论老师上课时快速走动都不得出现丢失跟踪老师的情况。 4、跟踪灵敏度可以根据教学情况调整。 5、老师跟踪系统可以进行多种景别拍摄，根据老师不同的教学活动摄像机自动变焦，拍摄的老师图像生动，根据教师活动规律，自动调整为教师特写镜头还是全景画面。 6、学生回答问题时，只需站立起来，系统自动先给一个全景镜头，然后再给一个特写镜头；当回答完问题的学生坐下时，系统自动返回给老师镜头。学生无需按任何元器件，包括手持无线麦克等，也不需要在座椅上安装其他任何感应元器件；内置图像定位摄像系统（GPS）软件。 7、★定位软件能设置多种跟踪模式：如老师小范围内移动不跟踪，大范围移动才跟踪；以及老师小范围内移动也及时跟踪；并能做到多种跟踪模式之间一键切换（提供系统设置界面截图，原厂盖章） 8、图像定位系统能支持区域屏蔽功能，如窗帘，观察窗等位置,即使有变化也不跟踪。 9、该系统可自动智能设定教师图像大小，智能适应不同身高教师,确保教师在整个画面中的合理比例。 10、投标产品须具有中华人民共和国国家版权局颁发的《图像定位系统》计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件加盖原厂公章）。 11、投标产品须具有3C认证证书 （提供证书复印件加盖原厂公章）。 | 套 | 1 |
| 2 | 智能识别系统 | 智能识别系统可以进行多种景别的拍摄，根据教师不同的教学活动摄像机自动变焦，拍摄的教师图像更加生动，教师板书时能自动推近，保证了板书拍摄的清晰度；，向主机传送位置信息。成像装置：1/4"CCD；分辨率：510TVL镜头：22X变焦、焦距：4--88mm、光圈：F1.6--3.8），含定位智能计算软件。 | 套 | 1 |
| 3 | 计算机采集系统 | 1、计算机采集系统要能够实现对教师授课电脑的单屏幕采集，双屏幕采集和双屏分开同时采集功能（提供系统使用界面截图，原厂盖章） 2、对于PPT等电脑视频图像画面的录制应该能够根据教师教学习惯（方法）的不同，采用不同的应对策略，须采用软件采集方式采集教师电脑PPT画面，不管教师是操作电脑或者播放动态视频，都能如实获得带有运行轨迹的教学画面 3、支持软件采集老师计算机屏幕内容，采集方式支持支持1920x1080分辨率及以上（提供“屏幕采集系统”软件著作权登记证书复印件，原厂盖章），最大支持3840x1200分辨率，采集帧率达到30帧每秒，最终生成课件老师计算机屏幕部分达到高清，无失真现象 | 套 | 1 |
| 4 | 智能导播系统 | 1.专业导播服务器: 构架≥2U,64位操作系统.配置:CPU I7≥4930、内存≥4G、硬盘:固态≥120G、普通硬盘≥1T、配4路SDI高清采集卡、HDMI输出 、DVD刻录。 录播专用载板及核心电脑运算模块、OS与数据分离技术及双硬盘结构，系统安装于固态硬盘。 2、能根据课堂教学进程，自动对老师画面、学生画面等多视频信号进行合乎逻辑的智能剪辑，最后形成完整的实况录像； 3、具有手动控制切换功能，可根据需要对老师、学生图像和其它视频信号进行手动切换； 4、具有鼠标点击跟踪功能，在某些特殊需要时，可利用鼠标一次性操作即可实现定位并自动变焦，快速准确定位被摄物体； 5、导播规则可以任意自定义； 6、支持9路视音频信号输入，具备9路视音频通道的预监和控制功能；最大导播路数：最大支持12路导播（提供系统操作界面截图，原厂盖章）具备高清视频信号的输入与输出功能；同时支持每一路数据的原始通道录制，以确保原始数据作为后期加工精品课件的原始素材。 7、具备自动字幕、动态片头片尾、台标或LOGO自动添加，特技自动转场功能； 8、支持各种信号输入，具有BNC复合端子、RJ45、4路串口卡等多种输入接口；支持网络视频服务器视频直接接入，支持视频文件直接导入等。 9、支持4路SDI输入，可同时录制5路1080P 30帧，各通道原始信号，音频输入Audio，HDMI，音视频输出PCI-E 1X。 10、可以采用安卓苹果等平板电脑实现远程无线导播。 11、支持onvif协议设备的接入 12、能实现智能VGA导播切换功能，即根据主讲者的讲稿PPT内容多少进行智能时间控制切换，以确保录制画面导播规则更加合理。 13、智能导播系统能自由设置多种切换模式，并实现一键切换。配合定位软件，多种导播模式一键切换后，即可进行全自动拍摄（提供系统设置界面截图，原厂盖章）。 14、导播配置软件集成在导播系统中，不需要单独的配置软件对导播进行配置（提供系统设置界面截图，原厂盖章） 15、智能导播系统能够支持锁屏功能，防止其他人员干扰正常录课（提供系统设置界面截图，原厂盖章） 16、在全自动录制模式下，为保障录制课件画面的稳定性，切换一次画面后，三秒内不得进行第二次切换（提供系统设置界面截图，原厂盖章） 17、学生回答问题时，只需站立起来，系统自动先给学生一个全景画面，然后再给特写镜头；并且实现，教师特写画面与学生特写画面形成师生同屏对话模式，并能够自定义模板实现其他画面同屏互动模式（提供“同屏显示系统”软件著作权登记证书复印件，原厂盖章） 18、支持实时添加“动态滚动字幕”功能，可随时叠加或清除字幕，字幕大小、位置可随意设置，支持字幕的导入。 19、与定位程序的开始和停止能实现一体化控制。 20、老师下课后能通过远程导播实现导播主机、定位主机的关闭。无需再打开教室关闭设备。 21.为便于将来的系统维护、升级，智能导播系统采用开放式PC架构设计，而非嵌入式一体机。 | 套 | 1 |
| 5 | 课件实时录制系统 | 1. 生成的课件既可以为单画面电影模式、三分屏模式或四分屏模式，三种模式课件必须能够同时生成。其中单画面电影模式中的画面包括教师讲解、教师板书、教师同步使用的计算机教学课件、教师与学生互动、学生回答、学生操作练习等画面，并且实现画中画模式。 2. 不需要在录制后再次经过压缩或者格式转换或者编辑，就可以直接支持Http文件发布、直接支持MMS流式发布。 3. 用 Internet Explorer 浏览器即可播放，无须安装其他播放器软件。 4. 能够根据教师所用的PPT以及Word讲稿，自动生成文字章节索引。 5. 能够录制屏幕部分区域内容，区域大小可以任意定义。 6. 录制单画面电影模式画中画课件时，其中小画面大小、位置可自定义，并能快速切换。 7. 可自动创建带时间点的缩略图索引，观看课件方便快捷，也可根据需要删除。 8. 各种带宽自由选择，适合多种网络环境，支持多码流课件的录制。 9. 能够根据电子课表，自动控制录制的开始与停止，在无人值守的情况下也能够自动录制课件。 10. 在录制过程中，可以进行静音检测，即：一旦没有音频信号输入，系统能够报警，以便及时发现问题、解决问题。 11. 支持 SCORM1.2 国际标准，能够通过SCORM官方测试工具测试。 12. 能够在视频上叠加片头、片尾，文字或图形台标。 13. 既可以以单机录制模式，也可以以双机录制模式。在单机录制模式下，由授课老师完成录制操作过程；在双机录制模式下，由后台工作人员完成操作过程。 | 套 | 1 |
| 6 | 课堂直播系统 | P2P直播系统功能： 1) 支持Flash播放器＋后台P2P加速器工作，兼容所有主流浏览器（IE/谷歌/火狐/360/搜狗/QQ等）；没有安装P2P加速器自动切换到直连模式； 2) 多终端支持，支持电脑PC、Android手机/PAD、iOS手机/PAD、机顶盒同步收看； 3) ★支持P2P，单台服务器负载可达3000人以上，带宽节省率达到80%以上； 4) 支持超大规模部署，系统部署可扩展性强，支持P2P+CDN结构，支持智能负载均衡；增加和减少服务器无需对其他平台（比如CMS）做调整； 5) 支持RTMP/MMS/UDP TS推流，支持RTMP/MMS/HTTP TS拉流；RTMP/MMS推流支持用户密码验证； 6) 支持RTMP/HTTP/P2P/HLS播放； 7) 播放出图像速度快，最快可以1秒内出图像； 8) 支持虚拟文件直播，提供定时播，垫播，顺播，轮播等多种播出模式，支持实况直播推流优先功能，支持流录制功能； 9) 支持时移回看；回看保留天数可调；支持从第三方平台获取回看节目表单； 10) 采用私有协议传输，保证内容播出安全性，支持防盗链和防下载功能；支持IP、域名规则过滤；支持密码、用户＋密码、域名验证等访问控制策略； 11) 支持多种广告类型，包括缓冲、暂停、停止、视频上走字、播放器上走字、视频上叠加、网页弹窗、右下角弹窗等；广告内容支持文字、图片、Flash、网页；支持广告联盟；广告可点击； 12) 支持视频上叠加角标，支持透明通道； 13) 直播延时可调，最低延时可到1秒； 14) 采用UDP传输，网关穿透能力强，可以穿透90%以上网关，支持UPNP；UDP无法工作网络自动切换到TCP； 15) 提供计算机软件著作权证书和软件登记证书复印件加盖公章。 | 套 | 1 |
| 7 | 云录播平台 | 页面功能： 1、首页页面功能： 1)主页面要求具有首页、直播、点播、排名、专题、动态等导航栏； 2）首页页面：须体现动态新闻、最新专辑、公告、上传的视频，上传的视频可以按年级、专题、学科等进行分类显示，每个分类旁显示分类中所有视频课件的人气排名和评分排名；首页的最下方显示友情链接；在所有页面浮动显示主页二维码，以方便网页主站的快速访问；支持搜索功能，支持按专辑、新闻、专题、以及平台中已建立的分类进行或输入名称关键字进行搜索，以提高资源的查找效率；首页须具有个人中心登录入口； 2、直播页面功能： 1)要求能够直观的看到预置的所有直播频道，点击频道名即可进入直播观看页面； 2)猜你喜欢功能：在猜你喜欢栏目可以智能显示个人喜欢的直播排名，按关注度从高到低排列。 3)我要评论：支持以文字的形式对直播进行评论； 直播播放器要求：无需安装任何插件，即点即播；画面尺寸调整：按50%、75%、100%三个档位进行调节；画面比例调整：可按原始比例、4:3、16:9、屏幕大小四种方式进行调整；视频旋转：通过向左转、向右转按钮可以将直播视频进行90度/次的旋转；色彩调整：支持对视频的亮度、对比度、解析度的调整；字幕调整：支持对直播视频中的字幕的颜色、字体大小、所在位置进行调整，其中，颜色至少支持但不限于：黑、蓝、绿、青、红、粉、黄、白八种颜色；清晰度调整：支持标清、高清、超清三种选择，选选项后即可观看相对应清晰度的直播视频；（提供直播播放器的截图复印件加盖公章，截图须反映出播放器所包含的所有功能，此截图将作为评分和验收依据） 3、点播页面功能 1)支持按时间、播放量进行分类排序功能； 2)支持按年级、学科等属性进行分类检索功能； 3)支持课件资源的关键字搜索功能； 点播播放器要求：无需安装任何插件，即点即播；画面尺寸调整：按50%、75%、100%三个档位进行调节；画面比例调整：可按原始比例、4:3、16:9、屏幕大小四种方式进行调整；视频旋转：通过向左转、向右转按钮可以将直播视频进行90度/次的旋转；色彩调整：支持对视频的亮度、对比度、解析度的调整；字幕调整：支持对直播视频中的字幕的颜色、字体大小、所在位置进行调整，其中，颜色至少支持但不限于：黑、蓝、绿、青、红、粉、黄、白八种颜色；清晰度调整：支持标清、高清、超清三种选择，选选项后即可观看相对应清晰度的直播视频；（提供点播播放器的截图复印件加盖公章，截图须反映出播放器所包含的所有功能，此截图将作为评分和验收依据） 4、排名页面功能 支持专辑排行、直播排行、新闻排行、专题排行功能，每个排行列表还可按人气和评分进行二级排行。 5、专题页面功能 可按自定义分类进行视频资源的显示，点击进入分类后，还可以对视频按时间、推荐等进行排序； 6、动态页面功能 显示所有的新闻：包括图片新闻、文字新闻、视频新闻； 7、个人中心页面功能 登陆后支持修改个人头像、重置登录密码； 我的财富：支持帐户充值功能；消费记录查询，消费记录中可以清晰查询到每笔小费的时间、点数、小费明细、订单号等信息； 我的收藏：可以将自己喜欢的课件视频进行个人收藏，已经收藏的课件视频保存在我的收藏中，下次观看的时候即可直接在我的收藏中进行观看，提高访问效率；我的收藏可按专辑、新闻、专题等进行分类保存； 我的评论：支持该帐户在平台中的评论记录功能，通过此功能可以查询到对哪些专辑或直播进行过评论，支持对评论记录的清空功能；我的评论可按专辑、直播进行分类显示； 我的历史：记录帐户初期登录开始以后的所有课件视频访问记录，支持视频访问记录的清空功能； （提供个人中心页面的截图复印件加盖公章，截图须反映出直播页面所包含的所有功能，此截图将作为评分和验收依据） 管理功能： 1、权限管理：超级管理员拥有所有权限，用户权限按角色分配，用户根据所赋予的角色获得相对应的权限。 权限管理采取对用户的角色分组管理策略，支持对各类角色及相应权限的添加、修改、删除； 支持前后台用户、角色的独立管理； 2、上传：支持对各种类型视频文件的上传；上传 支持对上传后的视频文件播放预览、属性修改、删除、播放代码复制； 支持对视频、文本、图片、RAR文件资源的上传及管理；RAR文件上传后系统自动在后台解压。 3、分类管理：支持对前台显示的点播文件分类管理； 支持按年级、班级、学科、知识点、上传时间进行分类管理； 4、直播频道管理：支持手动添加一个或多个直播频道； 支持动态同步服务器上的直播频道； 支持添加直播预告，频道的节目源管理，频道编单管理，设置频道的排序； 5、点播管理：支持点播内容的自由选择（点播文件关联任意个视频文件）； 支持点播文件的热门、推荐、是否运行评论等设置； 支持设置添加广告管理； 6、审核管理：支持发布的各种内容的审核管理，未审核不显示； 支持发布公告及公告预览、审核； 支持评论内容的审核、管理； 支持对点播内容、直播频道的审核管理，达到未审核通过的内容前台不显示； 7、其他功能：支持前台的配置管理，站点名称、LOGO； 支持敏感词库管理；（脏字过滤）； 支持直点播服务器运行监视； 支持点播文件统计；直播频道的监视；直播频道的统计； 支持操作日志查询；任意视频文件的断点续传； 前台图片轮播区域的管理，内容的分类管理，服务器的管理，学校、班级管理； 支持名称、属性、封面修改； | 套 | 1 |
| 8 | 广播级摄像机 | 1、凸轮型22倍变焦镜头、三个手动环和慢速手柄变焦杆 2、光学图像稳定器（OIS），数字变焦和ND滤镜 3、高级闪光带补偿(FBC) 4、 1/2.8型3MOS图像传感器实现600%动态范围 5、菜单中的图像调整功能 6、支持1080p可变帧频 7、高级辅助聚焦功能 8、 OLED 寻像器和高分辨率液晶面板 9、内置电子水平仪 10、场景文件/用户文件 11、其他记录功能、专业图像质量和高级功能 12、 AVC-ULTRA高质量或长时间记录 13、高清/标清多格式/多编解码器 14、全帧逐行记录 15、高质量24 bit 4声道录音 16、两个microP2卡插槽 17、多功能记录，包括同步记录 18、SDI OUT：BNC x 1, 0.8 V [p-p], 75 Ω, 3 G/1.5 G, 支持HD SDI, SD SDI 19、开关与肩扛式摄像机一致 20、带有多级变焦杆的手柄 21、更高的移动性和操作简易性 22、单独放置的XLR音频输入接口 23、记录过程中的电池更换 | 台 | 3 |
| 9 | 广播级摄像机 | 1、传感器类型：1英寸MOS传感器 ； 2、高倍率光学变焦：拥有24mm广角和20倍光学变焦； 3、有效像素：879 万像素: 全高清/ 超高清 59.94p/29.97p/23.98p 946 万像素: 4K 24p， 4、记录分辨率：4K(4,096x2,160)/24p，UHD(3,840x2,160)/60p/50p 或FHD(1,920x1,080)/60p 4、镜头参数：f=25.4毫米至 508.0毫米: UHD/FHD 59.94p/29.97p/23.98p f=24.0毫米至480.0 毫米: 4K 24.00p； 5、显示参数：3.5 型 LCD 彩色监视器, 大约115 万个像素点； 6、最低照明度：0.2 lx，支持IR拍摄 ； 7、录制参数：MPEG-4 AVC/H.264 高清编码方式 (MOV/MP4/AVCHD)； 8、麦克风：内置，扬声器，支持（圆形，20mm直径）； 9、接口性能：USB接口，USB2.0 ，AV端子，SDI OUT：BNC x 1, 0.8 V [p-p], 75 Ω, 3 G/1.5 G, 支持HD SDI, SD SDI，HDMI接口。 | 台 | 1 |
| 10 | 摄像机高性能云台 | 1、支持松下手持式摄像机的远程控制 2、 支持摄像机远程开关机、远程录像开启及关闭, 支持CPSPO（云台上电同时即给摄像机供电）功能, 智能软启动和停止，确保画面运动平滑稳定, 控制距离达1.2km 3、 云台、镜头全变速控制，旋转速度：水平：0.2~40°/S，俯仰：0.1~30°/S；旋转范围：水平：300°；俯仰：+45°～-45°（可软件限位）, 不少于1000个预置位； 4、 支持KXWELL/VISCA/PELCOP等多种协议 5、内置稳压电路，对摄像机进行有效保护，出现过压、欠压、过流等摄像机电源将无法打开； 6、支持3G-SDI信号，可扩展控制3D摄像机,，产品可在线升级； 7、配合同品牌权限切换器实现全手动控制功能和自动跟踪模式转换； 8、配合同品牌多功能集线器可实现多种品牌摄像机兼容控制； 9、搭配同品牌广播级控制系统可实现控制摄像机水平、俯仰、变焦功能； 10、支持3G-SDI信号,超静音设计，全速运转噪声不高于：17dB(提供国家广播电视产品质量监督检验中心提供的声学检测报告)；支持CPSPO功能; ★11、提供产品原厂质保函、原厂售后服务承诺函、CE和ROHS认证证书、ISO9001质量认证证书，提供原厂商针对本项目的三年质保函。 | 台 | 2 |
| 11 | 全画幅4K拍摄套装 | 1、有效像素：约4240万； 2、传感器类型：Exmor R CMOS； 3、传感器尺寸：35.9x24.0mm(35mm全画幅）； 4、镜头：FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS(SEL24240)、EF 70-200mm F4 G OSS(SEL70200G )和Vario-Tessar EF 24-70mm F4 ZA OSS(SEL2470Z)； 5、HVL-F60M 闪光灯，GN指数为60； 6、外置麦克风：XLR-K2M适配器套装； 7、手柄控制器：RM-VPR1遥控器； 8、手持稳定器：负载350g-1200g，俯仰轴、横滚轴、平移轴360度无限位 9、SDXC UHS-I存储卡 128GB Class10 读速95MB/s写速90MB/s。 | 套 | 1 |
| 12 | 云台交流适配器 | 1. 云台配备的电源 2. 用于把市电转换成云台可以使用的电源 3. 输入电源：110V～230V AC 50Hz 0.2A（仅提供云台电源） 4. 输出电源： DC 24V 3A 5. 操作环境温度： -10～+45° 6. 操作环境湿度： 85％（无凝露） 7. 尺寸（W×D×H）： 242×130×67(含脚垫) mm 8. 重量： 大约1.27Kg （含壁装支架用于将云台安装在墙壁上，重量：3.35kg，尺寸：416*190*140） | 台 | 2 |
| 13 | 云台多功能控制器 | 可变速控制镜头变焦、聚焦、自动/手动光圈、可设高精度预置位、远程摄像机参数设置及菜单调整，支持一键式常用参数设置、一键式地址切换、一键式预置位存储和调用、远程开关机功能，5通道控制器，支持升级 | 台 | 1 |
| 14 | 壁装支架 | 1. 用于将KX-PH490系列云台安装在墙壁上 2. 重量：3.35kg 3. 尺寸：416*190*140 | 套 | 4 |
| 15 | 录播中控 | 1.一键控制整个系统的开关，控制录播的开始、暂停和停止，通过面板可切换多路视频信号，选择自动和手动导播规则。 2.主机集成7路电源管理、4选2视/音频矩阵、6路红外遥控、3进2出VGA矩阵、2路麦克风输入、2路数控调音；其中7路电源管理分别为：功放和其他设备电源、屏幕升和屏幕降、电控锁、电脑电源盒中控待机电源；、 3.主机还集成1路可编程投影232控制口、投影机开关检测电路、投影VGA线路检测防盗电路和220V供电检测电路，主机红外遥控具有学习功能，有较强的适应性。 | 套 | 1 |
| 16 | 纳米智慧黑板 | 智慧黑板要求： 1．正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，可以在上面用水笔书写，又可以根据需要采用无尘粉笔书写。整机具有一键多媒体功能：当打开电源时，中间一块显示出液晶的显示画面，可以进行触摸互动，而关掉时，显示画面隐形，又显示为一个普通黑板的表象，可以在上面进行书写； 2)产品整体尺寸：宽≥4100mm ，高≥1300mm ，厚≤70mm； 采用模块化设计，壁挂式安装，拆卸方便； 3)★产品具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验报告，表面可承受100MPA的外应力冲击；玻璃防飞溅试验报告，具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人；产品具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃点状缺陷、点状缺陷密集度、线道、裂纹、划伤、断面缺陷的试验报告，确保产品外观质量符合国家标准（以上资料须提供复印件加盖原厂公章，原件备查） 6)显示尺寸≧82英寸，对比度≧4000:1，亮度≧450cd/㎡，单屏物理分辨率≧1920*1080； 7) ★产品具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃厚度偏差、厚薄差、尺寸偏差、对角线差的试验报告，确保产品符合国家相关标准 8)产品采用国内最先进的投射式电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验；多点书写技术：能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写；触摸屏满足连接 Windows 操作系统（Win 7、Win8）的电脑外部设备时正常无障碍使用。连续响应速度≤10ms。触摸有效识别≤5 毫米； 9)内部信号接口满足：VGA≧1；HDMI≧2，AV≧1,YPbPr≧1,RS232≧1等 (以实物照片为准)； 10)外部接口：HDMI≧1（当外部HDMI接口具有信号源输入时，信号强制显示，具有优先级，信号接口具有抗静电干扰功能）（以实物照片为准）； 11)产品具有独特的音箱悬浮式设计结构，运用环境自适应扩声原理，保证高品质的音质效果，输出功率≥10瓦x2； 12)产品必须采用纯平面、无外框，无边框设计，安全无锐角结构。 内置电脑配置要求 模块化电脑厚度；采用OPS插拔式架构，主机具有较强的防盗功能；处理器：不低于Intel Corei5-4460双核四线程；内存：不低于4G DDR3；硬盘： 不低于128G-SSD 固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度；内置网卡：10M/100M/1000M自适应；自带window7旗舰版系统。 接口：HDMI≧1，VGA≧1，USB≧4，RS232≧1；嵌入式设计，与黑板为一整体。 内置快拍仪参数要求 1）像素不低于500万； 帧数：720P和1080P不低于25帧/秒；拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒 图片格式JPG/BMP/PNG/GIF/TIF，文档格式PDF/DOC/TXT/RTF/XLS，视频格式FLV/MP4 2）为方便教室内部使用,采用无线方式连接,无线传输频率：150M/S 3）镜头支持270度翻转式。可拍摄试卷、实物等；拍摄课堂活动，拍摄讲台上的老师，方便微课录制。 支持对比教学和实物展示功能，支持2、4画面同屏展示进行对比教学。 4）支持一键OCR文字识别，能同时将中、英文和表格识别成doc/xls/txt/pdf/rtf等文档格式。 5）支持微课云平台功能，支持微课上传、下载和在线观看。 6）支持多个图片一键装订成册，支持一键转换成PDF文件。 7）嵌入式设计结构，与智慧教室互动黑板为一整体，防盗式设计，支持内置充电模块功能。 | 套 | 2 |
| 17 | 触摸一体机 | 1、屏幕尺寸：80英寸；液晶屏背光源：LED背光； 2、解析度：全高清1920*1080（1080P）；屏幕比例：16：9； 3、触摸技术：6点及6点以上红外；触摸分辨率： 4096（W）4096（D）；水平、垂直视角：178度； 4、★频率≥100赫兹提供厂家证明文件并加盖公章； 5、整机功耗≤260W ，待机消耗功率≤0.5W；整机自带音箱功放SRS技术，立体环绕、声音输出≥（10W+10W）；需具有TV接口； 6、触摸精度：±1.5mm，敏感触摸区域90%以上；机体结构轻薄，厚度≤115(mm)； 7、音视频端口：VGA、AV、HDMI、3.5mm音频接口、色差等； 8、USB2.0接口≥2个、具有RS-232控制接口；HDMI接口≥3个； 9、可设定一定时间内无操作待机功能，按键锁定功能（童锁功能）。 10、可设定开机固定频道及音量功能，可通过USB接口或RS232接口恢复原有设置功能。 11、触摸屏需采用防刮擦、防暴、防眩设计、触摸屏需采用防眩光钢化玻璃，透光率达到92%以上。智能光感8级；（自动调节亮度）触摸响应速度：≤15ms； 12、搭载Quattron（贵丽泷）四色技术提供厂家证明文件并加盖公章； 13、★采用良好的散热性能（液晶面板散热技术）并整机与面板为同一品牌； | 台 | 1 |
| 18 | 调音台 | 1、10路话筒输入，带有48V幻象供电，每通道带有HPF；2、16个线路输入（8个单声道和4个立体声）；3、附加的2TR输入口，用于从模拟设备或ipad/iphone接收输出信号；4、2个AUX发送+2个FX发送；5、4GROUP母线+ST母线；6、 机身耐用轻巧，可上机架安装。 | 台 | 1 |
| 19 | 无线AP | 支持标准的802.11ac协议,采用双路2.4G&5.8G双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 设备采用内置智能天线 以保证无论AP任何放置方式都能提供优秀的发射信号，提供智能天线官网证明截图，提供WIFI联盟认证证书证明产品的广泛兼容性；支持3条空间流,单频最大接入速率≥1300Mbps,整机最大接入速率≥2.6Gbps 防护等级 IP41，发射功率≤20dBm，10/100/1000Base-T以太网口≥2个,提供真机照片，单个AP可支持≥32个SSID，设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问，要求提供技术白皮书作为证明 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信，支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ★提供和所投产品型号一致的无线电发射设备型号核准证复印件 需提供原厂三年质保承诺函 | 台 | 1 |
| 20 | 交换机 | 1. 固化千兆电接口≥24个，支持MDI/MDIX自适应；交换容量≥48Gbps； 2、 支持Voice VLAN，基于MAC/协议/IP子网/端口的VLAN，MAC地址自动学习和老化，静态、动态、黑洞MAC表项； 3、为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥3kv，提供权威机构测试报告复印件证明； 4. 设备采用无风扇静音节能设计，提供产品硬件手册相关内容截图证明；支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，提供官网截图和链接证明； 5. 支持IEEE 802.3x全双工流控； 6. 考虑设备兼容性及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 资质要求： 提供工信部入网许可证复印件；提供国家强制性3C认证证书复印件；产品符合CQC3140-2013《以太网交换机节能认证技术规范》并提供节能产品认证证书复印件。 | 台 | 1 |
| 21 | 边台 | 产品结构：铝木结构 1、台面：采用12.7mm厚威盛亚（上海）或富美家抗倍特实心板，边缘加厚至25.4mm，台面下设键盘托板、抽屉和电脑主机柜门各一组。 2、台身：采用18mm厚肯帝亚皖华或福建大亚、吉林森工E1级三聚氰胺环保板加工制作，立腿采用铝合金（壁厚不低于1.4mm）带槽镶装结构,专用连接件连接。带可调底脚，采用金属螺栓连接至台身，键盘、抽屉的三节滑轨及铰链采用DTC、selden或KOLITY牌。抽屉和柜门采用一匙通锁。设备位置要镶装模具开发的散热通风孔。 3、教师椅：弓字型，有扶手、网眼靠背、椅座垫高弹高密聚氨脂海绵，优质布艺覆面。依照人体工程学设计 边台内可以放置全部录播及多媒体设备，教室内不设机柜，具放置设备如下： 录播设备、录播其他设备 电脑主机、键盘鼠标 中控（桌面式一体结构）、视频展台等 重要备注： 1、允许讲台结构细节与上述描述适当不同，必须符合教学需求，提供详细图纸。 2、安装防鼠要求：桌体采用拆装设计，塑钢底板设计有防鼠网的过线孔。 3、为防止桌面水杯的水或清洁桌面的水，以及潮湿天气对讲桌底脚板的腐蚀，和防静电，所以桌面和底脚板均采用塑钢材料； | 套 | 1 |
| 22 | 讲桌 | 克林顿会议讲桌现场定制 | 套 | 1 |
| 23 | 手机推流APP | 1. 支持在ios 8.0及以上系统运行； 2. ★支持摄像头、麦克风视音频编码并推流； 3. 支持前后摄像头切换； 4. 支持RTMP推流到FMS/WOWZA/VJMS3等Flash服务器，支持Flash播放器直接播放； 5. 视频采用H.264编码，画面大小、帧率、码率、质量、关键帧间隔可调； 6. H.264编码输出画面大小最高可以到1920*1080p30，编码码率最高可到50mbps； 7. 音频采用aac编码，采样率可调，采样率支持11.25khz/22.5khz/32khz/44.1khz/48khz； 8. 支持断线自动重连； 9. RTMP推流支持用户密码验证； 10. 支持音频音量大小监视； 11. 支持上下滑动调节音量大小； 12. 支持上传速度、上传流量、网络状态、电量信息监视； 13. 支持NRCP远程摄像头协议； 14. 支持当远程摄像头接入到NSCaster、NLB500P导播一体机； 15. ★支持远程摄像头设备自动发现； 16. 支持TALLY灯显示； | 套 | 1 |
| 24 | 互动系统 | 1、纯软件产品，无需服务器部署，局域网内即可教学，保证在无外网连接的情况下60个用户同时连接依然可以进行有序的课堂教学。 2、软件要求具有15种以上语言版本，方便不同外语教师教学。 3、支持win10、Win8、andriod、iOS操作系统，可实现多种系统之间混合使用（Windows-Windows、Windows-Android、Windows-iOS、Android-Android、ios-ios）。 4、屏幕广播：广播多媒体课件，3D，大型游戏界面，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式，支持全屏和窗口模式切换，广播同时可进行屏幕录制。 5、网络影院：流畅无延时，文件清晰度几乎无损耗，支持720p、1080p的高清视频。 6、主题讨论：同组或同主题师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片，手写板、语音等，支持共享文件和聊天记录视图。 7、文件管理：有文件分发、收集、提交功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。 8、屏幕监视：教师机每屏可监视多个学生屏幕（多达36个）,并可保存学生画面的截图。 9、班级模型：获取学生端计算机的名称、登录名、学生端应用程序、进程和进程 ID，远程终止学生端进程，可实时显示学生机桌面的缩图。 10、课堂策略控制：在课堂上，教师可以设置上网策略、应用程序策略、USB、CD使用、打印限制策略，对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制。 11、网络白板：教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。教师也可以允许学生自己独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看所有学生的完成情况。 12、抢答和竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，并可拍照回答作答正确“星星”奖励，并可升级为月亮，吸引学生注意力，主动参与活动。竞赛支持同一小组内排名。 13、考试：教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：选择题，判断题，填空题，论述题手写题等，且手写题支持拍照上传答案；考试过程中，可以看到学生答题的进度，答题情况，考试结果统一导出为.html/xml形式，方便数据后期的整合利用。考试过程中有断电、关机等意外学生断线重连。自动评分，柱状图分析统计结果，将评分结果发送给学生。签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。具备学生演示、视频直播、屏幕录制、语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录、支持远程为学生端安装/卸载应用程序、登录windows前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能。 | 套 | 1 |
| 25 | 补光灯 | 1、LED黑板灯须为一体式灯具(光源不可替换)，不接受组合式灯具，产品整灯尺寸970*146*82mm±2mm. 2、★通过国家强制性CCC认证，需提供CCC认证证书复印件(提供中国质量认证中心官网的链接，链接中的型号与投标型号必须一致） 3、LED黑板灯主体采用铝型材质，两端密封盖采用防静电PC材质，同时降低灯具重量，LED黑板灯具有防眩挡板设计，防眩挡板应与灯主体一体成型，900mm≤防眩挡板长度≤910mm，挡板宽度≥15mm。。 4、LED黑板灯光源导光透镜总长900mm±10mm，占灯具总长比例不应小于92%. 5、灯体与吊杆连接处，通过一体式冲压成型U型连接座和插销固定，以提高安装可靠性，U型连接座可通过灯体背部凹槽滑动、吊杆间距100-880mm可调。 6、LED黑板灯色温在5000±280K,同时显色指数≥90，功率因数≥0.97，提供国家级认可的检测中心依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告，提供检测报告复印件。 7、LED黑板灯光频闪无危害（光波动深度≤1%），提供国家认可的检测中心依据《IEEE PAR1789-2013 LED照明闪烁的潜在健康影响》出具的光频闪无危害检测报告，提供检测报告复印件。 8、需提供针对该类产品国家级检测中心依据《GB/T 20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性》出具的光生物检测报告，显示“无危险类”，需提供国家级光生物检测报告复印件。 9、产品须满足C90-C270面光束角为22°±5°，提供针对该类产品国家级认可的检测中心依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》出具的光束角检测报告，提供检测报告复印件。 | 套 | 2 |
| 26 | 电视 | 42寸电视机 | 台 | 2 |
| 27 | 音箱 | 2.0音箱，8欧，自带功放。 | 台 | 1 |
| 28 | 操作台 | 操作台和U型办公椅 | 台 | 1 |
| 29 | 机柜 | 图腾服务器机柜600*800*1600cm | 台 | 1 |
| 30 | 施工、布线 | 施工、布线、安装、调试 |  | 1 |

2、声学装修清单（此清单仅作参考，供应商请务必于投标前对项目现场和周围环境进行仔细认真勘察，并针对用户装修方案重新计算工作量，超出清单部分的材料及工作量不另外计算费用，投标价格即为最终包死价格，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。）

| 序号 | 产品品名 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 轻钢龙骨8㎜吊筋，50㎜主、副龙骨按600㎜开档，E1级阿姆斯壮雅韵3572A吸音矿棉板集成吊顶。两边预留窗帘盒，595×595×16mm | 115 | ㎡ |
| 2 | 墙面吸音处理 | 25×35mm松木龙骨、18㎜东大环保E1级木工板400分档，水平仪墙面找平、钢钉固定墙面 | 66 | ㎡ |
| 3 | 墙面吸音处理 | 水平仪墙面找平、钢钉固定墙面；20mm厚环保E0级木丝吸音板，内衬3mm厚吸音岩棉，环保无异味，不掉屑 | 66 | ㎡ |
| 4 | 观摩室墙面 | 观摩室墙面铲除，立邦彩色乳胶漆，三底两面 | 89 | ㎡ |
| 5 | 单向玻璃 | 10mm厚钢化玻璃;1200mm×5800mm | 7 | ㎡ |
| 6 | 单透膜 | 学校定制画面 | 7 | ㎡ |
| 7 | 开洞 | 原有墙面开洞处理 | 1 | 项 |
| 8 | 木门 | 优质烤漆木门2000*1000（含成品门套） | 4 | 套 |
| 9 | 窗帘 | 加厚吸音遮光布艺拉帘，加厚高分子型材窗轨 | 72 | ㎡ |
| 10 | 7字条 | 不锈钢7字压条 | 56 | 米 |
| 11 | PVC地板 | 龙彩PVC卷材 | 115 | ㎡ |
| 12 | 踢脚线 | 1.0厚不锈钢拉丝内衬12厚多层板 | 48 | m |
| 13 | 封堵 | 25×35mm松木龙骨、18㎜东大环保E1级木工板400分档，水平仪墙面找平、钢钉固定墙面 | 1 | 项 |
| 14 | 包柱 | 窗户两侧包柱子，木工板内衬，木丝板饰面 | 2 | 项 |
| 15 | 地插 | VGA、网口、电源 | 1 | 项 |
| 16 | 窗台板 | 大理石窗台板 | 21 | 米 |
| 17 | 强电线路布置 | 国标铜芯线，照明、插座2.5平方毫米直径，空调单放4平方毫米直径铜芯线，中财PVC串线管、墙地面开槽走暗线。分路控制、线路均匀穿插分布 | 108 | ㎡ |
| 18 | 开关面板 | 五眼插座、开关10只，一进四出漏保、空开，PZ30配电箱一套 | 1 | 项 |
| 19 | 拆除 | 原有静音地板拆除，地面抬高部分拆除 | 1 | 项 |
| 20 | 找平 | 原有地面混凝土找平 | 115 | ㎡ |
| 21 | 观摩室玻璃幕墙等 | 拆除原有隔墙，更换为玻璃幕墙，包含玻璃门两扇 | 30 | ㎡ |
| 22 | 垃圾运输 | 场内清扫、垃圾运输、材料上楼、保洁 | 1 | 项 |
| 23 | 录播室灯具 | 1、★LED面板灯须为一体式灯具（光源不可替换），不接受组合式灯具，通过国家强制性CCC认证，需提供CCC认证证书复印件(提供中国质量认证中心官网的链接，链接中的型号与投标型号必须一致 ） 2、LED面板灯采用嵌入安装，产品整灯尺寸不大于600*600mm，灯体边框型材材质为银色铝型材质并且预留台阶面便于安装定位，灯体边框厚度≤12（mm）。 3、LED面板灯应采用微晶珠面光学透光板，微晶防眩透光板由直径3mm和1mm的微晶颗粒交错组成，以达到最佳的防眩效果。 4、驱动输入端采用免螺丝压线板与压盖一体化设计；输出线采用迷宫式防拉扯结构，防止因输出线脱落，导致的触电安全隐患。 5、LED面板灯色温在5000K±280K,同时显色指数≥90，功率因数≥0.97，提供国家级检测中心依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告，提供检测报告复印件。 6、LED面板灯光频闪无危害（光输出波动深度＜0.6%），提供国家级检测中心依据《IEEE PAR 1789-2013 LED照明闪烁的潜在健康影响》出具的无频闪危害检测报告，提供检测报告的清晰彩色扫描件。 7、LED面板灯的真实亮度范围[3500 cd/m2,4000 cd/m2]，产品须满足蓝光无危害级别，显示“无危险类”，提供国家级认可的检测中心依据《IEC TR 62778 应用IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》出具的蓝光检测报告，提供检测报告的清晰彩色扫描件。 8、投标人必须提供制造商针对该类产品由中国标准化研究院实验中心依据：《 GB/T 13379-2008 视觉工效学原则 室内工作场所照明》、《 CSA 035.1 LED照明产品 视觉健康舒适度测试 第一部分 概述》出具的人眼视觉舒适度VICO＜2的检测报告, 提供检测报告的清晰彩色扫描件。 | 20 | 盏 |
| 24 | 包边 | 不锈钢包边 | 1 | 项 |
| 25 | 观摩室灯具 | LED600*600 | 3 | 盏 |
| 26 | 桌椅 | 单人拼桌：面板：1.材质：采用厚12mm的抗倍特一体成型防水板，能耐温、防水：浸水24小时后的膨胀指数需小于0.01mm。面板上下四周需倒圆角，不有毛边。桌架：1.材质：采用航空铝合金6061。2.尺寸：Ø10×1.0mm。桌钢架：1.材质：圆形钢管组合而成。采组合焊接而成。2.尺寸：由Ø 38mm×1.5mm和Ø 30×1.5mm的缩圆管组合焊接而成。结构牢固,长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。3.表面塗裝：焊接完成之钢管架，焊接完成之钢管架，外表采一级颗粒粉末，钢架表面经酸洗、磷化处理、耐腐蚀、防锈、静电喷塑，高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。采用“南宝”热硬化性粉体涂料。脚垫：1.材质：采用PP加纤维质塑胶一体出而成。2.尺寸：26mm×25mm×厚8mm±1mm。 单人椅：靠背：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体射出成型。2.与钢管結合方式，得需采直插式，无需螺丝锁付，且需牢固不得摇晃现象。坐垫：1.材质：采PP耐冲击塑胶一体射出成型。耐冲击强度：须经5磅榔头重力锤击不破裂。2.尺寸：410mm×430mm±10mm。椅钢架：1.材质及形状：圆形钢管，采组合焊接而成。2.尺寸：圆形钢管钢管尺寸为：Φ25.4mm×1.5mm3.表面涂装：焊接完成之钢管架，焊接完成之钢管架，外表采一级颗粒粉末，钢架表面经酸洗、磷化处理、耐腐蚀、防锈、静电喷塑，高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。采用“南宝”热硬化性粉体涂料。 | 36 | 套 |
| 27 | 听课椅 | 听课桌椅 | 8 | 套 |

2.3 商务部分要求

（一）售后服务：

1、质量保证（修）期：所有产品提供原厂标准保修，系统集成免费服务及设备不低于三年的质保期（自正式通过验收之日起计算）。

2、故障响应时间：在保修期内每季度回访，有问题做到及时处理，出现质量问题时或故障时，响应时间为4小时，遇到紧急突发事件远程无法解决，工程师应在8小时内到达现场并排除故障。

3、保修期内如同一故障发生三次，或在2月内无法修复，供应商无条件换货，立即更换新机。保修期结束后，供应商仍应负责提供终身维修服务，但只能收取配件费。

4、免费为采购人提供培训（含培训资料等）。

5、交货期：合同签订之日起45日（日历日）内将所有货物安装调试完毕交付采购人正常使用。

（二）交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（三）付款条件：合同签定后，支付合同总价的40%预付款，设备安装调试完毕验收合格后支付合同总价的55%，余款5%一年后付清。

（四）其他要求

1、供应商投标需满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在投标文件中明示的，投标供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少配件或服务导致采购人系统无法正常运行，供应商须免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

2、所有设备产品必须为正品行货，签定合同前必须提供原厂商出具的针对本项目的质保函，不能提供相关证明材料合同不予签订。

3、投标供应商应保证本次采购项目中所涉及到的软件产品为正版产品，涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担，提供相关证明材料，以及针对此要求的承诺书。

4、集中考察或答疑：开始时间：2017年 月 日上午9：10，截止时间：2017年 月  日上午11：30，只接受现场答疑，地点：南京工业职业技术学院（地址：仙林大学城羊山北路1号教一楼221室，联系人：陈老师  联系电话：025-85864054 025-85864122）。

3.有关说明：

3.1本项目采购预算为人民币89.5万元，投标报价金额超过采购预算的按无效投标处理。

3.2 投标人在投标文件中应提供相关的资质证书。

投标人应在投标文件中，提供主要设备制造商或其在中国销售总代理的授权销售代理或授权销售委托书。

3.3有关技术资料的提供：

投标人在投标文件中应提供详细的供货范围清单。投标人在投标文件中应分系统列出详细的设备、材料明细清单，并提供设备、材料的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、必需的外形尺寸、产品样本、数量、单价、制造商全称及制造地点等，软件的名称及版权情况。

3.4 文件、资料的提供

3.4.1投标人应随投标文件提供设备、材料的制造、安装、验收标准及系统的检测、验收标准。

3.4.2投标人应在投标文件中提供施工方案、计划、组织机构及人员配备情况，有关人员姓名、年龄、学历、履历、资历、已取得的相关资质证书，参加过类似项目的经验情况，在本项目中所处位置、承担的责任及最低服务时间。

3.4.3投标人在投标文件中应提供投标文件与招标文件的技术条款偏差表，如与招标文件无偏差，也应说明。

3.4.4投标人在投标文件中，应提供投标文件与招标文件商务条款偏差表，如与招标文件无偏差，也应说明。

3.4.5中标人在交货时，应向买方提供设备、材料的装箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料。所提供资料的语言文字必须是中文。

3.4.6中标人在交货时应向买方提供出厂前各项测试报告和产品合格证书。中标人所提供的设备或部件、材料如为国外制造的，在交货时应同时提供有关测试报告、产品合格证书、原产地证书、报关资料及检验检疫证明。

3.4.7我国实行生产许可证、准入证制度的产品，必须是获得我国具备资质的单位批准认可的产品，投标人应随同投标文件提供有关证明文件。

3.4.8投标人应在投标文件中提供对买方操作、维护人员的培训方案及计划。

3.4.9投标人应在投标文件中提供，如果能中标的话，售后服务的承诺。

3.5 投标人在投标文件中应保证，买方在其本国使用中标设备、材料、软件，当受到第三方提出的侵犯其专利权、版权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由投标人负责。

3.6 中标人应按买方的要求，在安装施工过程中必须与土建、装潢等其他专业相配合。

3.7设备制造和安装应符合下列标准或规范并据此验收：

3.7.1如果以上所列的标准和规范，有新的版本或新的标准、规范，则按最新标准和规范执行。

3.7.2没有国家标准的按行业标准执行，没有行业标准的产品，投标人应提供制造商的标准。

# 3.8投标报价

3.8.1 投标报价应包括本次招标范围内全部软件的价格、随机备件及专用工具的价格、包装费、运杂费、保险费、安装费、调试费、买方操作、维护人员培训费及投标人认为需要的其他费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中。且并不因此而影响交付买方使用的时间。

3.8.2 投标报价既要有投标总价和分项报价，也要有设备单价和明细报价。

3.8.3 投标报价，以人民币万元或元为单位报价。

3.8.4投标报价既要有投标总价、每个系统的合价和分项报价，也要有每种型号规格设备、材料的单价及明细报价。

3.8.5本招标文件第二章“格式二.投标一览表”中未列出，而投标人认为需要单独列出的项目，可在该表中增加列出，并计入“价格合计”中。

3.9 要求交付使用时间：

合同签订后45天内，设备、材料、软件全部运抵买方项目现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

3.10 在安装、调试、验收过程中，卖方在买方项目现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由卖方负责。

3.11 需买方配合的工作和条件

投标人应在投标文件中说明，如能中标，在安装、调试、验收过程中需买方配合的工作和需买方提供的条件。

3.12 买方签订合同时或在安装施工过程中，可能对部分设备、材料的型号规格或数量进行调整，调整的依据以卖方在投标时投标报价中的单价乘以增减的数量及相关费用，对合同总价作相应的调整，按实结算。

第五章：评标标准和方法

以下内容是对本招标文件“第一章 投标人须知”有关内容的具体化和补充。

1. 本次招标，评标委员会先对各投标文件进行初步评审，初步评审不合格的投标文件作无效投标处理，不进入详细评审；初步评审合格的投标文件进入详细评审，在详细评审的基础上，评标委员会推荐中标候选人。

2. 初步评审

投标文件初步评审分为资格性检查和符合性检查。

# 2.1  关于资格性检查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。招标公告中投标人资质要求的所有材料，投标人必须放入投标文件中。

# 2.2  关于符合性检查

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

# 3.详细评审

采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

附评分细则：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40（小数点保留两位） | 40 |
| 2.1 | 技术及资质 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分20分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；非打★号指标，有一项负偏离评委视其重要程度酌情扣2分，扣完为止。 | 20 |
| 2.2 |  | 演示：演示视频（要求详见项目功能要求）评价，最优者得3分，其余酌情递减评分，无演示视频的不得分。 现场展示手机端推流APP，演示分辨率、码率、帧率设置修改；提供演示并完成要求功能的得2分，没有不得分。 | 5 |
| 2.3 |  | 软件采集教师计算机屏幕内容，支持1920x1080分辨率及以上，采集帧率都能够达到25帧每秒（提供相关软件著作权登记证书复印件，原厂盖章），学生回答问题时，只需站立起来，录播系统自动先给学生一个全景画面，然后再给特写镜头；并且实现，教师特写画面与学生特写画面形成师生同屏对话模式（提供《同屏显示系统》软件著作权登记证书复印件为准，原厂盖章），得3分。没有不得分。 导播的视音频通道的预监和控制功能路数最大支持12路（提供系统操作界面截图），完成得2分。 具有通道备份功能,能同时进行电影模式、资源模式的录制，并提供所有视频通道的备份。可同时备份5路通道的得1分，可同时备份6路的，得2分（提供系统设置界面截图，原厂盖章）。本项合计得4分。没有不得分。 触摸一体机：直下式LED背光源+X超晶面板并采用UV2A技术提供厂家证明文件并加盖公章，得2分；液晶屏采用A级屏提供屏体海关报关单并加盖液晶屏体厂家公章，得2分；此项合计得4分，没有不得分。 补光灯产品须满足C90-C270面光束角为22°±5°，提供针对该类产品国家级认可的检测中心依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》出具的光束角检测报告，提供检测报告复印件，得3分。 5、互动智慧黑板：产品具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的黑板专用触控玻璃弯曲度的试验报告，确保产品外观质量符合国家平板玻璃优等品的提供的（复印件加盖原厂公章，原件备查）得3分，没有不得分。 | 17 |
| 3 | 服务及质保 | 1、根据投标单位提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）及根据投标人提供的用户培训体系及培训方案评分，最高2分;没有不得分； 2、投标人提供智慧教室互动黑板原厂认证工程师的得2分，没有不得分（需提供原厂培训认证证书及一年以上社保证明，原件审查）； | 4 |
| 4 | 业绩 | 2013年以来，所投标的录播品牌完成的同类项目或合同且规模相当的（采用四机位广播级专业摄像机实现全自动录播功能），每提供一个合同得1分（以提供的销售合同复印件及单位名称、项目名称、地址及其联系人、联系电话等），最多得5分。 | 5 |
| 5 | 财务状况 | 财务状况(依据经会计师事务所出具的上一年度财务报告)。对比最优的得1分，其他酌情评分。 | 1 |
| 6 | 信誉 | 1、投标的专业录播系统获得中央电教馆“数字校园综合解决方案”检测证书的，得2分。 没有不得分。 2、录播品牌厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、提供（复印件） 的各得2分，否则不得分。。 3、供应商提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级的得2分；AA级的得1分，A级的不得分。 | 6 |
| 7 | 对招标文件的响应程度 | 根据投标文件对招标文件的响应程度评分，最优的得2分，其他酌情评分。 | 2 |

4.计分办法

4.1.评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定,给各投标文件评分。

4.2.各投标人的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

4.3.各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

4.4.评标委员会根据各投标人投标的最终评分,按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐不超过三名有排序的合格的中标候选人（或由招标人授权评标委员会直接宣布中标人）。如果投标人的最终评分相同，则投标报价低的投标人排名优先。

注：说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、对小微企业生产的产品给予投标价的6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定证明复印件；所投标产品的制造商为中小企业的，必须在“产地“栏内加填中小型企业的完整名称，并同时提供该企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为中型或小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4、所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件），原件备查。

第六章   合同主要条款

买方：南京工业职业技术学院

卖方：

招标代理机构：江苏省设备成套有限公司

# 一、说明：

受买方委托，招标代理机构于2017年  月  日组织了南京工业职业技术学院智能数字互动教室建设项目的招标，经评委认真严格地评审，确定由卖方中标。

# 二、合同条款：

合同由买卖双方签订，并依据06601790   号招标文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。

1、设备、材料名称、型号规格、数量及服务内容。

详见本招标文件第四章：技术规格、参数及其他要求

2、合同总价（大写）：                       。

（小写：        ）。

2.1合同总价中，包含了本次招标范围内全部设备、材料、软件的价格、随机备件及专用工具的价格、包装费、运杂费、保险费、安装费、调试费、土建配合费、买方操作、维护人员培训费及投标人认为需要的其他费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中。且并不因此而影响交付买方使用的时间。

2.2 买方在安装施工过程中，可能对部分设备、材料的型号规格或数量进行调整，调整的依据以卖方在投标时投标报价中的单价乘以增减的数量及相关费用，对合同总价作相应的调整。

3．交付使用时间：

合同签订后45天内，软件全部运抵买方项目现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

4、收货人：南京工业职业技术学院

5、交货地点：南京工业职业技术学院

6、设备、材料的制造、安装、验收标准和规范：

7、包装要求：全部货物的外包装必须采用防漏、防晒、防潮、防锈、防震、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8、买方付款方式及期限：

每次付款在十个工作日内完成。

合同签订后，支付合同总价的40%预付款，设备安装调试完毕验收合格后支付合同总价的55%，余款5%一年后付清。

买方相关账户信息：

单位名称：南京工业职业技术学院

账    号：088680201091426634

开户银行：南京银行中山东路支行

税    号：320103426090824

9.验收

9.1 第1次验收：设备、材料运抵买方项目现场，买、卖双方、买方工程监理单位有关人员共同验货；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由卖方先立即、无条件为买方调换或补齐，直至无疑议后，第1次验收合格。

9.2 第2次验收：设备、材料安装、调试结束，试运行72小时合格，通过买、卖双方、买方工程监理单位共同验收合格，交付买方使用，第2次验收合格。

9.3 最终验收：质保期满，所有设备、材料及安装/指导安装无质量问题，买、卖双方验收合格，最终验收合格。

9.4验收标准:验收标准应符合国际、国内行业技术检测标准，在买方确认后作为买方验收的依据。

10．技术资料

10.1按本招标文件“第四章  技术规格、参数及其他要求”中的有关要求提供资料。

11.质保期及售后服务

11.1 中标方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。

11.2软件升级：产品免费升级为1年。

11.3对于采购方提出的技术请求，中标方通过电话、传真、电子邮件等方式向采购方提供远程咨询，保证一个工作日内响应。在紧急情况下，对远程咨询不能解决的技术请求，中标方派遣技术工程师到现场解决，工程师的差旅费由中标方承担。

11.4 卖方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向买方提供未经使用的全新产品。

11.5 买方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由买方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由双方合议定价。

（3）退货处理：卖方应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.6 如在使用过程中发生质量问题，卖方在接到甲方通知后在24 小时内到达采购方现场。

11.7 在质保期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.8上述的货物免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

11.9 学校保留要求中标方提供产品样品的权利，在中标后一周内，学校有权要求中标方提供中标产品样品。若不满足要求，学校可取消中标方的中标资格，并要求中标方赔偿学校相关损失。

12.备品备件：卖方应免费提供满足用户一年正常使用的易损件和备件, 并附详细清单。

13.在质保期满后，如备品备件可能停止生产，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需的备件，如果买方要求，免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

14.投标人或货物制造商按合同提供的货物，如果其中含有外购件（非整机厂生产的部件），应在投标文件中说明其外购件制造商，且按合同提供的货物中，所有相同的部件必须由同一外购件制造商提供。

15.本项目要求的货物须是原品牌整机生产，并注明整机生产厂名和发货地名称。整机生产厂家必须向买方出具供货并保证质量、维保和售后的书面文件（原件），其中注明其它主要部件的生产（或进口）地区及品牌。

16.对进口部件提供原产地权威机构出具的原产地证明或商检证明。

17.本合同应为完整设备及功能的提供。对于买方在招标文件中所要求的功能，卖方应无条件提供。由于买方要求删除的部分设备及功能，卖方应予在合同总价中扣除该部分的价格。

18.工程竣工验收时，由建设方请第三方检测，费用自付，如不符合验收标准，则施工单位负责整改，直至符合验收标准，并且第二次检测费用由施工方承担。

19．卖方的违约责任

19.1卖方未按合同规定的质量要求交付，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

19.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同价格的万分之五偿付违约金。

19.3卖方不能按合同规定的时间和质量技术性能要求履行合同时,卖方除承担由此造成的一切直接和间接损失外,卖方还需向买方支付合同定金额双倍的赔偿。

19.4本合同所有设备、材料的制造及安装、调试，都必须由卖方自己或在投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付/货或不能完成合同处理。

19.5 卖方履行义务不符合合同约定时，买方将扣减尾款。

20．买方的违约责任：

20.1买方单方面中途废止合同，卖方不退还买方已支付的定金。

20.2 买方如延迟付款，应向卖方偿付违约金，每延迟1天，按延迟部分价款的万分之五向卖方偿付违约金。

20.3 买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料等，卖方交付/货时间延顺。

21. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方项目现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方项目现场负责安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由卖方负责。

22.买方使用卖方提供的设备或软件，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由卖方负责。

23.买方支付的进度款和结算款，卖方均应向买方开具正式的发票。

24.买方有权在每次付款时直接扣除按合同规定对卖方的违约罚款。

25.合同的生效：本合同一式六份，自买、卖双方签字、盖章之日起生效。

26.未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国合同法》调整。

第七章  其他说明

中标服务费：中标人按（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率计算，向招标代理机构支付；专家评审费，按照江苏省政府采购专家费用标准执行，由中标人在领取中标通知书时按照专家签字单费用缴纳。本项费用无需在投标报价表中单列。

开标公证费

中标人在领取中标通知书前，向南京市南京公证处支付开标公证费，开标公证费按下列标准支付：

中标金额≤200万元人民币，开标公证费500元人民币；

200万元人民币＜中标金额≤600万元人民币，开标公证费600元人民币；

600万元人民币＜中标金额≤1000万元人民币，开标公证费800元人民币；

中标金额＞1000万元人民币，开标公证费按中标金额的万分之一收取，但最高不超过3000元人民币。

开标公证费一次付清，由南京市南京公证处出具收费发票。