货物询价采购函

尊敬的供应商：

我院将以询价采购的方式采购联网设备，现将有关事项说明如下:

## 现状分析

随着移动互联网应用及终端的发展，以及校园信息化业务的不断推进，校园内现有的有线网络系统已经无法满足在校师生移动办公及学习等移动网络应用的发展需求。为了进一步推动数字校园信息化建设，给在校师生的学习、工作、生活提供更好的网络应用环境，本项目拟为南京工业职业技术学院密集书库和艺术系地下工作室打造一个高速、安全、可运营的校园有线无线网络。

因去年学校已通过公开招标方式在图书馆采购部署了无线网络，无线控制器（AC）已采购，华为中标。本次项目实际上是对原有无线网络的扩容，在密集书库和艺术系地下工作室进行综合布线、设备安装，投标方所投AP必须与原有校方AC完全兼容，能够实现统一管理。

## 校园网组网技术规范

本项目覆盖范围：仙林校区密集书库和艺术系地下工作室校园网有线网络和无线全覆盖，其中密集书库二楼已完成有线点位的网线入户，本项目只涉及弱电间机柜安装、配线架安装以及交换机设备采购；艺术系地下工作室需要进行5间工作室的有线网络布线和无线覆盖。

### 2.1组网原则。

本次无线校园网要求采用802.11ac技术建设无线网络，需要根据学校不同的应用场景来选择相应的无线方案进行部署。在覆盖区域内可以便利地实现用户漫游服务。

### 2.2 组网模式。

无线校园网采用无线控制器AC+瘦AP的架构，所有无线AP无需任何配置而统一由无线控制器AC进行管理和控制，学校现有华为AC控制器，所投标AP产品需兼容现有AC，由现有AC统一管理。

### 2.3 无线覆盖规范。

密集书库室内覆盖区域，主要针对一楼密集书库和二楼房间、过道等；艺术系地下工作室主要覆盖5间工作室。AP宜采用吸顶或挂壁安装，保持整体美观。

### 2.4信号强度。

各信号输出点信号强度符合国家对电磁辐射安全的相关规定。目标覆盖区室内域任意点信号强度>-65dbm。

## 设备和工程的主要技术要求

### 3.1AP建议数量如下：

| 部署位置 | AP规划数量 |
| --- | --- |
| 密集书库1楼 | 2 |
| 密集书库2楼 | 10 |
| 艺术系地下工作室 | 5 |

投标方请在规定时间内到我校进行实地考察，了解实际环境，根据现场情况设计方案，投标AP数量投标方自定，中标方所定数量不得低于学校建议数量，无线AP数量可根据各家产品情况投标时自行增加，如不增加后期使用效果不满足学院验收要求，中标单位需增加无线AP进行部署，直到满足验收要求为止，所增加费用由中标方自行承担。

投标设备的参数和功能学校保留进一步测试的权利，投标方若涉及弄虚作假将取消中标资格。

### 3.2 项目清单

密集书库清单：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类线 |  | 2箱 |
| 2 | 六类水晶头 |  | 15个 |
| 3 | 24口非屏蔽配线架 |  | 2个 |
| 4 | 9U墙柜 |  | 1个 |
| 5 | 6芯室外单模光缆 |  | 150米 |
| 6 | 8口熔接盒（ST口） |  | 2个 |
| 7 | ST单模法兰盘 |  | 12个 |
| 8 | ST-ST3米单模尾纤 |  | 6根 |
| 9 | ST-LC3米单模光纤跳线 |  | 4对 |
| 10 | 24口poe交换机 | 华为S628 华为S5720 华为S5720s | 1台 |
| 11 | 48口接入交换机 | 华为S652 华为S5720 华为S5720s | 1台 |
| 12 | 千兆单模模块 | 华为 | 4个 |
| 13 | 面板AP | 华为AP2050DN 华为AP2050DN-E | 10个 |
| 14 | 放装AP | 华为AP4050DN 华为AP4050DN-E | 2个 |
| 15 | 辅材（含线管、PE管等） |  | 1项 |
| 16 | 施工费（含AP安装、光缆布线施工等） |  | 1项 |
| 17 | 熔接费 |  | 1项 |

艺术系地下工作室清单：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类线 |  | 1箱 |
| 2 | 六类水晶头 |  | 5个 |
| 3 | 六类非屏蔽信息模块 |  | 5个 |
| 4 | 单口面板 |  | 5个 |
| 5 | 24口非屏蔽配线架 |  | 1个 |
| 6 | 9U墙柜 |  | 1个 |
| 7 | 6芯室外单模光缆 |  | 110米 |
| 8 | 8口熔接盒（ST口） |  | 2个 |
| 9 | ST单模法兰盘 |  | 12个 |
| 10 | ST-ST3米单模尾纤 |  | 6根 |
| 11 | ST-LC3米单模光纤跳线 |  | 4对 |
| 12 | 12口poe交换机 | 华为S5720 华为S5720s | 1台 |
| 13 | 12口接入交换机 | 华为S5720 华为S5720s | 1台 |
| 14 | 千兆单模模块 | 华为 | 4个 |
| 15 | 面板AP | 华为AP2050DN 华为AP2050DN-E | 10个 |
| 16 | 辅材（含线管、PE管等） |  | 1项 |
| 17 | 施工费（含AP安装、光缆布线施工等） |  | 1项 |
| 18 | 熔接费 |  | 1项 |

### 3.3设备具体技术需求：

#### 3.3.1 24口POE交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ★交换容量≥336Gbps |
| 包转发率 | ★包转发率≥108Mpps |
| 端口类型 | ★千兆电口≥24，千兆光口≥4 |
| PoE | ★支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at） |
| 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
|  | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 |
| 可靠性 | ★支持G.8032以太环保护协议，提供权威第三方测试报告 |
| 虚拟化 | ★支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 |
|  | ★支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； |
| 资质 | ★提供工信部入网证 |

#### 3.3.2 48口接入交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ★交换容量≥336Gbps |
| 包转发率 | ★包转发率≥144Mpps |
| 端口类型 | ★千兆电口≥48，千兆光口≥4 |
| 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
|  | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 |
| 可靠性 | ★支持G.8032以太环保护协议，提供权威第三方测试报告 |
| 虚拟化 | ★支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 |
|  | ★支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； |
| 资质 | ★提供工信部入网证 |

#### 3.3.3 12口接入交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ★交换容量≥336Gbps |
| 包转发率 | ★包转发率≥84Mpps |
| 端口类型 | ★千兆电口≥8，千兆光口≥4，千兆Combo口≥2 |
| 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
|  | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 |
| 可靠性 | ★支持G.8032以太环保护协议，提供权威第三方测试报告 |
| 虚拟化 | ★支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 |
|  | ★支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； |
| 资质 | ★提供工信部入网证 |

#### 3.3.4 12口POE交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ★交换容量≥336Gbps |
| 包转发率 | ★包转发率≥84Mpps |
| 端口类型 | ★千兆电口≥8，千兆光口≥4，千兆Combo口≥2 |
| PoE | ★支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at） |
| 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
|  | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 |
| 可靠性 | ★支持G.8032以太环保护协议，提供权威第三方测试报告 |
| 虚拟化 | ★支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 |
|  | ★支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； |
| 资质 | ★提供工信部入网证 |

#### 3.3.5 面板AP

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 802.11标准 | ★同时支持802.11a/n/ac/ac wave2和802.11b/g/n工作 |
| 工作模式 | 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 |
| 用户管理 | 支持最大接入用户数≥256个 |
| 射频 | ★支持2空间流，MU-MIMO，整机速率≥1.26Gbps |
| 接口 | ★≥1个10/100/1000Mbps(RJ45 ) |
| 天线 | 内置全向天线 |
|  | 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |
| 工作温度 | ★[-10°C, 50°C] |
| 认证与安全 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 |
| 负载均衡 | 支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入 |
|  | 支持基于用户和流量的负载均衡 |
| 供电 | 作为受电方：支持本地DC电源供电和PoE供电两种供电模式 |
| 资质要求 | ★提供国家无线电委员会入网核准证 |

#### 3.3.6 放装AP

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 802.11标准 | ★同时支持802.11a/n/ac/ac wave2和802.11b/g/n工作 |
| 工作模式 | ★支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 |
|  | ★支持云管理模式，由云控制器统一管理 |
| 用户管理 | ★支持最大接入用户数≥256个 |
| 射频 | ★支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.26Gbps |
| 接口 | ★千兆下行接口≥4，千兆上行接口≥1，千兆直通口≥2（兼容RJ11） |
| 天线 | 内置全向天线 |
|  | 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |
| 工作温度 | [0°C, 40°C] |
| 认证与安全 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 |
| 漫游 | 支持802.11k、802.11v协议的智能漫游 |
| 负载均衡 | 支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入 |
|  | 支持基于用户和流量的负载均衡 |
| 供电 | 支持本地DC电源供电和PoE供电两种供电模式 |
| 资质要求 | ★国家无线电委员会入网核准证 |

### 3.4 工程要求

1．投标方根据学校的项目要求，在开标前自行到学校进行现场勘查，根据情况和自身理解等做进一步的方案详细设计和优化，根据现场实际情况对标书中设备数量以及未列项（主要是涉及工程的部分），补充所需设备、配件、线缆等，形成点位分布列表，确保系统的完整性和可用性。

2．布线主材要求

铜缆布线产品（包括CAT6双绞线、水晶头等）品牌选择范围：AMP、康普、清华同方、TCL-罗格朗。

光缆品牌选择天津荣光或更优的品牌。光纤耦合器、尾纤、跳线、光交等选择国产优质品牌。

线缆的可用寿命不低于15年，提供不少于3年的免费保修。

3．工程质量要求和工程测试

严格按照国家有关布线标准和工程规范进行工程组织和工程施工。所有主材施工前应交由校方查验确认后使用。

工程布线结束后应由校方认可的第三方对双绞线和光纤永久链路进行认证测试，并提交标准的认证测试报告，测试费用按每条（芯）15元由中标方支付。未达标的须进行整改和重新测试，并由中标方按每条（芯）20元支付相应费用。

无线网络工程覆盖和通信质量测试由校方委托认可的第三方进行，并提供详细的测试报告和优化建议，费用由中标方支付。

## 投标方投标要求

1．投标方的方案中，可根据学校的要求，结合自己产品和技术的特点、优势等，按照需求中AP数量合理分配AP安装位置并保证能在信号强度上达到要求。

2．投标方所列的产品清单中，必须注明该产品的性能、配置、参数等具体技术指标。

3．投标方的方案中，必须提供整体拓扑图、AP点位图；准确描述清楚各个点位所安装设备的型号等。

4．在设计目标无线覆盖区域内95%以上位置，WLAN覆盖接收信号大于等于-65dbm，用户终端无线网卡接收到的信噪比（S/N）大于20dB。不得采用增加扩展天线方式来增大覆盖范围。

5. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。除非特别声明，工程实施中若因投标方考虑不周或计算错误而致的主辅材料增加，相应费用均由投标方负责。

6. 各参加竞标投标方视各自方案的具体情况，必须提供满足购买方正常使用的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

## 投标方供货及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。免费提供不少于3人（次）的针对无线规划、设计、运维、管理等方面高层次的专门培训，保证我方人员能正常使用。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

3. 投标方须提供无线设备和交换机及布线产品的原厂商针对本项目的授权书和原厂质保函原件。

4. 投标方须提供AP不少于5年的原厂免费质保；POE供电交换机、及各类模块3年原厂免费质保。所有软件系统及特征库类产品提供3年维护及更新服务。质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用；对于我方提出的系统维护要求，集成商应及时响应。

5. 工期要求：整个项目应在2017年10月10日前完成实施，10月底接收验收。

以上技术要求应全满足，只允许正偏离。供货方所报价格为运输、安装、含税到位价。报单价和总价

本项目总价人民币8.5万元整，超预算投标作废标。

六、其他

1、被询价的供应商应就以上采购清单中的货物及相关要求报价，并与2017年9月25日09：30前，将报价文件一式三份（密封）、及投标保证金人民币壹千元送至我院行政楼205室，电话：025-85864066。投标保证金的交纳形式为汇款、有效银行本票、银行汇票等。（招标人不接受转账支票或现金支票）。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2、报价文件包括：营业执照复印件，法人授权委托书，受托人身份证复印件，报价表明细（品牌、价格），技术要求表,详细的方案设计,质保，完工时间及售后承诺

3、报价有效期为报价截止后30天。

4、增值税、营业税等相关税费及拆装费、运输费、装配、校准、调试的费用均包括在报价中，报价函按第二部分格式填报、签字和盖章。如供应商未按照以上要求递交报价文件，询价小组将视同无效报价予以作废。

5、付款方式：

供货方安装结束完毕，经校方验收合格后付总款项的95%，剩余款项于安装验收合格当日后1年付清。

6、经评审的最低价中标。

7、数量如有变更，需经过使用部门签证后按单价结算。

六、联系人及联系电话

崔老师  13951807106       唐老师025-85864066

传真：025-85864030

南京工业职业技术学院招标中心

2017年9月18日

供应商报价函

致：南京工业职业技术学院：

本公司已经收到贵校       采购项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                    。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵中心认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将货物询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

- 货物报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 正/负偏离 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

- 售后服务条款（详细）

四、付款方式：

受托人签字：

联系电话：                  手机：

（公司盖章）

年   月   日