货物询价采购函

尊敬的供应商：

我院将以询价采购的方式采购一批设备，被询价供应商需有进出口资质或与有外贸资质的企业联合报价，现将有关事项说明如下:

- 项目概况

信号发生与LCR测试装置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任意信号发生器 | 1 | 台 | 泰克 |
| 2 | 多功能LCR测试仪 | 1 | 台 | NF |

二、各项目技术要求

1.任意波函数发生器

技术要求：

- 9 英寸容性触摸屏，为常用设置提供了快捷方式

- 等性能双通道

- 最高输出频率：≧250MHz

- 每条通道上 16Mpts 任意波形内存

- 可变采样时钟 1µSa/s ~ 2GSa/s

- 输出幅度范围 1mVP-P ~ 10VP-P 至 50Ω 负载

- 采样率：≧2GSa/s

- 14 位垂直分辨率

- 内置波形包括正弦、方波、锯齿波、脉冲、噪声和其他常用波形

- 提供扫描、突发和调制模式 (AM, FM, PM, FSK 和 PWM)

- 序列模式下最多 256 步，支持循环、跳转和等待事件

12. 可以实时查看被测器件 (DUT) 上的实际波形，而不需使用示波器和探头，降低了因阻抗不匹配引起的不确定度

2.LCR测试仪

技术要求：

1. 可测量参数：主参数包含｜Z｜、｜Y｜、L、C、R、G、L/C/R的等效电路可指定为并联/串联/自动选择，副参数包含：Q、D、θ、X、B、Rs、Rp、G、Lp、Rdc，主参数、副参数、等效电路均可以自动选择。

2. 基本精度不低于0.08%

3. 测量频率：覆盖1mHz～5.5MHz,频率分辨率6位数。

4. 测量时间：最快达到2ms。

5. 测量信号电平：10mVrms～5Vrms，1uArms～200mArms

6. 内置DC偏置：0～+2.5V

7. 可测量线圈及变压器的卷线电阻的直流电阻。

8. 自动电平控制（ALC）恒压(CV)/恒流（CC）驱动

9. 具备接触检查、低电容检查，可以检测异常的低容量及电压、电流，无需额外时间就能检测出不良接触。

10. 标配可以进行各种测量条件设定及获取、显示测量数据的软件，可获得CSV文件形式的测量数据，方便在研究开发中的大量数据处理；可通过扫频测量，对应阻抗-频率特性的测量。

以上技术要求应全满足，只允许正偏离。供货方所报价格为运输、安装、含税到位价。报单价和总价

本项目总价人民币16万元整，超预算投标作废标。以符合报价文件要求的最低报价者参与评标，其他视为无效报价。

工期：签订合同后  60个工作日。

三、 提供给客户的资料

交货时供货方应提供装箱单、合格证、质量保证书、使用说明书等相关资料及配件，即按照设备的生产厂家（公司）的承诺应当提供的相关资料及配件必须提供齐全，否则买方有权拒绝接收。

四、 售后服务

质保期为 1年，人为和不可抗力的外因除外。质保期过后，维修和保养按照材料成本价结算。质保期内遇有部件损坏供方负责免费维修和保养，校方报故障需在两个工作日内有专业维修人员到校进行维修和保养。

五、其他

1、被询价的供应商应就以上采购清单中的货物及相关要求报价，并与2018年12月  18日14：30前，将报价文件一式三份（密封）、及投标保证金人民币壹千元送至我院行政楼205室，电话：025-85864066。投标保证金的交纳形式为汇款、有效银行本票、银行汇票等。（招标人不接受现金）。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2、报价文件包括：营业执照复印件，法人授权委托书，受托人身份证复印件，报价表明细（品牌、价格），技术要求表，质保，完工时间及售后承诺

3、报价有效期为报价截止后30天。

4、增值税、营业税等相关税费及拆装费、运输费、装配、校准、调试的费用均包括在报价中，报价函按第二部分格式填报、签字和盖章。如供应商未按照以上要求递交报价文件，询价小组将视同无效报价予以作废。

5、付款方式：

预付款40%，验收合格后55%，质保期结束后退还5%。

6、经评审的最低价中标。

7、数量如有变更，需经过使用部门签证后按单价结算。

六、联系人及联系电话

宋老师  025-85864060        唐老师025-85864066

传真：025-85864030

南京工业职业技术学院招标中心

2017年12月10日

供应商报价函

致：南京工业职业技术学院：

本公司已经收到贵校       采购项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                    。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵中心认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将货物询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

- 货物报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 正/负偏离 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

- 售后服务条款（详细）

四、付款方式：

受托人签字：

联系电话：                  手机：

（公司盖章）

年   月   日